建设项目环境影响报告表

报批稿

项目名称：洪江区桃李园溪撇洪工程项目

建设单位（盖章）：洪江区农业农村水利局

北京国环益达环保科技有限公司

2020年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

审查意见修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实建设项目所在地自然社会环境状况资料 | 已核实建设项目所在地自然社会环境状况资料 | 详见P8-10 |
| 2 | 选用当地的大气监测点位数据 | 已选用当地的大气监测点位数据 | 详见P11 |
| 3 | 明确施工期作业时间，居民区晚上10点以后，次日上午6点以前禁止作业。 | 已明确施工期作业时间，居民区晚上10点以后，次日上午6点以前禁止作业。 | 详见P31 |
| 4 | 平流沉淀池内沉渣处置措施。 | 平流沉淀池内沉渣处置措施。 | 详见P30 |
| 5 | 增加监测方资质内容 | 已增加监测方资质内容 | 见附件 |
| 6 | 详细说明弃渣去向 | 已详细说明弃渣去向 | P24 |
| 7 | 做好施工现场车辆废机油管理 | 不设检修平台，故无废机油产生。 | P24 |
| 8 | 建议对外取土土源进行相关文字表述，土源点做好水土保持工作 | 本项目不需要外取土 | / |
| 9 | 修正文本错误 | 已按要求全文校对 | / |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预计治理效果	41

九、结论与建议	42

附图

附图一：项目地理位置图

附图二：项目平面示意图

附图三：监测布点示意图

附图四：项目敏感目标图

附图五：项目现状图

附件

附件一：环评委托书

附件二：建设单位组织机构代码证

附件三：法人代表身份证

附件四：执行标准涵

附件五：关于湖南省洪江区洪江区桃李园溪撇洪工程项目项目可行性研究的批复

附件六：监测报告、质保单及监测单位资质

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 洪江区桃李园溪撇洪工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洪江区农业农村水利局 |
| 负责人 | 吴杰 | 联系人 | 付立武 |
| 通讯地址 | 怀化市洪江区大湾塘1号 |
| 联系电话 | 13327253775 | 传真 | / | 邮政编码 | 418200 |
| 建设地点 | 洪江市桂花园乡桃李园社区 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | N7610防洪除涝设施管理 |
| 用地面积(m2) | / | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资 （万元） | 975.67 | 其中：环保投资（万元） | 42 | 其中环保投资占总投资比例 | 4.1% |
| 评价经费 | / | 预计投产 日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 桃李园溪为沅水一级支流，发源于洪江区境内，流经洪江区小寨、桃李园等地，在洪江区沅水二桥下游处注入沅水。桃李园溪流域面积4.3km2，干流全长4.6km，平均坡降14‰。桃李园溪宽窄变化大，弯道多，极易产生冲刷，沿河两岸目前防洪设施简易，工程涉及大部分河段没有进行任何防护，垃圾淤塞严重，洪涝灾害频繁防洪护岸能力差。加之上游水土流失严重，造成河道泥沙淤积，洪涝灾害频繁，导致当地经济发展滞后，城镇建设速度缓慢，严重制约了当地的经济建设与发展。因此，桃李园溪（小寨溪段）的治理和箱涵的建设势在必行。 洪江区农业农村水利局委托湖南省怀化市水利电力勘测设计研究院于2019年4月完成《洪江区桃李园溪撇洪工程项目可行性研究报告》，并于2019年7月19日取得怀化市洪江区发展和改革局出具的《关于湖南省洪江区洪江区桃李园溪撇洪工程项目项目可行性研究的批复》，批复文号为：洪区发改[2019]110号。 根据《中国人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.7.16）、按照国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境保护部第1号令，2018年4月28日修订）等相关法律法规要求，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年6月29日），本工程的建设内容闸坝、隧洞、箱涵建设属于“四十六、水利”中的“144、防洪治涝工程”的“其他（小型沟渠的护坡除外）”，综上所述，本项目需编制环境影响评价报告表。 为此，洪江区农业农村水利局委托北京国环益达环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，我公司环评技术人员按照有关法律法规和《环境影响评价技术导则》的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 工程概况 1、项目名称、建设地点、建设性质及建设规模 项目名称：洪江区桃李园溪撇洪工程项目 建设单位：洪江区农业农村水利局 建设性质：新建 建设地点：洪江市桃李园社区 总投资：975.67万元 2、项目主要建设内容及规模 本项目的主要建设内容和规模为：选取桃李园溪桩号溪1+570布置闸坝，选取桃李园溪桩号溪1+580布置箱涵，隧洞选取相对较短线路进行布置，桩号洞0+000～洞0+390。项目组成情况详见下表： 表1-1建设内容及规模 工程类别 工程名称 建设内容与规模 主体工程 隧洞 隧洞布置于闸坝左岸山体，进口底板高程180.50m，入口洞轴方向为N2°W，全洞折线型布置，出口布置于巫水鱼梁湾电站下游约500m的公路下，出口底板高程176m，隧洞断面为2.5m×3.0m的马蹄型，全长约390m。 箱涵 箱涵位于拟建隧洞和闸坝之间，全长46m，设计孔口尺寸为2.5×2.5m3。 闸坝 闸坝位于桃李园溪，坝轴线全长6.5m，设计最大坝高5.0m。 辅助工程 施工营地 各类用房总面积为500m2，项目部办公室和职工住房共计100m2全部租用附近民房外，其他用房均搭建临时工棚，约400m2。工棚结构为轻质笼骨架，彩条布围墙，石棉瓦屋面。 料场 不设置料场 取弃土场 本项目主体工程及临建工程土方开挖6108m3（不计围堰），混合料回填1200m3（不计围堰），开挖料作为回填料，外取土0m3，弃渣4908m3。 储运工程 运输 根据本工程施工条件,其场内交通干线沿渠道适当整平、铺垫、碾压形成场内交通运输线路。施工营地和砼拌和系统等均靠近临时公路布置，其中需开通施工道路250m。采用8t自卸汽车运输。 环保工程 施工期废气处理措施 施道路工扬尘，采用定期洒水抑尘，运输车辆在装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用专用的有盖车辆运输，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好的密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭。 加强大型施工机械和车辆的管理，严禁不符合国家规定的尾气排放标准的车辆及施工机械进场施。 施工期废水处理措施 基坑废水处理：基坑废水分两期导流，其中一期：在箱涵入口设置纵向围堰，利用原溪道进行导流；二期：在闸坝工程上游设置横向围堰，利用箱涵、隧洞进行导流。施工段对基坑集水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置。 施工废水处理：设置1个机械集中冲洗点，冲洗废水由明沟集中收集入隔油沉淀池的容积为3m3。 生活污水处理：依托周边的民房现有的处理措施处置。 施工期噪声处理措施 选用低噪声设备，在住户集中区域设置隔声屏障。 施工期固废处理措施 施工弃土及时回填利用，不能利用的及时运至指定地点；生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。 3、工程主要工程量 表1-2工程特性表 序 号 及 名 称 单 位 数 量 备 注 一、基本情况 1、项目名称 湖南省洪江区桃李园溪撇洪工程 2、项目所在水系 沅水-桃李园溪 3、项目地理位置 湖南省洪江区桃李园社区 二、工程标准 主要工程等级 -- 3级 / 设计洪水标准 年 20 重现期 校核洪水标准 年 50 重现期 三、水文气象 多年平均气温 ℃ 17 / 多年平均年降雨量 mm 1246 / 多年平均风速 m/s 1.7 / P=2%洪峰流量 m3/s 34.7 / P=5%洪峰流量 m3/s 28.6 / P=10%洪峰流量 m3/s 23.0 / 巫水P=2%水位 m 180.35 工程出口 巫水P=5%水位 m 176.50 工程出口 巫水P=10%水位 m 176.31 工程出口 四、主要建设内容 新建隧洞 m 390 底宽：2.0m，高2.48m（马蹄形） 工程位置 桃李园溪桩号1+580左岸山体 隧洞坡降 % 1.2 / 进口高程 m 180.50 / 出口高程 m 176.00 / 新建箱涵 m 46 2.5m×2.5m（单孔箱涵） 箱涵坡降 % 1.0 / 进口高程 m 181.00 / 出口高程 m 180.50 / 新建闸坝 座 1 / 坝轴线长 m 6.5 / 最大坝高 m 5.0 / 坝顶宽度 m 1.5 / 五、主要工程量 土石方开挖 m3 6324 / 混合料回填 m3 1200 / 砼 m3 2381 / 钢筋 t 126 / 六、施工 劳动总工时 万工时 14.79 / 总工期 月 10 / 七、移民安置与规划 万元 17.35 八、投资估算 工程总投资 万元 975.67 / 征地移民补偿费 万元 17.77 / 环保投资 万元 14.54 / 水保投资 万元 25.00 / 4、主要材料消耗 表1-3 工程的主要材料用量 名称 用量 名称 用量 商品砼 0.25万m3 钢筋 136.91t 汽油 2.28 t 柴油 29.02 t 备注：均从洪江区相应的物资部门购买。 施工组织设计 （1）施工内容 本工程项目内容为新建隧洞一处，长度390m；新建箱涵一处，长度46m；新建闸坝一处。 （2）施工导流 本次设计撇洪工程主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。根据《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013），本工程导流建筑物级别为5级，其设计洪水标准为：土石围堰为10～5年一遇，混凝土围堰为5～3年一遇。为了充分利用工程开挖料，降低工程造价，本工程围堰均采用编织袋围堰，设计洪水标准初选11月～次年2月枯水期5年一遇洪水重现期。 根据工程现场实际情况，箱涵及闸坝工程在施工过程中会形成较大规模的基坑，一旦雨水季节，上游及周边区域的雨水极易汇入沿线开挖的基坑中。结合工程实际，本次箱涵施工可采用土石围堰+基坑抽排方式，分两期导流。一期：在箱涵入口设置纵向围堰，利用原溪道进行导流；二期：在闸坝工程上游设置横向围堰，利用箱涵、隧洞进行导流。施工段对基坑集水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置。 根据工程施工方案，本工程施工期为7月至次年4月，共计10个月，工程采用二期导流。一期导流时段为11月至1月，二期导流时段为1月至2月。根据施工进度安排，一个枯水期能够完成本撇洪工程，施工期洪水Q=3.8m3/s。 一、二期导流均采用编织袋围堰。一期1#围堰：围堰轴线长9m，堰顶高程182.50m，最大堰高2m，堰顶宽度0.75m。围堰迎水面坡度为1:0.75，背水面坡度为1:0.75；一期2#围堰：围堰轴线长43m，堰顶高程165.50m，最大堰高3m，堰顶宽度1.5m。围堰迎水面坡度为1:1.0，背水面坡度为1:1.0；二期围堰：围堰轴线长7m，堰顶高程182.50m，最大堰高2m，堰顶宽度0.75m。围堰迎水面坡度为1:0.75，背水面坡度为1:0.75。 ①导流标准 本次设计撇洪工程主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。根据《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013），本工程导流建筑物级别为5级，其设计洪水标准为：土石围堰为10～5年一遇，混凝土围堰为5～3年一遇。为了充分利用工程开挖料，降低工程造价，本工程围堰均采用编织袋围堰，设计洪水标准初选11月～次年2月枯水期5年一遇洪水重现期。 ②导流方式 根据工程现场实际情况，箱涵及闸坝工程在施工过程中会形成较大规模的基坑，一旦雨水季节，上游及周边区域的雨水极易汇入沿线开挖的基坑中。结合工程实际，本次箱涵施工可采用土石围堰+基坑抽排方式，分两期导流。一期：在箱涵入口设置纵向围堰，利用原溪道进行导流；二期：在闸坝工程上游设置横向围堰，利用箱涵、隧洞进行导流。施工段对基坑集水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置。 总投资估算 洪江区桃李园溪撇洪工程静态总投资975.67万元，总投资975.67万元。其中：工程部分静态投资918.36万元；环境保护工程静态投资14.54万元；水土保持工程静态投资：25万元；工程占地补偿投资：17.77万元。 7、人员配置 工程施工高峰期总人数为50人，其中：管理人员10人，民工40人。 8、施工进度安排 项目建设期10个月，从2020年7月开始，到2021年4月结束。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 本次撇洪工程出口位于巫水干流上，闸坝出口下游1km处巫水汇入沅水，巫水、沅水汇合口沅水下游约26.4km处建有安江水电站，其正常蓄水位165.0m，死水位163.0m。经查阅其防洪评价报告，知巫水桩号1+000及1+100处50年一遇、100年一遇回水位成果。本次设计对隧洞出口处（巫1+030）水位进行插值。 桃李园溪河道现状蜿蜒曲折，宽窄变化大，极易产生冲刷，沿河两岸目前防洪设施简易，垃圾淤塞严重，洪涝灾害频繁，防洪护岸能力差。本次洪江区洪江区桃李园溪撇洪工程项目主要对工程范围内的桃李园新建隧洞一处，长度390m；新建箱涵一处，长度46m；新建闸坝一处。 |

二、项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 洪江区位于湖南省西部、怀化市东南部、沅水中游地区，东、北与洪江市接壤，南、西与会同县毗邻。其地理坐标为：东经 109°51′58″～110°03′56、北纬27°03′35″～27°11′05″。东西宽 20km，南北长14km，总面积 115km2。 本项目位于洪江市桃李园社区，起点坐标为东经110.009193°，北纬27.102857°，终点坐标为东经110.004923°，北纬27.102915°，详见附图1：项目地理位置图。 2.地形地貌、地质 洪江区地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山主脉西部山麓、沅水中游地区。境内三面环山，沅水及支流巫水贯穿全境。地势东、南、西三面向北倾斜。山、丘、岗、平地貌类型齐全，以河谷盆地为主。境内最高峰为西南部的横岩乡大岩湾，海拔862m；最低点为东北部的桂花园乡岩坝头之沅水出境处，海拔160m。 本区域地貌属侵蚀构造低山丘陵垄脊宽谷地貌，一般标高350～720m，相对切深250～500m，坡度20～25o。谷宽30～70m，山脊和宽谷大致呈东北向平行相间布列。区域地表风化强烈，二级夷平面发育，一般标高600～720m。地质结构自下而上依次为白垩系上统小洞组和第四系更新统。 白垩系上统小洞组底部为紫红色块状砾岩与砂砾岩，砂砾岩局部夹灰绿色砾岩、砂砾岩；中部为灰绿色、紫红色、棕红色含钙砾砂岩与块状长石石英砂岩，长石石英砂岩间夹薄层泥沙岩；上部为砖红色钙质泥质粉砂岩与细砂岩，细砂岩夹灰绿色长石石英砂岩。第四系更新统下部为砾石层，上部为橙黄色亚粘土砂质粘土。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目建设场地属抗震设防烈度6度与小于6度的过渡地带，洪江区建筑抗震设防烈度定为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s。 3.气候气象 洪江区属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖湿气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据洪江区气象局提供的气象资料，区域地面气象要素特征如下： 年平均气压 995.1hPa 年平均气温 17.0℃ 极端最高气温 39.7℃ 极端最低气温 -11.0℃ 年平均降水量 1485mm 最大日降水量 15lmm 相对湿度 81% 平均日照时数 1354.3h 年平均风速 1.7m/s 全年盛行风向 NE 夏季主导风 WS 静风频率 35% 4.河流与水文特征 本区域溪河统属沅水水系，主要河流有沅水及支流巫水。沅水自西北部的横岩乡下菖蒲入境，向东偏南流经城区中心，纳入巫水后折向北流，至萝卜湾西折转向北偏东，于东北部的桂花园乡岩坝头之公溪口出境，蜿蜒贯穿全境，干流长25.9km。巫水于南部的桂花园乡带子街入境，蜿蜒北流，于城区中心汇入沅水，干流长5.8km。 沅水属典型山区河流，坡降大，水能蕴藏量丰富，洪、枯水期水量、水位变化明显。洪水由暴雨形成，具有山区性河流骤涨骤落的特点。 拟建项目场地临沅水及巫水，地下水表现形式为松散堆积层孔隙水及基岩裂隙水，主要赋存于冲积相砂层和卵石层中，填土含水贫乏，透水性强；中砂、卵石层含水丰富，透水性强；板岩含水贫乏，透水性弱，为相对隔水层；地下水主要接受大气降水和沅水河水的侧向补给，以渗流形式排泄于低洼处和沅水，地下水位受沅水河水水位影响。 根据《湖南省洪江市安江水电站工程环境影响评价补充报告》，在两年一遇洪水频率下，建库前后洪江区地段的库区水位将上涨接近0.24m；在5年一遇洪水频率下，洪水位上涨约0.13m；十年一遇洪水频率下，洪水位上涨约0.09m。建库前后，同频率洪水情况下，洪水位的变化对洪江区的防洪形势无大的影响。 根据洪江区防汛抗旱指挥部提供的该场地水文资料，沅江历史最高洪水位为177.31m，最大浪高178.11m，警戒水位166.2m。 巫水，长江支流沅江的支流。即洪江，古称雄溪或熊溪，又名运水、竹舟江。发源于城步苗族自治县东巫山西南麓。流经城步县、绥宁县、会同县、洪江市，经洪江市东注入沅水。全长244公里，流域面积4205平方公里，河流坡降1.81‰。 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），巫水河段洪江区水厂取水口上游1000m至下游200m水体功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，巫水其他河段水体功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023–2005），巫水（水电站大坝至岩坝头段）属渔业用水区，为Ⅲ类水。 5.土壤、植被和生物多样性 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要为红壤、黄壤、黄棕壤等。项目区域周围地区成土母质母岩主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应。 本区域地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。区域内陆生植物资源丰富，优势科为松科、杉科、樟科、壳斗科、杨柳科等。主要植被类型有常绿松杉针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。森林覆盖率65.8%。评价区域内目前尚没有发现国家重点保护植物。 项目区域野生脊椎动物有黄鼬、鸬鹚、眼镜蛇、青蛙、中华大蟾蜍等，为常见种类，评价区域内目前尚没有发现国家重点保护动物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表3-1建设项目所在区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 评价范围内沅水水厂取水口下游至巫水入沅江河口段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是，两控区 11 是否污水处理厂集水范围 是 12 是否属于生态敏感与脆弱区 否 3.1环境空气质量现状 为了了解本项目所在区域的环境空气质量情况，本项目收集了2019年洪江古商城大气自动监测站年数据，监测数据及达标情况详见表3-2： 表3-2 洪江区2019年环境空气年平均浓度结果 单位：（µg/m³） 监测 点位 项目名称 SO2 NO2 PM10 CO（95百分位） O3（90百分位） PM2.5 洪江区 年平均浓度 9 9 40 1.4 128 28 GB3095-2012 60 40 70 4 160 35 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：O3浓度为8小时平均值。 上述数据表明，2019年洪江区环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，该地区环境空气质量较好。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物全部达标，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。3.2地表水环境质量现状 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）本项目区域地表水体为巫水（水厂取水口下游至巫水入沅江河口段），其主导功能为渔业用水，水质为Ⅲ类。本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对巫水入沅江口，及入巫水口上游500m，入巫水江口下游500m的水质进行了监测，检测结果见下表： 表3-2 巫水环境质量现状监测结果统计单位：（mg/L） 采样点位 检测项目 检测结果 标准值 12月25日 12月26日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 入巫水口上游500m pH值 7.60 7.57 7.52 7.68 7.64 7.60 6-9 化学需氧量 5 4 6 6 8 5 ≤20 五日生化需氧量 1.1 1.0 1.3 1.3 1.8 1.1 ≤4 氨氮 0.077 0.088 0.067 0.083 0.072 0.093 ≤1.0 总氮 0.70 0.67 0.72 0.73 0.75 0.69 ≤1.0 总磷 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 ≤0.2 入巫水口 pH值 7.65 7.62 7.60 7.70 7.67 7.64 6-9 化学需氧量 13 18 15 18 15 13 ≤20 五日生化需氧量 2.9 4.0 3.3 4.0 3.3 2.9 ≤4 氨氮 0.140 0.162 0.151 0.167 0.156 0.177 ≤1.0 总氮 0.90 0.93 0.88 0.94 0.96 0.93 ≤1.0 总磷 0.03 0.0 0.04 0.03 0.04 0.04 ≤0.2 入巫水口下游500m pH值 7.55 7.51 7.51 7.60 7.64 7.66 6-9 化学需氧量 10 12 8 12 11 9 ≤20 五日生化需氧量 2.2 2.7 1.8 2.7 2.4 2.0 ≤4 氨氮 0.130 0.109 0.117 0.140 0.125 0.154 ≤1.0 总氮 0.81 0.87 0.85 0.86 0.90 0.88 ≤1.0 总磷 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 ≤0.2 水环境现场监测数据与评价标准对比可知：巫水断面各污染物均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.3声环境质量现状 因项目所在地区的声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”要求（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A))。 为了解项目周围声环境质量状况，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》有关规定，结合项目周围环境状况，在项目拟建地设置监测点监测项目地现状声环境质量。 （1）监测点位 本次评价布设4个监测点位： N1：项目施工沿线闸坝处（E110.005020°，N27.103268°）； N2：项目施工沿线隧洞处（E110.006640°，N27.102485°）； N3：项目施工沿线隧洞处（E110.008217°，N27.102705°）； N4：项目施工沿线箱涵处（E110.009193°，N27.102857°）。 （2）监测时间与频率 本次声环境质量现状监测委托湖南永蓝检测技术股份有限公司，监测时间2019年12月25日至12月26日，共2天。对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测，昼夜各一次，昼间06∶00-22∶00，夜间22∶00~06∶00（次日）。 （3）监测方法 测量方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）所规定的测量方法进行监测。 （4）监测数据及评价结果 噪声监测统计及评价结果见下表。 表3-4声环境质量现状监测结果统计 单位：dB（A） 点位序号 采样位置 采样时间 检测结果dB(A) 昼间 夜间 N1 项目施工沿线闸坝处 12月25日 52.1 40.6 12月26日 51.5 41.5 N2 项目施工沿线隧洞处 12月25日 51.7 41.3 12月26日 50.8 40.7 N3 项目施工沿线隧洞处 12月25日 50.9 42.1 12月26日 49.7 42.5 N4 项目施工沿线箱涵处 12月25日 50.4 40.8 12月26日 50.6 41.3 标准值 60 50 备注：该检测结果仅对本次采样负责。 声环境现场监测数据与评价标准对比可知：本项目所在区域声环境均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 3.5生态环境 根据现场调查，项目区域受人类影响较大，评价区域周围的植被和动物较少，评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观和自然保护区，未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。 经调查，本项目区域野生脊椎动物有黄鼬、鸬鹚、眼镜蛇、青蛙、蟾蜍等，为常见种类，评价区域内目前尚没有发现国家重点保护动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 一、外环境关系 本次建设项目所在区域内无自然保护区、风景游览区、文物保护单位，主要环境保护对象为施工沿线居民和当地生态。根据现场勘探、项目性质及区域环境特点，确定本评价环境保护目标见表3-5。 表3-5项目外环境及主要保护目标 环境要素 保护目标 方位 与项目边界最近距离 功能 规模 保护级别 大气环境 桃李园居民点1 东北 209-271m 居住 6户约25人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 桃李园居民点2 东北 23-152m 居住 20户约80人 桃李园居民点3 西南 90 居住 5户约16人 声环境 桃李园居民点1 东北 209-200m 居住 6户约25人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 桃李园居民点2 东北 23-152m 居住 20户约80人 桃李园居民点3 西南 90 居住 5户约16人 水环境 巫水（水厂取水口下游至巫水入沅江河口段） / / 渔业用水区 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 生态环境 项目周边绿化等 临近周边 / 绿化 / 保护项目周边生态系统不因本项目建设而发生重大改变

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能划为二类区，项目周围环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1环境空气质量标准限值 标准号 污染物 浓度限值（µg/m³） 1小时平均 日平均 年平均 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 － 150 70 O3 200 160（8小时平均） － PM2.5 － 75 35 CO(mg/m³) 10 4 － 2、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 表4-2地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH值外） 标准 pH COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 GB3838-2002 Ⅲ类标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 1.0 3、声环境质量标准 项目所在地执行声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3声环境质量标准表 单位：dB（A） 环境质量标准 评价因子及标准限值 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 施工废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准。见表4-4。 表4-4大气污染物综合排放标准表单位：mg/m³ 污染物 无组织排放 类别 周界外浓度最高点 颗粒物 1.0mg/m³ GB16297-1996 2、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，具体见4-6。 表4-5 建筑施工场界噪声限值单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 3、固体废物 施工期生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中规定标准。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（[2013]第36号）。 |
| 总量控制指标 | 本工程运营期自身不产生污染物，不新增污染物排放。 因此，本项目不需设置污染物总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺分析 备注：N—施工噪声；G—施工扬尘；S—施工固废。 图5-1 撇洪项目施工工艺流程及产污节点图 施工的工艺流程介绍如下： （1）土、石方开挖 本工程的土、石方开挖工程主要包括新建隧洞、箱涵、闸坝工程中涉及的土、石方开挖工程以及其他土、石方开挖等工程。先由测量人员按施工图纸先布设施工控制网，放样确定开挖边线，并用白灰或木桩作明显标志，经检查无误后进行土方开挖。 对于土层和砂砾层较薄的地方采用推土机集料，由反铲挖掘机装8t自卸汽车；对于土层和砂砾层较厚的地方直接由反铲挖掘机装8t自卸汽车；对于高边坡不能装运部位，采用挖掘机和推土机联合作业，将料倒至坡下，具备装运条件后采用反铲装车。 （2）土、石方回填 回填前进行碾压试验。首先确定试验场地，位置及试验用的填筑料类型，并确定铺料方式、铺料厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、碾迹搭接宽度、行进速度、填料最优含水量、压实后的干密度等工艺参数，对质量进行控制，进而验证填筑料的压实度能否达到设计相对密度，并取得合理的压实工艺参数，试验参数确定后，上报监理人，批准后用于工程施工中。 填筑料运至现场后，从设计边线最低处开始填筑，由测量放样，设置填筑厚度标识桩，经“三检制”检查验收合格后开始填筑。采取大面积铺筑的方法，以减少接缝。 混合料运输采用8t自卸汽车，后退进占法，“梅花型”卸料，以减少骨料集中。用推土机薄层摊铺，经充分洒水，再用15t振动碾以1.5～2.0km/h工作速度振动碾压。铺料时边卸料边平整，每层松铺厚度40cm，人工配合推土机摊铺、整平，并保证粗细料分布均匀，堆坡侧选用细料。砾石集中的地方利用人工的方法加以疏散，大块石人工就地破碎或剔除。 推土机摊铺、整平后，先静压一遍，以暴露不平整部位。人工处理平整后，再进行碾压。碾压共8遍，第一遍和最后一遍均为不振动静压，中间6遍振动碾压。振动碾压时，由弱振至强振。碾压确保压实，无死角，干松土、弹簧土、剪力破坏和光面等不良现象。 （3）石方洞挖 ①测量放样 ㈠导线控制网测量采用全站仪进行，施工测量采用全站仪配合水准仪进行。 ㈡测量作业由专业人员实施，每个循环钻孔前进行设计规格线测量放样，并检查上一循环超欠挖情况，检测结果及时向现场施工技术人员进行交底；断面测量滞后开挖面10～15m，按5m间距进行。 ㈢放样内容为：隧洞中心线和顶拱中心线、底板高程、掌子面桩号（每隔5m在隧洞内侧打一条桩号线）、设计轮廓线、两侧腰线或腰线平行线、并按钻爆图破设计要求在掌子面放出炮孔孔位。 ②钻孔 ㈠ 开挖采用手持式风钻造孔，由熟练的风钻手严格按照掌子面标定的孔位进行钻孔作业，造孔前先根据拱顶中心线和两侧腰线调整钻杆方向和角度，经检查确认无误后方可开孔。 ㈡ 各钻手分区分部位定人定位施钻，熟练的操作手负责掏槽孔和周边孔。钻孔过程中要保证各炮孔相互平行，掏槽孔和周边孔严格按照掌子面上所标孔位开孔施钻，崩落孔孔位偏差不得大于5cm，崩落孔和周边孔要求孔底落在同一平面上。 ㈢ 预裂钻孔前先由测量人员按照设计图纸周边轮廓线，用油漆标识出孔位和地面高程，然后在孔位上钻浅孔插入短钢筋，对孔位进行保护。钻机就位时，采用样架尺对钻机垂度和钻孔角度进行校对。开孔后进行中间过程的深度和角度校对，以便及时纠正偏差，确保钻孔在同一个平面上。 ㈣ 炮孔造完以后，由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查，对不符合要求的钻孔重新造孔。 ③装药爆破 ㈠ 在钻孔工序开始时，按照爆破设计要求提前进行光爆药卷的加工，将炮孔堵塞物加工成型（把沙灌入塑料袋并绑扎好），准备好各种规格药卷以及各种段别雷管。 ㈡ 炮孔经检查合格后，方可进行装药爆破；炮孔的装药、堵塞、和引爆线路的联接，由经考核合格的炮工，严格按监理工程师批准的钻爆设计成果进行施作。 ㈢ 装药严格遵守安全爆破操作规程，装药前用风枪冲洗钻孔，掏槽孔由熟练的炮工负责装药，爆破孔采取柱状连续装药，周边孔采取空气间隔装药，将小药卷绑扎于竹片上，导爆索串接。 ㈣ 装药严格按照爆破设计图（爆破参数在实施过程中不断调整优化）进行，掏槽孔、扩槽孔和其它爆破孔装药要密实，堵塞良好，洞内采用非电起爆网络，洞外采用电力起爆网络。 ㈤ 药装完后，由炮工和值班技术员复核检查，确认无误后，撤离人员和设备并放好警戒，炮工负责引爆。 ㈥ 炮响20分钟后炮工先进入洞内检查是否有瞎炮，若有则迅速排除，然后才能进入下一道工序。 ㈦光面爆破和预裂爆破要求： a、残留炮孔在开挖轮廓面上均匀分布； b、完整岩石炮孔痕迹保存率在80%以上，较完整和完整性差的岩石炮孔痕迹保存率不少于50%，较破碎和破碎岩石炮孔痕迹保存率不少于20%； c、相邻两茬炮之间的台阶或预裂爆破孔的最大外斜值不大于15cm； d、相邻两孔间的岩面平整，孔壁没有明显的爆震裂隙； e、预裂爆破后，形成贯穿连续性的裂缝。 ⑤通风散烟 整个施工过程中一直启动通风设备通风，出渣前和出渣过程中对开挖面爆破渣堆洒水除尘，所有进洞车辆均安装尾气净化器，使洞内有害气体和粉尘含量在规范允许范围内。 ⑥安全处理 ㈠通风散烟后，采用人工持钢钎站在渣堆上或采用反铲对顶拱和掌子面上的松动危石和岩块进行撬挖清除； ㈡施工过程中，经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况，清撬可能塌落的松动岩块。 ⑦出渣 翻斗车配合拖拉机出碴。 （4）混凝土施工 本次混凝土工程主要为现浇，利用拼装模板整体位移，混凝土施工特点为沿线浇筑，工程项目区位于城区，因此无需设置搅拌站，直接采用商品砼，根据砼施工沿线浇筑的特性，采用泵送砼的方法进行各隧洞衬砌、箱涵的砼浇筑施工工艺。 5.2主要污染工序 本项目为防洪箱涵工程，根据工艺流程可知，产生的污染主要是施工期的污染，运营期工程本身不产生污染物。 （1）施工期大气污染源 施工期大气污染的产生源主要有：平整场地、开挖基础、钻孔爆破、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。 ①施工扬尘 平整场地、开挖基础、钻孔爆破时会产生施工扬尘，其排放特点是：一、排放高度低，属于面源污染；二、排放点多而且分散；三、排放量受风速和空气湿度影响较大。据现场调查，以上扬尘点均为无组织排放。若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5-20mg/m3。 ②汽车及施工机械尾气 各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。本项目工程大部分采用人工施工方式，使用的机械主要为小型反铲挖机，运输车辆为封闭形式运输车辆，产生的尾气污染物较少，难以计量。 ③爆破废气 经现场踏勘以及建设单位提供资料，本项目不设置炸药库，所用爆破器材根据需求由民爆公司配送。建设单位对爆破过程中产生的爆破废气采取简易洒水措施。采矿区爆破过程中产生爆破废气，主要污染物为烟尘、CO、NOx，采取洒水措施对爆破废气中的烟尘处理效率为80%，由于隧洞在山体内部，爆破规模不大，则爆破作业有害物质产排情况见表5-1。 表5-1 爆破作业有害物质产生情况 污染物 单位产生量 炸药用量 产生量 （t） 处理效率 排放量 （t） 烟尘 0.026kg/kg炸药 1.4t 0.04 80% 0.008 CO 113.1dm³/kg炸药 0.20 0% 0.20 NOx 1.39 dm³/kg炸药 0.004 0% 0.004 注：CO密度为1.25kg/m³；NOx密度为2.05kg/m³。 （2）施工期水污染源 项目不设施工营地，施工人员为洪江区当地居民，其生活污水依托租赁的民房处置，在施工场地内不产生生活污水。因此，项目施工期废水主要包括基坑废水，施工废水，施工人员生活废水等，如若处置不当会造成地表水体污染。 （1）施工废水 施工废水主要是开挖基础时排出的废水、冲洗机械和车辆产生的废水，混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。工程在施工期路基开挖和土方处理过程中若处理不当，会造成土石方进入水体，造成水质污染，因此施工期应严格控制土石方开挖和运输等工程，做好监督和管理工作，避免进入水体。工程施工临时堆土场若管理防护不当被雨水冲刷时会对周围水体水质造成污染，对区域水质的影响主要表现为SS的增高。 由于施工时需要的物料等堆放在施工现场，若管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入附近水体；废弃建材堆场的残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。本工程涉及的主要水体为桃李园溪、巫水，因此工程施工所需的物料要做好物料管理，采取遮蔽、掩盖等措施，确保施工物料不会随径流冲刷进入水环境。 因此，针对施工过程中产生的废水，本次评价要求在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在施工场地建造污水收集边沟，设置一个隔油沉淀池（有效容积9m3），隔油沉淀池收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用。 （2）基坑废水 根据工程现场实际情况，箱涵及闸坝工程在施工过程中会形成较大规模的基坑，一旦雨水季节，上游及周边区域的雨水极易汇入沿线开挖的基坑中。结合工程实际，本次箱涵施工可采用土石围堰+基坑抽排方式，分两期导流。一期：在箱涵入口设置纵向围堰，利用原溪道进行导流；二期：在闸坝工程上游设置横向围堰，利用箱涵、隧洞进行导流。施工段对基坑集水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置。 （3）施工人员生活废水 施工期生活污水来自施工人员的洗漱、如厕污水。项目施工期施工人员共约50人，施工期约10个月。生活用水量按80L/(人•天)计，产污系数按80%计，则施工人员产生的生活污水量约为960m³。施工人员生活污水主要污染因子是SS、NH3-N、COD等，主要污染物浓度一般为COD：300mg/L，BOD：100mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，动植物油：25mg/L左右。本项目不新建施工营地，租赁周边闲置民房，生活污水排入市政污水管网。 3、施工期噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备及转载车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达75～80dB(A)，该类突发性非稳态噪声源将对居民和施工人员产生不利影响。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，可能产生较大的影响。本项目施工过程中所用到的主要设备及其噪声值见表5-2。 表5-2 本项目主要施工机械噪声源强 单位：dB(A) 施工机械的分类 机械设备 单机噪声源强 土石方施工机械 推土机 88/5 挖掘机 86/5 压路机 90/5 基础施工机械 风钻、风镐 90/5 结构施工机械 振动碾、振捣机 88/5 设备安装施工机械 汽车吊 88/5 4、施工期固体废物污染源 本项目不设施工营地以及检修平台，故无废机油产生。施工期固体废物主要是挖方弃土、建筑垃圾以及生活垃圾。 （1）挖方弃土 根据可研可知，本项目主体工程及临建工程土方开挖6108m3（不计围堰），混合料回填1200m3（不计围堰），开挖料作为回填料，外取土0m3，弃渣4908m3，土石方平衡详见下表： 表5-3 土石方挖填平衡表 工程项目 开挖方量（m³） 填筑方量（m³） 名称 开挖量 回填利用量 弃料 填筑量 利用量 外取土 箱涵工程 6108 1200 4908 1200 1200 0 根据土石方平衡，本次弃渣料主要为洞挖石方，弃渣运往洪江区垃圾处理站。 （2）建筑垃圾 施工过程将产生一定量的建筑废弃物，据类比调查，工程施工期间建筑垃圾发生量约500吨。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，并运往政府指定的建筑垃圾处置点进行安全处置。施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。 （3）生活垃圾 施工人员生活产生的生活垃圾约0.5kg/d，施工人员50人，施工天数为300天，则生活垃圾的产生量为7.5t，通过垃圾桶收集后由环卫工人定期运送到洪江区垃圾填埋场处理。 5、施工期生态环境分析 （1）陆生生物：本工程施工占地主要包括施工区及临时道路占地等，临时征地用作施工场地和弃土场地。施工活动对施工区域陆生植物的影响较小。工程影响区内没有国家重点保护的珍稀濒危植物，不存在工程对珍稀濒危植物的影响问题。 （2）水土流失：工程施工扰动、破坏一部分地表植被等具有水土保持功能的设施，使地表径流汇流过程发生变化，同时扰动、破坏使土壤质地发生相应变化，导致区域土壤侵蚀模数显著增大，加剧区域的水土流失。 （3）工程施工过程可能对周围景观产生一定程度的不利影响。 5.2.2营运期主要污染工序 本项目为撇洪工程，营运期无污染物产生。 项目建成后，可以有效解决桃李园溪解决桃李园溪流域范围内排洪、涝水等问题，消除桃李园溪洪涝隐患，加快洪江区城市建设步伐，提高洪江区人们的居住环境，有利于促进当地经济的繁荣与发展。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车及施工机械尾气 | HC、CO、NOx | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  |  | 爆破废气 | 烟尘 | 0.04t | 0.008t |
|  |  |  | CO | 0.20t | 0.20t |
|  |  |  | NOx | 0.004t | 0.004t |
|  | 水污染物 | 基坑废水 | SS | 0.05万m3 | 采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置 |
|  |  | 施工废水 | 石油类、SS | 少量 | 经隔油沉淀处理后回用于施工 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 废水量 | 960m3 | 依托周边民房的化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  |  | 挖方土石方 | 弃渣 | 6108m3 | 洪江区垃圾处理站 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 500t | 指定的建筑垃圾处置点进行安全处置 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5t | 通过垃圾桶收集后由环卫工人定期运送到洪江区垃圾填埋场处理 |
|  | 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在75～80dB(A)之间。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： （1）施工过程中土石方开挖、工程临时占地会造成一定程度的水土流失； （2）施工活动、占地会对陆生植物造成破坏； （3）项目建成后，工程有利于改善桃李园溪泄洪条件，消除桃李园溪洪涝隐患。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 （1）施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要包括基坑废水，施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水主要是开挖基础时排出的废水、冲洗机械和车辆产生的废水，混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。在施工场地建造污水收集边沟，设置一个隔油沉淀池（有效容积9m3），隔油沉淀池收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，不外排。 ②基坑废水 根据工程现场实际情况，箱涵及闸坝工程在施工过程中会形成较大规模的基坑，一旦雨水季节，上游及周边区域的雨水极易汇入沿线开挖的基坑中。结合工程实际，本次箱涵施工可采用土石围堰+基坑抽排方式，分两期导流。一期：在箱涵入口设置纵向围堰，利用原溪道进行导流；二期：在闸坝工程上游设置横向围堰，利用箱涵、隧洞进行导流。施工段对基坑集水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置。 ③施工人员生活污水 施工期生活污水来自施工人员的餐饮、如厕污水。项目施工期施工人员共约50人，施工期约10个月。生活用水量按80L/(人•天)计，产污系数按80%计，则施工人员产生的生活污水量约为960m3。施工人员生活污水主要污染物浓度一般为COD：300mg/L，BOD：100mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，动植物油：25mg/L左右。本项目不新建施工营地，施工人员的食宿租赁周边闲置民房，利用民房现有的化粪池处理后排入市政污水管网。 ④废水污染防治措施建议 为减轻项目施工期废水对地表水的影响，应采取以下防治措施： a可能产生油污的机械应停置在水泥地面，不能在田间和河道边坡土地上停靠，油污滴漏后应及时用抹布抹擦，防止被雨水冲刷形成含油径流。 b运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体。 c施工时采取临时边沟等防护措施，防止雨水冲刷形成径流污染水体。 d如若在雨季必须施工时，建设单位应采取以下措施：加强混凝土养护，加强雨季施工期间现场基坑积水的观测与外排。 在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。 （2）施工期环境空气影响分析 施工期大气污染的产生源主要有：平整场地、开挖基础、钻孔爆破、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。 ①施工扬尘对环境的影响 a车辆行驶扬尘 经查阅文献资料，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。参考同类工程调查报告，当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 b施工现场扬尘污染 按照《大气污染防治行动计划》及湖南省政府办公厅关于《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）的通知》（湘政办发[2016]33号）有关规定，结合本项目周边情况，项目在施工大气污染防治方面建议采取以下措施： 1）开挖及爆破时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 2）施工现场实施封闭管理，厂内物料运输路段的定期洒水抑尘，尤其是离敏感点较近的区域，减少施工扬尘扩散范围。 3）在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒，施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。加强道路扬尘污染控制，渣土、沙石等运输车辆全部采取密闭措施或其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。 整治过程扬尘：在修筑河道或渠道时，由于初期开挖及填方过程中土壤的暴露，在有风天气产生扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，根据同类项目类比分析，项目各施工阶段距离施工边界20m外PM10日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；TSP在施工阶段均无超标。开挖过程中，由于滩涂土壤及淤泥含水量较大，不会产生大量粉尘，施工扬尘对周边环境敏感目标影响较小。同时建议合理安排施工，在敏感点附近路段施工时，应选择无风或风较小的天气，并避免将扬尘量大的工序安排在敏感点的正上风向；在距离较近的敏感点附近河段、渠道施工时，应设置围挡。 ②汽车及施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。由于本项目沿线为城市地区，环境空气质量良好，大气环境容量大，地形开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。 因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 ③爆破废气 隧洞施工需要进行爆破，将产生一定量的爆破废气。根据建设单位提供的资料，由于工程区位于洪江区城区附近，外部环境要求较高，建议对隧洞的施工工法应妥善研究，建议可选择不需要大量爆破的掘进类施工工法。隧洞洞脸采取挖掘机明挖方式，隧洞需要采用爆破方式，而项目施工区域附近居民点较少，因此随着大气扩散，该废气对环境质量空气的影响不大。但是从劳动保护的角度看，隧洞建设周期约4个月，对于隧道施工的施工人员米说，废气对其身体健康的影响是比较大的，因此必须采取措施对隧洞施工人员进行保护。建议加强对隧洞的通风，隧洞通风可采取空压机压入式通风方式对洞进行通风。对位于居民密集区的施工段，应采用支架纤维布幕材料进行阻隔，以减弱扬尘对居民区的污染。 综上所述，在严格落实《关于明确省级环保督察反馈意见整改工作有关事项的通知》（怀环整改办函〔2019〕3号）和《怀化市贯彻落实湖南省第六环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求，按照怀化市区建筑工地扬尘污染防治“6个100%+1”的规定，以及本报告提出的各项污染防治措施后，本项目施工期对周围环境空气影响较小。 （3）施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（反铲挖机等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 （1）施工期噪声源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达88~90dB(A)。 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L1=L0—20lg（Ri/R0）—△L 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； △L—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 （3）施工噪声影响范围计算和影响分析 本评价列举了主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表7-1。 表7-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备 5 10 20 40 60 80 100 200 推土机 88 68.0 61.97 55.95 52.43 49.93 48 41.97 挖掘机 86 66 59.97 53.95 50.43 47.93 46 39.97 压路机 90 70 63.97 57.95 54.43 51.93 50 43.97 风钻、风镐 90 70 63.97 57.95 54.43 51.93 50 43.97 振动碾、振捣机 88 68.0 61.97 55.95 52.43 49.93 48 41.97 汽车吊 88 68.0 61.97 55.95 52.43 49.93 48 41.97 从上表可以看出，当施工机械的施工点距离场界大于20m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准，但在实际施工中，在距离场界20m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准。 （4）施工噪声污染防治措施 为减少项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响，本环评建议： ①合理安排施工时间，施工活动尽量安排在昼间，为保证沿线居民夜间休息，夜间晚上10点至次日上午6点禁止施工禁止作业。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近敏感处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与河道较近的居民住宅一侧设置临时隔声围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 ⑤如需夜间施工，应向洪江市环保局申请夜间施工许可证；并提前张贴告示，以取得当地居民的理解和配合。 采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 （4）施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要是挖方弃土、建筑垃圾以及生活垃圾。 （1）挖方弃土 据可研可知，本项目主体工程及临建工程土方开挖6108m3（不计围堰），混合料回填1200m3（不计围堰），开挖料作为回填料，外取土0m3，弃渣4908m3，弃渣运往洪江区垃圾处理站。经上述过程处理处置后对环境的影响较小。 （2）建筑垃圾 施工过程将产生一定量的建筑废弃物，据类比调查，工程施工期间建筑垃圾发生量约500吨。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，并运往政府指定的建筑垃圾处置点进行安全处置。施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。做好水体岸边的建筑垃圾的清理，工完成后全部清理完毕。 生活垃圾 施工人员生活产生的生活垃圾约0.5kg/d，施工人员50人，施工天数为240天，则生活垃圾的产生量为7.5t，通过垃圾桶收集后由环卫工人定期运送到洪江区垃圾填埋场处理。 综上分析，在采取本环评提出的建议措施后，固体废物能得到合理处置，对周围环境影响较小。 （5）施工期生态环境影响分析 ①工程临时占地影响 项目临时占地主要为施工道路，污泥沥干场，物料堆场。应加强水土保持工作，尽量减少项目临时占地对周围生态环境的影响，此外，施工收尾阶段对临时占地进行拆除并复绿，以恢复临时占地对生态的影响。 ②对陆生动植物的影响 工程对陆生植物的影响主要源于工程临时占地，施工占地将导致工程涉及区内陆生植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。影响范围主要为施工场地内，在工程涉及区内未发现重点保护植物及古木大树分布，受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外，护坡工程、水土保持措施将对植被进行恢复，完工后也将对临时施工用地进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内的植被在较短的时间内得到较好的恢复。 由于本工程所在地区为城市，沿线周边现野生动物较少，以湿地和农田常见动物为主。施工期间，工程占地将使陆生生物栖息地相对缩小；工程开挖、施工废水排放以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类、蜥蜴类和鼠类动物产生不利影响。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移；工程影响区域主要集中在工程两侧50m范围以内，影响范围相对较小，且工程规模较小，施工时段短。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 ③景观环境影响 本项目施工过程开挖与周边环境形成极大反差，产生短暂景观影响，但项目建设后，水质环境得到改观，箱涵铺设后再通过生物修复措施加强绿化，环境得到美化。环评建议生态景观设计以生态宜居为理念，美化巫水河岸环境，通过水体治理，提高水质及景观效果。 生态修复过程优先选用本土且具有观赏价值的植物种类，注意季节变化的丰富性，合理确定物种，丰富水生植物和水岸植物，促进水体自净能力和加强水土保持力，丰富水体岸线景观，整个水面出现丰富的景观层次，形成新的风景线和景观，改善人居环境。 7.2营运期环境影响分析 本项目运营期间主要环境影响是对水环境、生态环境、社会环境的正面影响。 （1）水环境影响 ①对巫水水质的影响 工程实施后，可加快水体循环速度，提高自净能力，有效改善水环境质量；对于保护湖水水质是有益的；水体内原有的腐殖质和有机物被清除，对水质起到明显的改善作用。 ②对行洪的影响 本工程建成后，沟通了区域河网、沟渠水系，桃园李溪的过水能力增加，水文情势得到改变，可提高防汛排洪能力，遇暴雨可使洪水位降低，高水位持续时间较现状减少，对当地的防洪排涝等产生有利影响。 项目运营后需进行管理，建设单位作为环保保护责任主体，加强各渠道生活垃圾的管理和宣传教育，并定期巡逻，避免沿线居民生活垃圾和污水随意排入水体，确保水面无大面积漂浮物，岸边无垃圾。 （2）生态环境影响分析 项目完成后，有利于改善桃李园溪泄洪条件，消除桃李园溪洪涝隐患。 综上分析，本项目营运期不会产生污染物，对区域环境无不利影响，工程可以提高桃园李溪的防洪功能，加快洪江区城市建设步伐，提高洪江区人们的居住环境，有利于促进当地经济的繁荣与发展。本次撇洪工程的建设是近在眉睫的民生大事，是有必要的。 （3）社会环境影响 本项目建成后，有利于改善桃园李溪水体的防洪现状以及巫水的水质景观现状，改善周边乃至洪江市居民的居住环境，建成有地方特色的人文景观，实现人水和谐统一。本项目的实施可提高区域整体水体自净能力，可改善洪江市水质条件，设置箱涵，可增强防洪泄洪能力。 因此，本项目的建设具有十分重要的意义。 7.3项目建设符合性分析 （1）项目产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，征求意见稿）中“鼓励类”的“第二十二条城镇基础设施”中“第9条，城镇供排水管网工程”，符合国家产业政策要求。 （2）规划符合性分析 根据《怀化市洪江区城市总体规划（修编）》（2002～2020年），近期（2010年）规划城市人口规模为8.1万人，其中非农业人口为7.1万人，城市建设用地规模6.7km2。远期（2020年）规划城市人口规模为9.3万人，其中非农业人口为8.3万人，城市建设用地面积7.9km2。城市用地发展方向是城市建成区的北面、东面，沿沅水河在北面穿岩地区发展，远景考虑在东部岩门地段，同时适当向东发展。城市发展定位为：五省周边工业重镇，湘西南的旅游基地，全区的政治中心，全区及邻近地区的经济、文化、科技信息中心，是以工业为基础、旅游业为发展重点的山川秀美的历史文化名城。城区主要功能分区概括为“两片五区”，“两片”即老城区旅游中心片、穿岩区城市中心片；“五区”即老城区以居住和旅游为主，穿岩新区以行政商贸、文教为主，城南区以陶瓷工业为主，城东区以纺织工业化工工业为主，城北区以旅游产业加工业和仓储为主。预计至2020年，工农业总产值达57.52亿元，其中工业总产值达56亿元、农业总产值达1.52亿元，怀化市洪江区将逐步建成五省周边工业重镇和湘西南的旅游基地桃李园溪河道现状蜿蜒曲折，桩号溪0+295～溪0+570段现状为涵洞，涵洞为城门洞型，宽3.0m，高4.5m。经计算，现涵洞已无法满足桃李园溪泄洪条件，且涵洞贯穿社区高层建筑基础，无法进行扩建。 在此背景下，为改善桃李园溪泄洪条件，消除桃李园溪洪涝隐患，本次撇洪工程拟在桃李园社区上游布置撇洪隧洞，解决桃李园社区人民生命财产安全问题。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域”。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于洪江市桃李园社区，不在生态保护红线范围内，且本项目为河道治理属于防洪治理工程，不属于工业项目和矿产开发项目，不会突破生态保护红线。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目位于洪江市桃李园社区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中4.1环境空气功能分类，本项目属于环境空气二类区，根据第三章项目所在地的区域达标判定可知，本项目所在区域为达标区。 根据《湖南省地面水环境功能区划分类》，巫水（水电站大坝至岩坝头段）属渔业用水区，为Ⅲ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据第三章的地表水环境质量现状的监测数据，沅水的监测断面的各监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境质量良好，尚有容量进行项目建设。 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区的划分要求，本项目属于2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目建设后，不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目不新增土地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，不会冲破资源利用上线。 ④环境准入负面清单 2018年12月8日，湖南省发展和改革委员会发布湘发改规划〔2018〕972号文件中的关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知。本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，且本项目位于洪江市桃李园社区内，对照《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中第11、洪江市产业准入负面清单，本项目不属于限制和禁止类别，因此本项目为环境准入允许类别。 综上分析，本项目建设符合产业政策和相关规划要求，能够改善区域环境质量，项目建设可行。 7.4环保投资分析 本工程总投资为975.67万元，环保投资估算为42万元，约占项目总投资的4.1%。 表7-2 环保设施投资估算一览表 单位：万元 序号 类别 环保设施 投资估算 1 施工期废气处理措施 施道路工扬尘，采用定期洒水抑尘，运输车辆在装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用专用的有盖车辆运输，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好的密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭。 3 加强大型施工机械和车辆的管理，严禁不符合国家规定的尾气排放标准的车辆及施工机械进场施。 2 爆破废气采取洒水措施对爆破废气中的烟尘进行处理 1 2 施工期废水处理措施 基坑废水处理：采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置 2 施工废水处理：设置1个机械集中冲洗点，冲洗废水由明沟集中收集入隔油沉淀池的容积为9m3。 3 生活污水处理：依托周边的民房现有的处理措施处置。 2 3 施工期噪声处理措施 选用低噪声设备，在住户集中区域设置隔声屏障。 2 4 施工期固废处理措施 施工弃土及时回填利用，不能利用的及时运至指定地点；生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。 2 5 水土保持 工程建设总投资为22万元，水土保持补偿费3万元。 25 合计 42 7.5环境管理 （1）建设单位环境管理机构 ①接到施工图文件后，应依据环境影响报告表及批复意见，对环境保护措施进行复核。复核内容包括环保设计、环保措施和环保要求是否执行了批复意见的有关内容和原则，是否违反了国家和地方的有关法律、法规、政策及有关强制性技术标准，是否具有可操作性。 ②与施工单位签署有明确环保管理要求和环保目标的责任书，开工前参与审查施工单位的施工组织方案，审查内容包括施工工序、减缓对环境影响的管理措施及恢复时限等。 ③本项目环境影响主要在施工期，环境管理职责由建设单位负责，项目施工过程中，应与施工单位订立施工管理责任制，在施工期间不得往周围绿地丢弃建筑材料。施工期生活污水严禁未经处理排入河流，按标准控制施工噪声，尤其是夜间噪声应严格控制，根据本评价报告中提出的各项环保工程措施与对策建议，与施工单位签订环保措施责任状，尽可能减轻施工期间的水土流失、植被破坏等，制定本工程施工期水、气、声监测计划，并组织安排具体实施，负责施工场地的环境保护及卫生工作，做到垃圾及时清运，并尽量做到垃圾分类收集处置。 ④监督检查环保工程、环保措施和要求的落实情况，保证各项工程施工按“三同时”的原则执行，当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织力量协调，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。 （2）环境监理单位 确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。 ①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。 ②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。 ③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。 （3）施工单位 参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。 ①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。 ②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。 ③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 ④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。 7.6环境监测计划 本工程的监测重点应为声环境和大气环境，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此，应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整。监测计划主要针对施工期及竣工验收时： ①大气 监测项目：TSP、PM10 监测点位：施工场界四周 监测频率：按施工进展情况确定，随时抽查，每次抽查监测2天，1天1次。 ②噪声 监测项目：施工噪声 监测点位：施工场界四周1m处 监测频率：按施工进展情况确定，每次监测2天，每天昼夜各1次。 注：施工期间的监测次数可根据需要适当增加。 7.7环保竣工验收 本项目必须进行环保竣工验收，具体内容见表7-3。 表7-3 项目“三同时”验收监测一览表 时段 项目 环保设施 验收标准 施 工 期 生态破坏 水下施工设置围堰，尽量减少对水生生物的影响；施工场地范围内的堆置场等临时用地设置水土保持工程 调查施工期生态保护措施 噪声 采用低噪声施工机械作业，合理安排施工时间、禁止夜间施工，居民区设置隔声围挡 达（GB12523－2011）中标准限值要求 废水 施工废水设沉淀池处理后用于洒水降尘 不外排 基坑废水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置 不外排 施工人员生活污水依托周边民房的化粪池处理后排入市政污水管网 达《污水综合排放标 准》（GB8978-1996） 表 4 中的三级标准 废气 施工工地四周设置围挡、采用定期洒水抑尘等 达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值 固废 项目弃方及建筑垃圾交由洪江市渣土办处理 调查施工期固废处置去向，确保处理率100% 生活垃圾垃圾交由城市生活洪江区垃圾填埋场处理 营运期 无污染物产生

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预计治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 施工场地定期洒水，运输车辆限速，粉状物料进行防风遮盖 | 达标排放 |
|  |  | 汽车及施工机械尾气 | HC、CO、NOx | 采用正规汽车、施工机械 |  |
|  |  | 爆破废气 | 烟尘、CO、NOx | 采用定期洒水抑尘 |  |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工，避免多台机械同时作业 | 达标排放 |
|  | 水污染物 | 基坑废水 | SS | 采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置 | 不外排 |
|  |  | 施工废水 | 石油类、SS | 经隔油沉淀处理后回用于施工 | 不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 废水量 | 依托周边民房的化粪池处理后排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 固废 | 挖方弃土 | 弃渣 | 洪江区垃圾处理站 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 指定的建筑垃圾处置点进行安全处置 |  |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 通过垃圾桶收集后由环卫工人定期运送到洪江区垃圾填埋场处理 |  |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 临时堆置场、边坡等应进行防护，施工的临时占地在施工结束后要及时恢复植被。 施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度，合理制定施工计划，减少水土流失。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 桃李园溪为沅水一级支流，发源于洪江区境内，流经洪江区小寨、桃李园等地，在洪江区沅水二桥下游处注入沅水。桃李园溪流域面积4.3km2，干流全长4.6km，平均坡降14‰。桃李园溪宽窄变化大，弯道多，极易产生冲刷，沿河两岸目前防洪设施简易，工程涉及大部分河段没有进行任何防护，垃圾淤塞严重，洪涝灾害频繁防洪护岸能力差。加之上游水土流失严重，造成河道泥沙淤积，洪涝灾害频繁。 本项目的主要建设内容和规模为：选取桃李园溪桩号溪1+570布置闸坝，选取桃李园溪桩号溪1+580布置箱涵，长度46m，隧洞选取相对较短线路进行布置，桩号洞0+000～洞0+390，长度390m。 本工程总投资975.67万元。其中：工程部分静态投资918.36万元；环境保护工程静态投资14.54万元；水土保持工程静态投资：25万元；工程占地补偿投资：17.77万元。项目建设期10个月，从2020年7月开始，到2021年4月结束。 2、产业政策符合性分析 （1）产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，征求意见稿）中“鼓励类”的“第二十二条城镇基础设施”中“第9条，城镇供排水管网工程”，符合国家产业政策要求。 （2）规划符合性分析 根据《怀化市洪江区城市总体规划（修编）》（2002～2020年），城区主要功能分区概括为“两片五区”，预计至2020年，工农业总产值达57.52亿元，其中工业总产值达56亿元、农业总产值达1.52亿元，怀化市洪江区将逐步建成五省周边工业重镇和湘西南的旅游基地。桃李园溪河道现状蜿蜒曲折，桩号溪0+295～溪0+570段现状为涵洞，涵洞为城门洞型，宽3.0m，高4.5m。经计算，现涵洞已无法满足桃李园溪泄洪条件，且涵洞贯穿社区高层建筑基础，无法进行扩建。 在此背景下，为改善桃李园溪泄洪条件，消除桃李园溪洪涝隐患，本次撇洪工程拟在桃李园社区上游布置撇洪隧洞，解决桃李园社区人民生命财产安全问题。因此，本项目符合《怀化市洪江区城市总体规划（修编）》（2002～2020年）。 （3）“三线一单”符合性分析 根据前文分析，本项目符合“三线一单”的规划。 综上分析，本项目建设符合产业政策和相关规划要求，能够改善区域环境质量，建设可行。 3、环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物全部达标，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）地表水环境质量：巫水断面各污染物均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境质量：本项目所在区域声环境均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 （4）生态环境现状：本项目位于城市区，受人类影响较大，评价区域周围的植被和动物较少。评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观和自然保护区，未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。 4、环境影响分析结论 ①施工期环境影响分析结论 废气：本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、车辆及施工机械尾气以及污泥处理过程产生的臭气。通过采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目车辆及施工机械尾气通过大气扩散及植被吸收对周围环境空气质量影响很小。采取本环评提出的防治措施后，项目施工废气排放对周围环境影响很小。 废水：项目施工期产生的废水主要为基坑废水、施工废水、施工人员生活污水。基坑废水处理分两期导流。一期：在箱涵入口设置纵向围堰，利用原溪道进行导流；二期：在闸坝工程上游设置横向围堰，利用箱涵、隧洞进行导流。施工段对基坑集水采用明沟集中收集入平流式沉淀池进行处置。施工废水设置1个机械集中冲洗点，冲洗废水由明沟集中收集入隔油沉淀池的容积为9m³，施工废水设沉淀池处理后用于洒水降尘。生活污水处理：依托周边的民房现有的处理措施处置，达到达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准。 噪声：施工期应严格落实本环评提出的相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，为保证居民夜间休息，夜间应停止施工，同时对周边的居民住宅一侧设置声屏障等。采取以上措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内，且影响是短期的，随着施工的结束而消失。 固体废弃物：主要包括生活垃圾、建筑垃圾、施工弃方。及时清运，运输过程中采取帆布遮挡，采取严格的环保、水土保持措施后，对外环境影响较小。 生态环境影响：本项目临时施工占地在施工收尾阶段严格执行拆除和复绿；堆置场等临时工程严格按照规范要求设计合格的环保、水土保持措施。项目对周围陆生及水生生物会产生一定的影响，通过采取相应的植被护坡、围堰施工、临时施工用地进行复垦等措施，随着施工的结束，影响将逐渐消失。在采取了以上措施后，项目对区域生态环境影响较小。 ②营运期环境影响分析结论 本工程营运后不会对环境产生负面影响。项目雨水、污水管道本身不产生污染物；项目建设将较大程度改善区域生态环境，将带来较大环境效益，主要表现为本工程所在区域雨季期间城市环境有利影响；提高地区防洪排涝能力，解决该地区的局部渍水问题，逐步改善城区附近水体环境。 5、环评总结论 综上所述，本项目是国家鼓励类建设项目，符合规划要求，与区域环境有良好的相容性，不改变水系走向，可改善治理水体的水质条件；通过严格落实本报告提出的各项环保措施后，可有效减小项目施工期对环境产生的不利影响，且项目营运期无污染物排放，对区域环境有改善的作用。 因此，从环境保护方面分析，本项目建设可行。 二、建议 1、严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程(措施)与主体工程同时竣工运行； 2、建议建设方重视环境保护工作，加强环境管理、环境统计、污染源治理工作，确保废水、噪声等均能达标排放，并做好安全防范应急措施； 3、在设备选型时，应采用噪声较小的设备，以减轻施工中，对周围环境的影响；4、项目建设必须认真做好水土保持工作。

# Text boxes

N、G、S