建设项目环境影响报告表

（报 批 本）

项目名称：怀化市恒裕竹木开发有限公司年产8万件

竹制旅游工艺品（小家具）项目

建设单位：怀化市恒裕竹木开发有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

编制单位：湖南润美环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	36

三、环境质量状况	   11

四、评价适用标准	48

五、建设项目工程分析	52

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	66

七、环境影响分析	68

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	102

九、结论与建议	104

附图及附件

附图：

附图一  项目建设地理位置图；

附图二  项目环境质量现状监测布点图；

附图三  项目与外环境关系示意图；

附图四  项目总平面布置示意图；

附图五  项目周边环境现状照片；

附图六  项目厂区及环保设施照片；

附图七  项目卫生防护距离范围图。

附件：

附件1  项目环评委托书；

附件2  企业营业执照及企业登记基本情况表；

附件3  怀化市洪江区环境保护局行政处罚决定书（洪环罚字[2018]4号）及罚款交款书；

附件4 《竹菜板建设项目环境影响登记表》（2006年5月18日）；

附件5 《50000立方米/年竹家具板材生产线建设项目环境影响登记表》；

附件6  《竹菜板建设项目环境影响登记表》竣工环境保护验收申请登记卡（编号：200702）；

附件7  企业排污权证和排污许可证；

附件8  《关于同意怀化市恒裕竹木开发公司竹制旅游工艺品（小家具）项目的通知》（洪区旅广体发[2019]47号）；

附件9  《关于同意怀化市恒裕竹木开发公司竹制旅游工艺品（小家具）项目选址的通知》（洪区自然资发[2019]51号）；

附件10  《年产8万件竹制旅游工艺品（小家具）项目的备案证明》（备案证明编号2019027）；

附件11  本项目用底漆检验报告；

附件12  本项目用面漆检验报告；

附件13  本项目用稀释剂检验报告；

附件14  环境现状检测报告（PST检字（2018）4201402178）；

附件15  项目油漆车间环保设备采购合同书；

附件16  《怀化恒裕竹木开发有限公司污染源检测》（HNCX19B10107）；

附件17  《怀化恒裕竹木开发有限公司废气检测》（HNCX19B12044）；

附件18  项目生产废水委托处理协议；

附件19 项目危险废物委托处置协议和处置单位营业执照、资质；

附件20  项目评审会议纪要和专家签名单。

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2  地表水环境影响评价自查表；

附表3  环境风险评价自查表；

附表4  建设项目环评审批基础信息表。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 怀化市恒裕竹木开发有限公司年产8万件竹制旅游工艺品（小家具）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 怀化市恒裕竹木开发有限公司 |
| 法人代表 | 朱海峰 | 联系人 | 朱海峰 |
| 联系电话 | 13787502880 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 怀化市洪江区横岩乡横岩村（现厂区内） |
| 项目备案证明 | 怀化市洪江区发展和改革局 | 批准文号 | 2019027 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | C2120竹、藤家具制造 C2041竹制品制造 |
| 占地面积 | 6000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资(万元) | 1200 | 其中环保投资 (万元) | 66 | 环保投资占总投资比例 | 5.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年9月 |
| 工程内容及规模: 项目建设背景及由来 怀化市恒裕竹木开发有限公司是一家专业致力于楠竹综合开发的国家高新技术企业。成立于2006年元月，注册资金 2000万元，独立法人资格，有自营进出口权。公司主要从事“以竹代木”，加工生产、销售竹砧板 、竹板材、竹家具以及其它竹制居家用品。已成功申报12项竹制品加工新型技术专利。是中国竹业龙头企业、湖南省农业产业化龙头企业 、湖南省竹产业十强企业、湖南省质量信誉AA级企业，志峰牌系列产品是湖南省名牌产品。通过ISO9001和ISO140001质量和环境管理体系认证。 公司成立后，2006年7月在洪江区横岩乡横岩村投资建设15万㎡/a竹菜板生产线（生产工艺流程：下料——撞片——粗铣——炭化——烤干——精铣——配选片——刷胶——压制——锯板——成型——成品入库），该项目于2006年5月28日按要求填报了建设项目环境影响登记表，并按环境影响登记表要求配套了相应环保设施，于2007年3月通过了洪江区环保局验收。（项目环境影响登记表及竣工环境保护验收意见见附件） 2010年投资建设50000m³竹家具板材生产线（生产工艺流程：选竹——锯截——开条——粗刨——蒸煮三防——干燥——精刨——选片——涂胶陈化——组坯——平面胶合固化——板形、方形竹集成材），项目按要求填报了建设项目环境影响登记表，并按环境影响登记表要求配套了相应环保设施，通过了竣工环境保护验收。（项目环境影响登记表见附件） 2018年建设单位在50000m³竹家具板材生产线基础上进一步采用竹家具板材加工生产竹制旅游工艺品（小家具），扩建了竹制旅游工艺品（小家具）产品生产线，生产线开设了竹制旅游工艺品（小家具）制版以及喷漆工序生产线，因生产工艺、产品类型和产能发生重大变化未重新报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设并投入生产，涉嫌环境违法被怀化市洪江区环境保护局处行政处罚：罚款人民币捌仟伍佰捌拾元。建设单位于2018年9月14日按照处罚决定书要求缴纳了罚款。（怀化市洪江区环境保护局行政处罚决定书（洪环罚字[2018]4号）及罚款交款书见附件3） 根据《怀化市洪江区总体规划修改》2010年版土地利用规划和《湖南省怀化市洪江区旅游规划》、《商城竹海生态休闲旅游区总体规划》，为配合洪江区旅游规划的实际需求，怀化市恒裕竹木开发有限公司于2013年将“湘（2019）洪江区不动产权第0000040号、湘（2018）洪江区不动产权第0000457号、湘（2019）洪江区不动产权第0000042号”土地性质从原工业用地调整为商服用地，土地性质调整后建设单位按规把原“竹家具板生产线”扩建为“竹制旅游工艺品（小家具）生产线项目”。根据洪江区文化旅游广电体育局文件《关于同意怀化市恒裕竹木开发公司竹制旅游工艺品（小家具）项目的通知》（洪区旅广体发[2019]47号）和 怀化市洪江区自然资源局文件《关于同意怀化市恒裕竹木开发公司竹制旅游工艺品（小家具）项目选址的通知》（洪区自然资发[2019]51号），“竹制旅游工艺品（小家具）生产线项目”将作为配套洪江区旅游开发有益的一部分，符合该区区域规划，怀化市洪江区文化旅游广电体育局和怀化市洪江区自然资源局均对该项目的建设同意并支持。（相关文件见附件8、9） 2019年9月20日建设单位在湖南省投资项目在线审批监管平台备案“年产8万件竹制旅游工艺品（小家具）项目”，项目代码：2019-431271-20-03-033579，项目以现厂内生产的竹家具板材为原料加工生产竹制旅游工艺品（小家具）。（项目备案证明见附件10） 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）、《怀化市洪江区环境保护局行政处罚决定书》（洪环罚字[2018]4号）及相关环境保护法律、法规，怀化市恒裕竹木开发有限公司委托我公司承担《怀化市恒裕竹木开发有限公司年产8万件竹制旅游工艺品（小家具）项目 》的环境影响评价工作。我公司接受委托后，及时组织有关专业人员组成工作组，在认真研读项目的有关文件资料、现场踏勘后，编制完成了该项目环境影响报告表。本项目环评为扩建补办环评手续。 二、工程简介 项目名称：怀化市恒裕竹木开发有限公司年产8万件竹制旅游工艺品（小家具）项目 ； 建设性质：扩建； 建设单位：怀化市恒裕竹木开发有限公司（原名洪江区志峰竹木制品有限公司，企业登记变更基本情况见附件2）； 建设地点：怀化市洪江区横岩乡横岩村三组（现厂区内）； 项目扩建总投资：1200万元，均为自筹； 建设占地面积：6000m2（现厂区内）； 生产规模：年产各类竹制旅游工艺品（小家具）8万件，竹制刀叉勺950m³/a。 1、原有工程概况 1.1原有工程内容、生产规模及产品方案 工程内容：原厂区总用地面积28470㎡，总建筑面积21242.6㎡，建设有年产15万㎡竹菜板生产线一条，年产50000m³竹家具板材生产线一条，并配套建设有原料楠竹堆放场、锅炉房、供水和供电设施以及环保配套设施。 生产规模：年产竹菜板15万㎡，年产竹家具板材50000m³。 产品方案：采用楠竹为主要生产原料，加工生产各种规格竹菜板15万㎡，各种规格竹家具板材50000m³。 1.2原有工程组成及主要经济技术指标 原有工程组成及主要经济技术指标详见表1-1、1-2。 表1-1 原有项目工程组成一览表 项目 建设内容 建设规模 主体 工程 家具车间2 钢架结构全封闭厂房1栋（1F），建筑面积5500㎡，车间中间建设隔墙平分两个车间（楠竹粗加工车间和板材切割、仿型精加工车间），楠竹粗加工车间布置安装生产工序为原料楠竹的锯切、开片、刨、铣等粗加工工序，板材切割、仿型精加工车间布置安装生产工序为成型板材的切割、仿型、精刨、砂光等精加工工序。 家具车间1 钢架结构全封闭厂房1栋（1F），建筑面积2400㎡，布置板材的刷胶压合区、恒温室、选配片和五金仓库等。 单板车间 钢架结构全封闭厂房1栋（1F），建筑面积800㎡，布置竹片精铣、选片等加工工序。 蒸煮碳化 钢架棚，占地面积150㎡，安装3台碳化罐和4个蒸煮池 干燥车间 钢架棚，占地面积900㎡，设有隧道式烘烤房。 生产车间1 砖结构厂房1栋（1F），建筑面积1200㎡，设竹菜板精加工、安装及包装工序。 储运工程 原料楠竹堆放场 钢架结构工棚1栋，占地面积1000㎡，为原料楠竹堆存区。 成品仓库 钢架结构全封闭厂房1栋（1F），建筑面积1200㎡，设成品竹菜板、竹家具板材成品仓库和包装材料等仓库。 五金仓库 位于家具车间1内，面积100㎡，设产品用五金件和加工工序中工具五金件仓库。 原料仓库1 砖瓦结构，建筑面积700㎡，主要为生产用脲醛树脂胶水仓库。 原料仓库2 位于单板车间内，面积40㎡。 危险废物暂存间 位于单板车间内，面积20㎡，独立的危险废物暂存间 一般固废暂存间 位于制炭车间1内，分区设置压板前工序废料和竹屑粉尘堆存区、压板后续工序废料堆存区 辅助 工程 综合办公楼 框架结构，1栋4层，占地面积560㎡，建筑面积2240平方米，设办公室、产品研发中心和产品展示厅等 员工宿舍 砖瓦结构，2栋，占地面积700㎡，建筑面积700㎡，设员工宿舍和食堂 员工食堂 砖混结构，1栋，占地面积150㎡，建筑面积150㎡ 锅炉房 厂区建设有2个锅炉房，建筑面积300㎡，各安装有4t/h生物质蒸汽锅炉1台，锅炉房1锅炉燃料为本厂产生的竹节、竹丝等，其配套旋风除尘+袋式除尘设备及15m高烟囱（每天8小时运行，白班）；锅炉房2锅炉燃料为本项目产生的竹节、竹丝等以及厂区南面机制竹炭厂窑炉废气，其配套旋风除尘+水膜除尘+电除尘设备+18m高烟囱及废水收集处理设施（24小时运行）。 公用工程 供电 项目使用380/220V交流电源，由附近高压电网引线接入厂区并安装一台630kw变压器，厂区内设供配电房供厂区各区用电。 给水 生活、生产用水为自来水和地下水，在厂区内自建地下水井取水，厂区内建设高位蓄水池，由地下水井泵至高位蓄水池，由高位蓄水池引管接至厂区生产和生活的各个用水点；厂区内设环状室外消防管网，由区域自来水供消防管网用水，保障消防所需水量及水压。 排水 项目采取雨污分流排水制，项目厂区雨水由厂房四周沟渠和道路旁雨水沟收集排至区域地表水体沅江；项目生活污水由化粪池收集处理，并定期清理做周边农田及林木农肥，不外排；项目生产废水：蒸煮碳化工序废水回用于锅炉水膜除尘利用，锅炉房水膜除尘定期更换废水经机械过滤器处理后用于竹炭厂浇炭利用，不外排，整改要求生产废水收集经预处理达标后外运洪江区工业集中区污水处理厂处理。 环保工程 废水 生产废水 蒸煮碳化工序更换的废水回用锅炉房水膜除尘利用，锅炉房废气处理废水经100m³三级沉淀处理后循环利用，定期更换经一台机械过滤器处理后用于竹炭厂浇炭利用，不外排；整改要求生产废水收集预处理达标后全部委托洪江区工业集中区污水处理厂清运处理。 雨水 厂区厂房四周及道路旁均设雨水收集沟渠，雨水经沟渠收集排至北面的沅水。 生活污水 厂区员工生活污水经25m³化粪池收集处理后，定期清掏用于周边农田及林木做农肥，不外排。 废气 生产车间竹屑粉尘 生产车间加工工序的切割、刨、铣、打磨、雕刻、钻孔等过程产生竹屑粉尘，在车间各产尘加工点设置集气管网通过集尘管路统一收集至除尘间处理，项目设有2个集中除尘间，除尘间1安装旋风除尘器+布袋除尘器，收集处理家具车间1和家具车间2加工过程粉尘，粉尘经处理达标后由除尘间排气窗排放；除尘间2安装旋风除尘器+布袋除尘器，收集处理单板车间和生产车间1加工过程粉尘，粉尘经处理达标后由除尘间排气窗排放。 刷胶压合区有机废气 竹家具板材的刷胶、压合固化过程因使用脲醛树脂胶水，会产生挥发性有机废气，在刷胶和压合工序设置集气罩，废气经集气罩收集至喷漆线“初效过滤+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”设施处理达标后由喷漆房≥15m高排气筒排放。 锅炉废气 现状锅炉房1配套旋风除尘+袋式除尘设备及15m高烟囱（每天8小时运行，白班），锅炉房2配套旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘设备及18m高烟囱及废水收集处理设施（24小时运行）。环评整改要求排气筒高度应达到35m，并按要求设置采样孔及采样平台。 噪声 生产区噪声 选用噪声达标的低噪声设备；加工设备均安装于厂房内，并安装减震基座及减震垫；现有砖砌2.5m高厂区围墙，项目西面邻敏感居民处围墙安装了100m长隔声屏。 固废 压板前工序废料和车间竹屑粉尘除尘设施收集的竹屑粉尘 集中收集堆存至制炭车间1内，做项目锅炉燃料和厂区机制竹炭厂生产原料利用。 锅炉房产生的灰渣和水膜除尘沉淀池沉渣 锅炉灰渣和水膜除尘沉淀池清理的沉渣混合与生活垃圾一并处理。 空脲醛树脂桶 在单板车间内设隔离设置20㎡专用危险固体废物暂存间，集中收集存放，并定期交由厂家回收利用 压板后续工序废料 集中堆存至制炭车间1内做项目锅炉燃料和厂区机制竹炭厂生产原料利用；整改要求压板后续工序废料单独收集暂存定期送附近生活垃圾集中收集点由环卫部门清运处置 生活垃圾 在厂区内袋装化后定期送附近生活垃圾集中收集点由环卫部门清运处置 表1-2 项目原有工程经济技术指标表 名称 单位 指标 备注 总占地面积 ㎡ 28470 建筑面积 ㎡ 18590 其中 家具车间2 ㎡ 5500 钢架结构封闭厂房，1层，层高7m 家具车间1 ㎡ 2400 钢架结构封闭厂房，1层，层高7m 单板车间 ㎡ 800 钢架结构封闭厂房，1层，层高7m 蒸煮碳化间 ㎡ 150 钢架工棚1栋 干燥车间 ㎡ 900 钢架工棚1栋，竹片烘干 生产车间1 ㎡ 1200 砖结构厂房1栋（1F），建筑面积1200㎡ 原料楠竹堆放场 ㎡ 1000 钢架结构工棚1栋，占地面积1000㎡ 成品仓库 ㎡ 1200 钢架结构封闭厂房，1层，层高7m 原料仓库1 ㎡ 700 砖瓦结构封闭厂房 锅炉房 ㎡ 300 钢架工棚，安装2台4t/h生物质蒸汽锅炉及配套环保设施 综合办公楼 ㎡ 2240 框架结构，1栋4层，占地面积560㎡，建筑面积2240㎡ 员工宿舍 ㎡ 700 砖瓦结构，2栋，占地面积700㎡ 食堂 ㎡ 150 砖混结构，1栋，占地面积150㎡ 竹菜板生产规模 ㎡/a 15万 各种规格 家具板材生产规模 m3/a 50000 规格为200mm×150mm×10mm等 劳动定员 人 50 生产工人40人，管理人员10人，其中有20人在厂食宿 工作制度 d 300 根据岗位设一班和三班制，每班8h 总投资 万元 5150 1.4原有工程主要原辅材料用量 原有工程产能为年产15万㎡竹菜板、年产50000m³家具板材，原有工程主要生产原辅材料及用量见表1-3。 表1-3 原有工程主要生产原辅材料用量一览表 使用单位 原材料名称 单位 数量 来源 竹菜板生产线 楠竹 根/a 20万 洪江区采购 脲醛树脂胶水 t/a 2.4 市购 食用植物油 t/a 1 市购 家具板材生产线 楠竹 根/a 800万 洪江区采购 脲醛树脂胶水 t/a 95.6 市购 全厂 新鲜水 m³/a 9150 地下水 电 万度/a 19500 洪江区电网 1.5原有工程主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 原有工程主要设备及数量一览表 序号 所在生产单元 设备名称 用途 型号 数量 1 楠竹粗加工车间 锯竹机 切割 - 6台 2 开片机 开片 - 6台 3 粗刨机 刨竹 - 10台 4 碳化蒸煮间、干燥车间 碳化炉 碳化 - 3台 6 软化炉 软化 - 2台 7 烘烤房 干燥 - 15个 8 家具车间1 四层液压机 粘合集成 - 3台 9 单层液压机 粘合集成 - 3台 10 精密推台锯 切割 - 1台 11 家具车间2 马氏直边锯 切割 - 1台 12 精密推台锯 切割 - 6台 13 精刨机 刨竹 - 10台 14 仿形铣 仿形 - 3台 15 压刨机 刨竹 - 2台 16 砂光机 打磨 - 5台 17 抛光机 打磨 - 3台 18 群钻 钻孔 - 10台 19 多片锯 切割 - 2台 20 单板车间 压刨机 刨竹 2台 21 精刨机 刨竹 2台 22 雕刻机 雕刻 - 2台 23 排钻 钻孔 - 3台 24 生产车间1 雕刻机 雕刻 - 2台 25 排钻 钻孔 - 1台 26 打包机 打包 - 3台 27 全厂 叉车 搬运、装卸 - 4台 28 锅炉房 生物质蒸汽锅炉 供热 DZ64-1.25-BMFDM（4t/h） 2台 29 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘 除尘 - 1套 30 旋风除尘器+布袋除尘 除尘 - 1套 31 压滤机 沉淀池渣压滤 - 1台 32 除尘间 旋风除尘器+布袋除尘器 除尘 - 2套 1.6原有项目公用工程 （1）给排水 项目采用自来水和地下水供生产生活用，项目消防系统用水采用区域自来水供应；项目采用雨污分流制排水，雨水由厂区建筑周边及道路旁雨水明沟收集后排入厂区北面沅江；项目厂区蒸煮废水回用于锅炉废气水膜除尘塔使用；锅炉排污水回用做锅炉废气除尘用水，除尘废水经沉淀池处理后循环利用，定期更换经一台机械过滤器处理后与更换的用于浇炭，不外排；项目生活污水由化粪池收集处理，并定期清理做周边农田及林木农肥，不外排。 （2）供电 厂区由洪江区电网供电，厂区由附近高压电网引线入场地，设一台630kw变压器，供厂区380V/220V生产及生活用电。 （3）供热 厂区现设2台4t/h的生物质蒸汽锅炉，给生产过程中的蒸煮三防、碳化和干燥工序供蒸汽，锅炉房1的锅炉仅每天8小时运行，年运行小时数为2400h，采用项目竹木加工过程中产生的竹筒、竹节等边角废料做燃料；锅炉房2的锅炉每天24小时运行，年运行小时数为7200h，项目采用竹木加工过程中产生的竹筒、竹节等边角废料和南面机制竹炭厂炭窑炉气做燃料。 2、扩建工程概况 2.1扩建工程内容、生产规模及产品方案 扩建工程内容：扩建工程无新增用地，在原厂区家具车间2内增设工艺品（小家具）制作设备和竹制刀叉勺生产车间，在家具车间2内增设一条自动喷漆生产线，并配套相应的环保设施，项目办公生活用房、用水、用电等设施均依托原有工程。 扩建工程生产规模：扩建工程竹制旅游工艺品（小家具）采用原有工程生产的竹家具板材为生产原料，家具板材经切割、仿形、砂光、抛光、钻孔等处理后，再经喷漆、干燥及预组装检验合格后包装即为成品，生产线年产各类竹制旅游工艺品（小家具）8万件；扩建工程竹制刀叉勺以干燥后精铣的竹片为生产原料，经下料、型面定型、定厚砂光、微波烘干消毒处理后检验包装即为成品，生产线年产竹制刀叉勺950m³。 产品方案：因本次扩建工程采用原有工程碳化后精铣的竹片为原料经后续加工生产竹制刀叉勺产品，以及原有工程生产的竹家具板材成品20000m³为原料加工生产竹制旅游工艺品（小家具），扩建后整个厂区产品方案为年产竹制刀叉勺950m³、年产竹菜板15万㎡、年产竹家具板材29000m³、年产各类竹制旅游工艺品（小家具）8万件（18000m³，主要为摆件、竹凳、竹桌椅、竹茶几、竹置物架等类型的小件家具及工艺品）。 2.3项目扩建工程主要经济技术指标 扩建工程建设内容及主要经济技术指标详见表1-5、1-6。 表1-5 扩建工程建设内容一览表 项目 建设内容 建设规模 备注 主体 工程 家具制版 钢架结构封闭厂房，建筑面积3500㎡，设于现家具车间2内，设置各类竹工艺品（小家具）组件制作的切割、仿形、砂光、抛光、钻孔等的喷漆前处理工序 在现有家具车间2内扩建生产线 刀叉勺生产车间 钢架结构封闭厂房，建筑面积1500㎡，设于现家具车间2内 在现有家具车间2内扩建生产线 喷漆 钢架结构全封闭，建筑面积1000㎡，在现家具车间1内设喷漆线，设置封闭喷漆间、干燥间、烘烤箱和打磨间 在现有家具车间1内扩建生产线 储运工程 喷漆原料仓库 利用现单板车间内的原料仓库2做油漆、稀释剂、固化剂、色料等喷漆原料仓库 依托现有工程 公辅 工程 办公生活 框架结构，1栋4层，占地面积560㎡，建筑面积2240平方米，设办公室、产品研发中心和产品展示厅等 依托现有工程 砖瓦结构，2栋，占地面积700㎡，建筑面积700㎡，设员工宿舍 依托现有工程 砖混结构，1栋，占地面积150㎡，建筑面积150㎡，设员工食堂 依托现有工程 供热 家具车间1内设安装1式烘烤箱（10m×2m×3m）用于冬季喷漆家具烘干，热源依托现有工程锅炉 依托现有工程 刀叉勺生产车间内微波烘干1台，采用电加热 新建 供电 项目使用380/220V交流电源，由附近高压电网引线接入厂区并安装一台630kw变压器，厂区内设供配电房供厂区各区用电。 依托现有工程 公辅 工程 给水 生活、生产用水为自来水和地下水，在厂区内自建地下水井取水，厂区内建设高位蓄水池，由地下水井泵至高位蓄水池，由高位蓄水池引管接至厂区生产和生活的各个用水点；厂区内设环状室外消防管网，由区域自来水供消防管网用水，保障消防所需水量及水压。 依托现有工程 排水 项目采取雨污分流排水制，项目厂区雨水由厂房四周沟渠和道路旁雨水沟收集排至区域地表水体沅江；项目生活污水由化粪池收集处理，并定期清理做周边农田及林木农肥，不外排。 依托现有工程 项目锅炉房除尘处理废水经沉淀处理后循环利用，定期更换的废水和蒸煮碳化工序更换的废水以及打磨间水膜除尘定期更换的废水，全部集中收集在厂区内预处理达标后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理。 整改 环保工程 废水 生产废水 项目锅炉房除尘处理废水经沉淀处理后循环利用，定期更换的废水和蒸煮碳化工序更换的废水以及打磨间水膜除尘定期更换的废水，全部集中收集在厂区内新建50m³收集池内加碱中和预处理达标后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理。 新建 雨水 厂区厂房四周及道路旁均设雨水收集沟渠，厂区雨水经沟渠收集排至北面的沅水。 依托现有工程 生活污水 厂区员工生活污水经25m³化粪池收集处理后，定期清掏用于周边农田及林木做农肥，不外排。 依托现有工程 废气 家具制版粉尘、刀叉勺生产粉尘 工艺品（小家具）和刀叉勺生产的切割、仿形、砂光、抛光、钻孔等工序产生的粉尘经现车间内塑料吸风管路收集，集中至除尘间，经旋风除尘+布袋除尘系统处理达标由除尘间排气窗排放 整改 喷漆房废气 干燥间全封闭，喷漆间、干燥间和烘烤箱废气收集经初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔处理达标后通过≥15m高排气筒排放 整改新建 打磨间废气经集气罩收集，由水膜除尘器处理达标后由车间排气窗排放 整改新建 噪声 机械设备噪声 选用噪声达标的低噪声设备；加工设备均安装于加工厂房内，并安装减震基座及减震垫，厂区建设2.5m高围墙，西厂界100m长隔声屏。 依托现有工程 固废 边角废料和除尘粉尘 压板前工序边角废料和竹屑粉尘收集堆存于制炭车间1内，做锅炉燃料和南面机制竹炭厂做生产原料 依托现有工程 压板后续工序边角废料收集堆存于制炭车间1内外运废料区，定期与生活垃圾一并外运洪江区生活垃圾填埋场处置 整改 喷漆打磨水膜除尘沉淀沉渣 定期清理沉淀池沉渣，采用专用容器收集，存放至现有工程20㎡危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置 整改 废油漆、稀释剂、固化剂桶 分类收集，存放至原有工程20㎡危险废物暂存间，交厂家回收利用 依托现有工程 废过滤棉、废活性炭、废UV灯管 分类集中收集暂存至现有工程20㎡危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置 整改 废机油和润滑油 采用专用容器分类集中收集暂存至现有工程20㎡危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置 整改 生活垃圾 在厂区内袋装化后定期送附近生活垃圾集中收集点 依托现有工程 表1-6 项目扩建主要经济技术指标一览表 名称 单位 指标 备注 总占地面积 m2 6000 在现厂区的家具车间1和家具车间2内增设生产线（安装生产设备），未新增建设用地 扩建建筑面积 m2 6000 利用现状厂房，不新建厂房 其中 家具制版 m2 3500 在家具车间2内，钢架结构封闭厂房，各类工艺品（家具）切割、仿形、砂光及抛光等的喷漆前处理区 刀叉勺生产车间 m2 1500 在家具车间2内，钢架结构封闭厂房，刀叉勺生产各工序 喷漆 m2 1000 在家具车间1内，钢结构封闭厂房，内设独立的喷漆间40㎡、干燥间920㎡和打磨间40㎡，安装一个烘烤箱 原料仓库 m2 60 在现单板车间设一个喷漆线原料仓库 扩建工程生产规模 件/a 8万 各类竹制旅游工艺品（小家具） m³ 950 竹制刀叉勺 劳动定员 人 6 扩建增员6人 工作制度 d 300 每天一班，每班8h，喷漆工序每天4h，干燥工序16h 总投资 万元 1200 2.4扩建工程主要原辅材料用量 扩建工程主要生产原辅材料用量见表1-7。 表1-7 扩建工程主要生产原辅材料用量一览表 序号 材料名称 单位 数量 备注 1 竹家具板材 m³/a 20000 本厂区 2 静电底漆 t/a 2.0 市购，桶装，20kg/桶 3 静电清漆（面漆） t/a 2.8 市购，桶装，20kg/桶 4 静电稀释剂 t/a 2.4 市购，桶装，20kg/桶 5 高硬度固化剂 t/a 2.4 市购，袋装，20kg/袋 6 色精 t/a 0.3 市购，袋装，2kg/袋 7 各种规格的螺丝 t/a 2 市购 8 干燥后的精铣竹片 m³/a 1000 本厂区 9 新鲜水 m³/a 408 地下水 10 电 万度 300 洪江区电网 部分原料理化性质 本项目喷漆工序用底漆、面漆、稀释剂理化性质见表1-8所示。 表1-8 项目原辅材料性质 名称 理 化 特 性 清漆 PU静电清漆（底漆、面漆）是由改性醇酸树脂、填料、催干剂、有机溶剂等组成，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥。 化学组分 序号 项目 底漆成分比例 面漆成分比例 1 醇酸树脂 35% 45% 2 滑石粉 25% 0% 3 钛白粉 0% 10% 4 乙酸乙酯 10% 10% 5 乙酸丁酯 15% 10% 6 异构级二甲苯 15% 20% 7 其他 / 5% 稀释剂 本项目采用稀释剂成份如下： 1 主要成分 比例 2 乙酸异丁酯 40% 3 乙酸乙酯 20% 4 异构级二甲苯 40% 具有气味低，溶解力好，施工性能优良，适用于稀释各种硝基木器漆。 高硬度固化剂 本项目采用固化剂成份如下： 1 主要成分 比例 2 邻苯二甲酸二异丁酯 45% 3 乙酯 20% 4 丁酯 20% 5 异构级二甲苯 15% 2.5扩建工程主要生产设备 根据扩建生产需求，项目增加相应的设备，详见表1-9。 表1-9 扩建工程主要设备及数量一览表 序号 所在生产单位 设备名称 用途 规格型号 数量 1 喷漆房 五吨架空输送轨道 输送 600米 600米 2 米字型吊具 吊装 / 1000付 3 喷漆间 电控传动系统 控制 / 2式 4 DISK静电涂装机 喷涂 / 1套 5 干燥间 烘烤箱 干燥 10m×2m×3m 1式 6 喷漆房 初效过滤棉+UV光氧化装置+活性碳吸附塔（含15m排气筒及风机等） 有机废气处理 / 1套 7 打磨间 水膜除尘器 涂料粉尘处理 / 1套 8 施胶和压合间 集气罩、集风管道及风机 有机废气收集 / 若干 9 集中除尘间 旋风除尘+布袋除尘 竹屑粉尘废气处理 / 2套 10 刀叉勺生产车间 精刨开片机 精刨 / 10台 11 自动锯切机 锯切 / 1台 12 仿形铣 仿形 / 10台 13 成型压机 成型 / 12台 14 锯齿机 锯切 / 6台 15 倒边机 倒边 / 6台 16 微波烘干机 干燥消毒 / 1台 17 自动包装机 包装 / 2台 2.6劳动定员及工作制度 扩建工程劳动定员6人，年工作300天，喷漆工序每天工作4小时，干燥工序16h，其他工序每天8小时。 2.7公用工程 （1）给排水 A.给水 项目采用地下水和自来水供生产生活用，供水设施均依托现有工程。扩建工程新增生产用水为打磨间水膜除尘用水，水膜除尘器用水量为1t/h，运行时间为8h/d，则水膜除尘用水量为8t/d，除尘废水经沉淀池沉淀处理后上清液回用，定期更换沉淀池内废水，拟每月更换一次，每次更换2t，年更换废水量24t，更换的废水现状直接排入雨水沟汇入沅江；喷漆线打磨机除尘水随排气损耗量为用水量的10%，项目需补充新鲜水量约平均0.8t/d，全年运行300d，则补充车间粉尘水膜除尘用水量为264t/a。 生活用水主要用于员工办公生活，员工办公生活用水参考《湖南省地方标准用水定额》（DB34/T388-2014），不在厂内食宿人员按80L/人·d计算，则扩建工程办公生活用水量为0.48m3/d，年耗水约144m3（按年工作300天计算）。 B.排水 项目采用雨污分流制排水，项目物料及产品等均在厂房内堆存，因此，厂区雨水由厂区建筑周边及道路旁雨水明沟收集后直接排入厂区北面沅江；喷漆打磨间除尘废水经沉淀池沉淀处理后上清液回用，定期更换沉淀池内废水，拟每月更换一次，每次更换2t，年更换废水量24t，定期更换的废水与其他生产废水一并经预处理达标后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理。生活废水按用水量的80%计算，产生量为0.38m³/d，114m³/a，依托现有化粪池收集处理后定期清理做周边果园和林木农肥不外排。 （2）供电 项目由洪江区电网供电，现厂区内安装有一台630kw变压器，供厂区380V/220V生产及生活用电，扩建工程拟依托现有工程供电设施，现工程变压器及供电网络均可满足生产生活需要。 （3）供热 扩建工程喷漆后烘烤箱热源由现有工程生物质蒸汽锅炉供应，烘烤箱仅在气温较低的冬季供热，平时喷漆后的干燥进入干燥间采用风机通风进行家具干燥即可，烘烤箱由锅炉供热的时间为120小时/年；刀叉勺生产车间的微波烘干机采用电加热对产品进行干燥及消毒处理。 2.8、项目实施计划 本项目扩建工程竹制旅游工艺品（小家具）生产线已于2018年建成运营，竹制刀叉勺生产线拟于2020年8月安装生产设备并进行调试生产。 |
| 三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 3.1、项目区域存在的主要环境问题 本项目位于洪江区横岩乡横岩村，本项目所在地周边工业开发程度较高，周边企业有竹木加工企业、横岩乡加油站、本建设单位机制竹炭厂及南面一家混凝土搅拌站，存在的主要环境问题为洪黔公路、洪会公路道路交通噪声影响，竹木制品加工、竹炭生产和混凝土搅拌站的废气、噪声、废水等以及加油站废气的影响。根据区域环境现状监测资料，区域环境空气、环境噪声和地表水环境均达到相应环境质量标准。 3.2、原有项目污染源情况及存在的环境问题 怀化市恒裕竹木开发有限公司成立于2006年元月，公司成立后，2006年7月在洪江区横岩乡横岩村投资建设15万㎡/a竹菜板生产线，2010年投资建设50000m³竹家具板材生产线，两生产线均按要求填报了建设项目环境影响登记表（原有项目环境影响登记表见附件3、附件4），并按环境影响登记表要求配套了相应环保设施，通过了竣工环境保护验收。2018年建设单位在50000m³竹家具板材生产线基础上进一步采用竹家具板材加工生产旅游工艺品（小家具），扩建了竹制旅游工艺品（小家具）产品生产线，生产线开设了工艺品（小家具）制作以及喷漆工序生产线，因生产工艺、产品类型和产能发生重大变化未重新报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设并投入生产，涉嫌环境违法被怀化市洪江区环境保护局处行政处罚：罚款人民币捌仟伍佰捌拾元。建设单位于2018年9月14日按照处罚决定书要求缴纳了罚款。 3.2.1原有工程生产工艺流程及产污节点 竹集成板材和竹采板生产工艺流程及产污点图 扩建的竹制旅游工艺品（小家具）项目生产工艺流程及产污点图 图1-1 项目生产工艺流程及产污点图 工艺说明： 选竹锯截：收购回的竹子经挑选，按要求锯截成统一长度的竹筒，此过程中有噪声和固体废物产生。该工序产生不合格竹子、锯截的头尾边角料和锯末，均收集做锅炉燃料。 撞片开条、铣、刨：采用撞片机将竹筒开片，再经粗铣机、粗刨机加工成各种规格的粗铣片，此过程中有噪声和固体废物产生。 软化、碳化：经粗铣、粗刨后的竹片，根据客户及产品类型的不同要求，进行蒸煮或碳化。蒸煮，将竹片放入蒸煮池中通入蒸汽加热清水高温蒸煮；碳化，将竹片放入碳化罐内碳化。蒸煮和碳化的原理是将竹片置于高温、高湿的环境中，使竹材中的有机化合物，如糖、淀粉、蛋白质分解变性，使蛀虫及霉菌失去营养来源，同时使附着在竹材中的虫卵及真菌被杀死。竹片经蒸煮处理后颜色无大变化，但可有效防虫蛀；竹片经碳化罐的高温高压处理后，竹纤维焦化变成古铜色或类似于咖啡的颜色，保留了竹材固有的密度高、韧性好、强度大的优异性能，并使竹材具有阻燃、抗弯曲、防虫、防腐蚀、纹理清晰等特点，不仅美观而且耐用。此过程有蒸煮废水及噪声产生。 人工挑选：经蒸煮碳化后的竹片通过人工挑选对颜色进行分类。 干燥及平衡：分类的竹条放入烘干室内进行干燥，采用蒸汽烘干约2~3d，使用到锅炉（燃生物质），烘干温度为60-70℃，此过程有废气、噪声及固体废物产生，烘干前竹条含水率为17-19%，烘干后竹条含水率为10-12%。为使竹条含水率稳定，不致吸水返潮，干燥后的竹条放入25℃恒温室内存放待后续加工使用。 精铣、精刨：经过干燥后的竹片通过精抛机，使竹条四面平整、光滑且所有竹条规格一致，此过程有粉尘、噪声及固体废物产生。 人工选配片：经精铣、精刨的竹片再通过人工挑选对颜色进行比配分类。 压板：经分类后的竹片进行组坯刷胶，再通过压板机施压，此过程使用到脲醛树脂胶水。脲醛树脂在176℃加热30分钟分解会释放出挥发性有机物，加热至200℃以上，尚可逸出一氧化碳、二氧化碳、氨、氰化物和乙醛等热解产物，本项目压板加热温度为100℃（压板机采用电加热），竹片直接通过压板机就完成压板，加热温度短暂，就可以使一片一片的竹片集成为板块，故此过程主要产生挥发性有机物废气。 竹菜板：压制后的板块根据产品规格及形状锯切成各种菜板，并经抛光、打孔安装手柄等配件，最后经喷刷植物油并静制养生一个月为成品竹菜板。 竹集成板材：压制成型的板块经锯板成客户下单规格，并经抛光后及为成品竹集成板材。 竹制旅游工艺品（小家具）生产工艺 素材下料：采用成品竹集成板材根据旅游工艺品（小家具）各部件要求，下料切割成规定规格。 零部件定厚砂光：各部件进一步砂光微调尺寸。 零部件铣边、钻孔及型面：采用铣边机、钻孔机及型面机对零部件进行打孔、铣边以及造型。 不需喷漆的旅游工艺品（小家具）经组装检验合格直接包装入库对外销售。 喷漆及干燥：将需要喷漆的旅游工艺品（小家具）（零部件或组装好的）挂到米字型吊具上通过架空输送轨道送入喷漆房内由自动涂装机喷漆后，输送至干燥间内干燥（冬季干燥采用蒸汽加热，其他季节直接在干燥间内采用机械通风干燥，无需供热），干燥后需要进行二次喷涂的物件取下至打磨间打磨后再次挂到米字型吊具上通过喷漆及干燥。 装饰及预组装：经喷漆干燥后的旅游工艺品（小家具）进行贴标装饰、零部件进行组装及安装金属配件或其他配件等。最后经检验合格成品入库。 供热：项目竹片的蒸煮、碳化三防、烘干和恒温陈化过程以及旅游工艺品（小家具）经喷漆后的干燥工序供热所需蒸汽均由2台4t/h的生物质蒸汽锅炉提供，锅炉燃料为本项目加工过程中边角废料（如竹头尾、竹节、竹片等，不含经刷胶压制及后续加工产生的边角料 ）。 产污环节： ①废水：产生的废水包括员工生活污水、蒸煮废水、锅炉除尘废水和车间粉尘废气水膜除尘废水。 ②废气：竹片在精铣、精刨表面处理过程等产生的竹屑粉尘、刷胶及压板过程挥发的有机物、燃生物质锅炉产生的烟气、喷漆和干燥废气。 ③噪声：项目噪声源主要来源于设备工作时发出的噪声，锯、刨、铣等机械、竹片碳化炉、精抛机、液压机、风机、燃生物质锅炉。 ④固废：固体废物包括楠竹锯截的竹筒、竹片边角料、锯末、刨丝和刨片、除尘设施收集的粉尘、燃生物质锅炉产生的炉渣、水膜除尘设施产生的渣、空脲醛树脂桶。 3.2.2项目现有工程污染物产生量、排放量及治理措施 （1）水污染源分析 项目废水主要为职工生活污水、蒸煮废水、锅炉除尘和车间粉尘废气水膜除尘定期更换废水。 ①生活污水 本项目劳动定员56人，有20人在厂内食宿。员工办公生活用水参考《湖南省地方标准水定额》（DB34/T388-2014），在厂内食宿人员按145L/人·d计算，不在厂内食宿人员按80L/人·d计算，生活用水量为5.78m3/d，1734m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，生活废水产生量为4.624m3/d，1387.2m3/a（按年工作300天计算）。污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，污染物浓度一般约为CODCr:150～250 mg/L、BOD5:120～200mg/L、NH3-N:20～35mg/L、SS:80～400 mg/L。项目生活污水经现25m³化粪池收集处理后定期清掏用于周边农田或林木灌溉不外排。 ②生产废水 蒸煮废水：根据建设单位生产参数可知，在正常的蒸煮速度下，反应水的总量占竹片重量的24~28%，项目年蒸煮竹条30000t，则用水8400t/a，蒸煮水为循环利用，水量主要经蒸发损失及竹片吸收，每天约产生1t废水，则蒸煮、碳化废水产生量为300t/a。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对厂区蒸煮废水进行的检测，各因子浓度为pH：4.73、SS：236mg/L、CODCr:434mg/L、BOD5:133mg/L、NH3-N:3.87mg/L、TP:3.17mg/L、TN：152mg/L、石油类：ND、粪大肠菌群4000MPN/L、色度：100度。 锅炉房水膜除尘和湿电除尘定期更换废水：项目蒸汽锅炉补充水主要包括蒸汽冷凝损失水、锅炉排污水。项目蒸汽冷凝后回流至锅炉循环使用，锅炉蒸汽冷凝损失水约占蒸发量的10%，则蒸汽冷凝损失水约为12.8t/d（3840t/a）；蒸汽锅炉运行过程中为防止管路结垢，需要排放锅内废水，锅炉采用锅内水处理，采用连续排污方式，排污量为蒸发量的10%，则锅炉排污水量为12.8t/d（3840t/a），锅炉排污水pH值和含盐较高，直接回用作锅炉废气除尘用水，蒸汽锅炉补充新水量为25.6t/d（7680t/a）。根据建设单位提供的运行参数，项目锅炉水膜除尘塔用水量6t/h，项目运行时间为24h/d，则水膜除尘用水量为144t/d，除尘废水经沉淀池沉淀处理后上清液回用，定期更换沉淀池内废水经一台机械过滤器处理后现状用于南面竹炭厂浇炭利用，不外排，沉淀池废水每月更换4次，每次更换50t，年更换废水量2400t；除尘水随烟气损耗量为用水量的20%，项目需补充除尘水量为28.8t/d，锅炉排污水和蒸煮碳化工序废水全部回用做锅炉水膜除尘塔用水，则锅炉水膜除尘仅需补充新鲜水量为23t/d（6900t/a）。 喷漆打磨间除尘废水：根据建设单位水膜除尘器运行参数，项目水膜除尘器用水量为1t/h，项目运行时间为8h/d，则水膜除尘用水量为8t/d，除尘废水经沉淀池沉淀处理后上清液回用，定期更换沉淀池内废水，拟每月更换一次，每次更换2t，年更换废水量24t，更换的废水；除尘水随排气损耗量为用水量的10%，项目需补充新鲜水量约平均0.8t/d，全年运行300d，则补充车间粉尘水膜除尘用水量为264t/a。 图1-2 项目水平衡图 （2）大气污染源分析 主要有竹片在锯截、精铣、精刨等表面处理过程产生的竹屑粉尘、刷胶及压板过程挥发的挥发性有机物、燃生物质锅炉产生的烟气。 2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对厂区现状（锅炉废气经环保设施处理后由排气筒排放，车间竹屑粉尘经集气管路收集由除尘器处理后排放，刷胶、压合有机废气无任何措施无组织排放，喷漆间废气收集由15m排气筒排放，喷漆打磨间废气由水帘除尘处理由排气窗排放）污染源进行了一期监测，监测报告见附件；2019年12月在项目有机废气整改后（喷漆线设封闭干燥间，喷漆间、干燥间废气经收集至“初效过滤+UV光氧化+活性炭吸附塔”设施处理后由排气筒排放，刷胶、压合工序安装集气罩收集至喷漆线有机废气处理设施处理）委托湖南昌旭环保科技有限公司对有机废气处理设施排气筒废气进行现场采样分析。 1）废气监测点位、因子和频率 2个锅炉烟囱，1个竹屑粉尘排气筒，1个喷漆废气排气筒，共4个有组织废气排气筒；厂界无组织废气，压板间的刷胶和压合无组织废气，喷漆及干燥无组织废气，具体监测点位、因子和频次见表1-10、表1-11。 表1-10 有组织废气监测信息表 点位 编号 位置 具体 监测因子 监测频次 ◎G1 锅炉烟囱出口◎G1 锅炉房1锅炉烟囱（布袋除尘+15m烟囱） 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 锅炉每天为8小时运行，监测1天，等时间间隔测定1次，测3次，并同步测定烟气量、含氧量等 ◎G2 锅炉烟囱出口◎G2 锅炉房2烟囱（水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱） 锅炉每天24小时运行，监测1天，等时间间隔测定1次，测5次，并同步测定烟气量、含氧量等 ◎G3 除尘间排气筒出口◎G3 集尘间1排气筒（二级旋风除尘+水膜除尘+6m排气筒） 颗粒物 车间生产为每天8小时，测定1天，等时间间隔测定1次，测4次，测定排放浓度，并记录风量 / 有机废气处理设施排气筒（出口） 喷漆线排气筒 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、非甲烷总烃 正常生产过程中测定，等时间间隔测定1次，一天测3次，并记录风量 表1-11 无组织废气监测信息表 点位 编号 点位名称 具体 监测因子 监测频次 〇A1 厂界上风向10m处〇A1 厂界北面 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物 测定一次最大值 〇A2 厂界下风向10m处〇A2 厂界南面 〇A3 厂界上风向10m处〇A3 厂界南面 〇B1 压板间的刷胶和压合无组织有机废气〇B1 压板间南面 苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物 〇C1 喷漆房和喷漆后晾干无组织有机物〇C1 喷漆房南面 苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物 2）监测结果 表1-12 项目有组织废气排放监测结果 单位：mg/m³ 项目 颗粒物 NO2 SO2 林格曼黑度 标干流量 （m³/h） 含氧量（%） 锅炉烟囱出口◎G1 折算浓度范围 42~45 157~182 278~283 ＜1 10062~10189 18.5~18.8 评均值 43.7 165.7 281 - 10125.7 18.7 锅炉烟囱出口◎G2 折算浓度范围 41~45 269~281 58~79 ＜1 26467~28762 15.7~16.1 评均值 42.4 276 66 - 27624.6 15.92 （GB13271-2014）中表2“燃煤锅炉”标准 50 300 300 ≤1（级） - 9% 达标情况 达标 达标 达标 达标 - - 项目 颗粒物 排放速率（kg/h） 标干流量（m³/h） 除尘间排气筒出口◎G3 浓度范围 1.3~2.2 0.036~0.062 27077~28641 平均值 1.9 0.053 27863.25 （GB16297-1996）表2中二级标准 120 3.5 - 达标情况 达标 - - 项目 二甲苯 非甲烷总烃 挥发性有机物 标干流量m³/h 浓度mg/m³ 速率kg/h 浓度mg/m³ 速率kg/h 浓度mg/m³ 速率kg/h 处理设施排气筒检测孔（整改后） 第一次 14.1 0.286 2.08 0.042 32.1 0.650 20254 第二次 16.3 0.331 2.13 0.043 31.8 0.646 20329 第三次 15.4 0.310 2.03 0.041 31.2 0.629 20153 （DB43/1355-2017）表1标准限值 25 4.0 40 8.0 50 10.0 - 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 - 表1-13 项目无组织废气排放监测结果 单位：mg/m³ 项目 颗粒物 非甲烷总烃 挥发性有机物 苯系物 厂界上风向10m处〇A1 0.162 0.63 0.77 0.360 厂界下风向10m处〇A2 0.394 0.75 0.89 0.405 厂界下风向10m处〇A3 0.377 0.83 0.96 0.410 颗粒物执行（GB16297-1996）表2之无组织排放监控浓度限值，其他执行（DB43/1355-2017）表2标准限值 1.0 2.0 - 1.0 达标情况 达标 达标 - 达标 项目 非甲烷总烃 挥发性有机物 苯系物 压板间的刷胶和压合无组织有机废气〇B1 0.97 2.34 0.531 喷漆房和喷漆后晾干无组织有机物〇C1 1.25 3.87 （DB43/1355-2017）表2标准限值、GB37822-2019）中“表A.1”标准限值 2.0 10 1.0 达标情况 达标 达标 达标 根据检测结果可知，项目现状2个锅炉房的锅炉废气经处理由排气筒有组织排放的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2“燃煤锅炉”标准；车间竹屑粉尘经集气至除尘间处理后粉尘排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之二级标准；项目喷漆线设封闭干燥间，喷漆间、干燥间废气经收集至“初效过滤+UV光氧化+活性炭吸附塔”设施处理后由排气筒排放，刷胶、压合工序安装集气罩收集至喷漆线有机废气处理设施处理后由15m高排气筒排放，其排放的污染物苯系物、非甲烷总烃和挥发性有机物排放浓度、排放速率均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准限值要求。 项目厂界无组织排放颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃、苯系物厂界无组织排放浓度符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准限值。 项目压板间的刷胶和压合无组织废气排放非甲烷总烃和苯系物均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准限值。 项目喷漆房和喷漆后晾干无组织废气排放非甲烷总烃、苯系物符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准限值。 3）大气污染物源强 ①车间竹屑粉尘 生产工艺中锯断、刨铣、钻、抛光、打磨、雕刻等加工工序会产生粉尘。生产车间粉尘经车间安装的塑料集气管连接至集中除尘间旋风除尘器+布袋除尘器处理达标后经排气窗排放，车间粉尘经集中收集至集尘间处理排放量为0.6t/a，有各车间排放量为0.2t/a。根据2019年10月委托检测项目厂界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值。 ②脲醛树脂胶挥发的有机废气 项目竹片刷胶、压板工序中使用脲醛树脂胶会挥发出少量的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）；根据相关资料，项目使用的脲醛胶中挥发性有机物的含量为0.3%，本次评价采用对环境产生最不利影响的挥发性有机物全部挥发计算，项目脲醛树脂的使用量为98t/a，则含挥发性有机物量为0.294t/a，即项目挥发性有机物产生量为0.294 t/a。根据现场调查，项目刷胶和压板工序2019年12月未进行整改前，该工段产生的挥发性有机物废气未进行收集处理，全部为无组织排放。根据2019年10月的压板间无组织源检测结果可知，压板间刷胶和压合工序无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准限值。 2019年12月刷胶、压板工序整改安装了集气罩收集废气经喷漆线整改安装的“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理后由15m 高排气筒排放。集气罩收集效率达到80%，处理效率90%，则有组织集气罩收集的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）量为0.3968t/a，处理后排放量为0.03968/a，排放速率0.0165kg/h，排放浓度小于50mg/m³，未能收集的到的挥发性有机物无组织排放，排放量为0.0992t/a（排放速率0.0661kg/h）。 ③锅炉废气 项目生产过程中配备了2台4t/h 的燃生物质蒸汽锅炉，为碳化罐、蒸煮间、竹片烘干和恒温以及喷漆后的干燥供热使用。项目锅炉房1锅炉每天运行时长为8h，年运行时间2400h，耗生物质量为1500t/a；锅炉房2锅炉每天运行时长为24h，年运行时间7200h，耗生物质量为2500t/a（该锅炉兼利用机制竹炭炭窑炉气（煤气+挥发性有机物）做燃料共2448t/a）。项目锅炉均采用本项目加工过程中产生的竹节、竹头尾及边角料为燃料，楠竹的硫含量很低（一般≤0.05%）锅炉烟气污染物主要为SO2、NOx 、颗粒物。颗粒物、NOX 与SO2 产污系数按照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中生物质工业锅炉产排污系数取值，项目颗粒物、NOX 与SO2 产污系数和产生源强见下表。 表1-14 工业锅炉产排污系数一览表 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 直排 6240.28 有末端治理 6552.29 二氧化硫 千克/吨-原料 17S 直排 17S 颗粒物 千克/吨-原料 （散烧、捆烧） 37.6 直排 37.6 单管旋风除尘法（60） 0.2 湿式除尘法（87） 0.065 静电除尘法（卧式）（99） 0.38 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 直排 1.02 表1-15 生物质锅炉废气产生和排放情况汇总表 污染物名称 燃料用量 产生量 浓度mg/m³ 采取措施 排放浓度mg/m³ 排放量 废气量 1500t/a （生物质） 5673Nm³/h / 旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+15m烟囱 / 5957Nm³/h 二氧化硫 1.275t 93.6 89.2 1.275t 氮氧化物 1.53t 112.4 107.01 1.53t 颗粒物 56.4t 4142.4 19.7 0.282t 废气量 2500t/a （生物质） 2167Nm³/h / 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱（除尘率达99.5%，脱硫率达15%） / 2275Nm³/h 二氧化硫 2.125t 136.1 110.3 1.806t 氮氧化物 2.55t 163.5 155.7 2.55t 颗粒物 94t 6025 28.7 0.47t ①注：含硫率（S%）为生物质收到的基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 本项目生物质含硫率取0.05%。 项目锅炉房1锅炉烟气经“旋风除尘+布袋除尘”处理后，引至15m高烟囱排放；锅炉房2锅炉烟气经“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘”处理后，引至18m高烟囱排放，根据现状检测，2台锅炉房废气经处理由排气筒有组织排放的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2“燃煤锅炉”标准（颗粒物≤50mg/m³、二氧化硫≤300mg/m³、氮氧化物≤300mg/m³），但烟囱高度不符合标准要求。现有15m和18m高烟囱，环评整改要求均应改建达到35m，并按要求设置采样孔及采样平台。 经对比排污系数法和实测锅炉各污染物排放速率可知，锅炉房1锅炉采用排污系数法计算的锅炉废气污染物排放量与实测最大值计算的排放量中排污系数法排放量大，锅炉房2锅炉采用排污系数法计算的锅炉废气污染物排放量与实测最大值计算的排放量中实测最大值计排放量大。分析其两种方法计算排放量相差较大的原因为：实测法计算需要大量数据计算，而本项目无在线监测，仅单纯采用一次实测值乘以年运行时间，导致计算数据不可信。另外，锅炉房2锅炉采用实测最大值核算的污染物均比排污系数法计算的污染物排放量大，根据现场调查，锅炉房2锅炉兼采用机制竹炭厂炭窑炉气为燃料，炭窑炉气（煤气）中含大量机制竹炭碳化产生CO和挥发性有机物在锅炉中燃烧产生的污染物。因此，项目锅炉房2锅炉废气污染物排放量应为生物质燃料燃烧和机制炭炭窑碳化产生的炉气挥发性有机物在锅炉中燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物的总和。 根据《怀化市恒裕竹木开发有限公司年产5000吨竹炭项目环境影响报告表》中核算其碳化窑产生的煤气量为2448t/a（计1958400m³，含硫率3000mg/m³），颗粒物量为72t/a，煤气在锅炉中燃烧产生的烟气量为1603m³/h、二氧化硫15.6672t/a、氮氧化物1.6842t/a。项目锅炉房2锅炉污染物排放量核定如下表。 表1-15 锅炉房2锅炉不同燃料污染物产排情况核算 污染物名称 燃料用量 产生量 浓度mg/m³ 采取措施 排放量 废气量 2500t/a （生物质） 2167Nm³/h / 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱（除尘率达99.5%，脱硫率达15%） 2275Nm³/h 二氧化硫 2.125t 136.1 1.806t 氮氧化物 2.55t 163.5 2.55t 颗粒物 94t 6025 0.47t 废气量 碳化窑炉气（2448t煤气） 1603Nm³/h / 1603Nm³/h 二氧化硫 11.7504t 1018.1 9.9878t 氮氧化物 1.6842t 145.9 1.6842t 颗粒物 72t 6238.3 0.36t ①注：含硫率（S%）为生物质收到的基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 本项目生物质含硫率取0.05%，根据核算机制炭碳化窑炉气中硫含量为3000mg/m³。 表1-16 锅炉房2锅炉废气排放情况 污染物名称 燃料用量 采取措施 烟气流量m³/h 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t 二氧化硫 2500t/a （生物质）+碳化窑炉气（2448t煤气） 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱（除尘率达99.5%，脱硫率达15%） 6787（计算了过剩空气系数的气量） 241 1.638 11.7938 氮氧化物 86.6 0.588 4.2342 颗粒物 17 0.115 0.83 注：锅炉基准含氧量为9%，计算基准过剩空气系数为1.75 表1-17 生物质锅炉废气排放情况核定 污染物名称 燃料用量 采取措施 污染物 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 标准浓度mg/m³ 300 300 50 锅炉房1锅炉 1500t/a （生物质） 旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+15m烟囱 排污系数法计算排放量t 1.275 1.53 0.282 锅炉房2锅炉 2500t/a （生物质、炭窑煤气2448t） 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱（除尘率达99.5%，脱硫率达15%） 排污系数法计算排放量t 11.7938 4.2342 0.83 2台4t/h生物质蒸汽锅炉 合计排放量t 13.0688 5.7642 1.112 排污许可证（（怀）排污权证（2019）第46号） 允许排放量t 13.12 5.77 - 新申指标 拟交易获得t - - - 根据怀化市恒裕竹木开发有限公司排污许可证（（怀）排污权证（2019）第46号），企业于2014年12月03日通过初始分配获得二氧化硫排污权指标13.12吨、氮氧化物排污权指标5.77吨。经核算项目排放二氧化硫量、氮氧化物量均未超过排污权指标，因此，本项目无需重新申报及购买大气污染物排污权指标量。 ④喷漆等工序产生的油漆废气 本项目家具生产使用的油漆来自展辰新材料集团股份有限公司，根据提供的检测报告和产品参数，油漆、稀释剂及固化剂使用量及各成分含量具体见表1-18。 表1-18 项目油漆、稀释剂、固化剂中挥发性物质含量汇总表 项目 PU净味底漆 稀释剂 固化剂 PU净味面漆 稀释剂 固化剂 性状 乳白色均匀流体 无色透明液体 无色透明液体 乳白色均匀流体 无色透明液体 无色透明液体 使用量（t/a） 2.0 1.0 1.0 2.8 1.4 1.4 挥发性有机物 g/L 610 612 t/a 2.218 3.116 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物） % 13 15 t/a 0.52 0.84 项目家具喷漆线废气主要产生于喷漆、干燥等工序；喷漆在密闭喷漆房内操作，经喷漆的工件再进入干燥间。整个生产过程完成后，油漆中的有机溶剂将大部分部挥发至大气环境中；为保守起见，评价以全部挥发计。 根据经验，一般喷漆时约有30%的油漆未喷涂在工件上，以漆雾形式被喷漆台设置的水帘拦截，之后以漆渣形式捞除。其余70%则喷涂在工件表面，之后再进入晾干阶段。同时根据有机溶剂挥发情况，调漆、喷漆工序约占25%，其余均在干燥阶段挥发完毕（约75%）。则各工序有机溶剂挥发情况具体见表1-19 表1-19 有机溶剂各工序挥发情况汇总表 单位：t/a 溶剂成分 有机废气产生量 调漆、喷漆废气（25%） 晾干废气（75%） 挥发性有机物 5.334 1.334 4.0 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物） 1.36 0.34 1.02 2019年12月项目进行整改，喷漆线设封闭干燥间，喷漆间、干燥间负压吸风废气收集至“初效过滤+UV光氧化+活性炭吸附塔”设施处理后由排气筒排放，刷胶、压合工序安装集气罩收集至喷漆线有机废气处理设施处理。根据2019年12月委托湖南昌旭环保科技有限公司对有机废气处理设施排气筒废气进行的现场采样分析，喷漆线有机废气和刷胶、压合工序废气经“初效过滤+UV光氧化+活性炭吸附塔”处理由≥15m高排气筒排放，废气排放的污染物苯系物、非甲烷总烃和总挥发性有机物排放浓度和排放速率均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准限值。 ⑤涂料粉尘 主要来自项目家具底漆后的打磨工序，该粉尘来自油漆的不挥发份，主要成分为涂料。根据同类型企业生产情况类比调查，该粉尘产生量较少，一般为油漆用量的1%~3%（本评价取平均值，2%），则涂料粉尘产生量为0.08t/a（合计底漆、稀释剂、固化剂用量为4.0t/a）。打磨间的砂光粉尘抽风经水膜除尘器处理达标引至车间排气窗排放，水膜除尘效率以90%计，涂料粉尘经处理后排放量为0.008t/a，排放速率为0.0033kg/h。 （3）噪声污染源分析 本项目噪声主要来自设备运行，如锯竹机、开片机、粗刨机、碳化炉、精刨机、砂光机、抛光机、液压机、锯机、钻机、雕刻机、打包机、风机及叉车等设备，参照同行业设备噪声源强，项目主要产噪设备正常运行时的噪声源及控制措施见表 1-20。 表1-20 噪声治理情况表 序号 设备名称 数量（台） 声源dB（A） 治理措施 1 锯竹机 6 70~80 安装于车间内，底座安装减震垫 2 粗刨机 20 70~80 安装于车间内，底座安装减震垫 3 精刨机 12 75~80 安装于车间内，底座安装减震垫 4 碳化炉 3 60~65 安装于车间内 5 抛光机 3 70~80 安装于车间内，底座安装减震垫 6 砂光机 5 70~80 安装于车间内，底座安装减震垫 7 雕刻机 4 70~80 安装于车间内，底座安装减震垫 8 锯机 9 70~85 安装于车间内，底座安装减震垫 9 钻机 13 70~80 安装于车间内，底座安装减震垫 10 风机 7 80~90 安装于风机房内，安装减震垫、隔声罩 根据项目现状监测，项目厂界噪声符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准，最近敏感点噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固体废物污染源分析 项目固体废物包括生活垃圾、竹片边角料等、车间粉尘除尘收集的灰渣、燃生物质锅炉产生的炉渣和除尘设施产生的灰渣、空脲醛树脂桶、油漆和稀释剂桶等。 生活垃圾：项目定员56 人，有20人在厂区内食住，项目生活垃圾产生量为11.4t/a，送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置。 压板前工序废料：项目在压板前工序的锯竹、粗刨、精刨、选片和锯切等过程中会产生竹片边角料、竹丝和竹粉，根据项目生产统计，废料年共产生量为11720t。产生的废料用做项目锅炉燃料和南面机制竹炭厂生产原料。 压板后续加工工序废料：项目在压板后工序的精刨、抛光、钻孔、铣边和锯切等过程中会产生竹片边角料和竹粉，根据项目生产统计，废料年共产生量为600t。产生的废料现状用做项目锅炉燃料和南面机制竹炭厂生产原料，环评整改要求压板后续加工工序产生的废料在厂内暂存外运洪江区生活垃圾填埋场处置。 车间粉尘除尘设施收集的粉尘：粉尘旋风除尘设施和布袋除尘器收集的竹屑粉尘量为59.4t/a，集中收集暂存于制炭车间1的楠竹废屑堆存间，收集做项目竹炭厂生产原料。 燃生物质锅炉产生的炉渣：项目年使用生物质燃料约4000t，灰分含量为10%，颗粒物占灰分含量为37.6%，则项目年产生炉渣量为249.6t，定期清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 锅炉除尘产生的渣：项目锅炉废气除尘渣产生量为221.288t/a。收集的灰渣与锅炉炉渣一并清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 空脲醛树脂桶：本项目年使用脲醛树脂98t，脲醛树脂以200kg为一桶，则本项目年使用脲醛胶约490桶，脲醛胶桶净重10kg，则年产生脲醛胶空桶4.9t/a，暂存在原料仓库内的危险废物暂存间，定期由脲醛树脂厂家回收重复利用，不废弃。 空油漆、稀释剂和固化剂桶：项目采购桶装油漆、稀释剂和固化剂，产生的空桶量约0.1t/a，空桶暂存与原料仓库内的危险废物暂存间，定期交厂家回收重复利用，不废弃。 喷漆线打磨除尘渣：项目打磨砂光车间涂料粉尘产生量约0.08t/a，经水膜除尘装置收集处理后引至车间顶部排放，排放量为0.008t/a，故收集的涂料粉尘量约0.072t/a。 表1-21 项目固体废物产生量汇总表 固废名称 产生量（t/a） 处理、处置方式 生活垃圾 11.4 由环卫部门统一清运处置 压板后续工序废料 600 堆存于制炭车间1的楠竹废屑堆存间，做项目锅炉燃料和竹炭厂生产原料 压板前工序废料 11720 车间粉尘除尘设施收集的灰渣 59.4 燃生物质锅炉炉渣 249.6 由区域种植户定期清运做种植用农肥 锅炉除尘产生的渣 221.288 空脲醛树脂桶 4.9 暂存危险废物暂存间，定期由脲醛树脂厂家回收重复利用 空油漆、稀释剂和固化剂桶 0.1 暂存危险废物暂存间，定期交厂家回收重复利用 喷漆线打磨除尘渣 0.072 暂存危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置 （5）现有工程污染物排放及处理处置情况汇总 表1-22 现有工程“三废”污染物排放量及处置方式汇总表 类别 污染物 产生量 排放量 处置方式及排放方式 水污染物 生活污水（t/a） 960 0 化粪池收集处理后用于周边农田或林木灌溉 蒸煮废水 废水量（t/a） 300 0 全部回用于锅炉水膜除尘器利用，无废水排放。 锅炉废气除尘更换废水（t/a） 2400 0 更换的废水做南面机制炭厂浇炭利用 喷漆线打磨除尘更换废水（t/a） 24 0 更换的废水排入锅炉除尘废水沉淀池内 大气污染物 有组织 锅炉颗粒物（t/a） 56.4 0.282 锅炉房1锅炉采用旋风除尘+袋式除尘处理后由15m烟囱排放 锅炉SO2（t/a） 1.275 1.275 锅炉NOX（t/a） 1.53 1.53 锅炉颗粒物（t/a） 166 0.83 锅炉房2锅炉采用旋风除尘+湿式除尘+湿电除尘器处理后有18m烟囱排放 锅炉SO2（t/a） 13.8754 11.7938 锅炉NOX（t/a） 4.2342 4.2342 喷漆房有机废气挥发性有机物（t/a） 1.2673 1.2673 封闭喷漆房安装集气装置由15m排气筒排放 无组织 车间竹屑粉尘（t/a） 63.6 1.04 车间安装的塑料集气管路连接至集中除尘间旋风除尘器+布袋除尘器处理达标，经除尘间排气窗排放；车间内自然沉降，定期清扫 施胶、压板有机废气（t/a） 0.294 0.294 无 喷漆线有机废气挥发性有机物（t/a） 5.334 4.0667 封闭喷漆房安装集气装置由15m排气筒排放，干燥间敞开式 喷漆线打磨废气粉尘（t/a） 0.08 0.008 水膜除尘器处理由车间排气窗排放 固体废物 生活垃圾（t/a） 11.4 11.4 分类收集，定期送垃圾集中收集点，由环卫部门处理 压板后续加工工序废料（t/a） 600 0 暂存楠竹废屑堆存间，收集做项目锅炉燃料和竹炭厂生产原料 压板前工序废料（t/a） 11720 0 车间除尘设施收集的灰渣（t/a） 59.4 0 燃生物质锅炉炉渣（t/a） 249.6 249.6 定期清运洪江区生活垃圾填埋场填埋处置 锅炉除尘产生的渣（t/a） 221.288 221.288 空脲醛树脂桶（t/a） 4.9 0 暂存危险废物暂存间，定期由脲醛树脂厂家回收重复利用 空油漆、稀释剂和固化剂桶（t/a） 0.1 0 暂存危险废物暂存间，定期厂家回收重复利用 喷漆线打磨除尘渣（t/a） 0.072 0 暂存危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置 噪声 固定生产设备安装减振垫，厂房、厂区围墙及厂界隔声屏隔声，厂界噪声达标 3.2.3现有工程总量控制情况 总量控制：经计算项目锅炉烟气排放的SO2量13.0688t/a、NOX 量5.7642t/a，根据企业排污权证[（怀）排污权证（2019）第46号]，企业2014年通过初始分配获得二氧化硫13.12t/a、氮氧化物5.77t/a。经核算项目排放二氧化硫量和氮氧化物量均未超过排污权指标。 3.2.4原有工程营运期各项污染物防治措施、效果及“以新带老”措施 项目原有工程各项污染物防治措施、效果及“以新带老”措施见表1-23。 |

表1-23 项目现有工程各项污染物防治措施、效果及“以新带老”措施一览表 类别 采取的环保措施 防治效果 存在的问题 “以新带老”措施 废水 ①生活污水：25m³化粪池收集生活污水，定期清掏用于周边农田及林木灌溉农肥，不外排；② 蒸煮废水：全部回用于锅炉水膜除尘利用，不外排；③锅炉水膜除尘定期更换废水：锅炉排污水回用做锅炉废气除尘用水不外排，水膜除尘废水经沉淀池处理后循环利用，定期更换经一台机械过滤器处理后用于浇炭；④喷漆打磨除尘废水：水膜除尘废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，定期更换排入锅炉房2沉淀池。 生活污水有效处理；生产废水用于浇炭利用，不外排 生产废水最终用于浇炭可影响炭的品质，其处理方式不可行 厂区定期更换的蒸煮废水、锅炉水膜除尘废水、喷漆打磨除尘废水全部集中收集经预处理达标后，委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理；环评建议在锅炉房1旁建设50m³预处理池及2m³溶药池，项目废水预处理可采用石灰或片碱做中和剂，投入溶药池内溶解，再投加至50m³预处理池将生产废水的混合废水中和达标。 废气 ① 竹屑粉尘：车间安装的集气管路将粉尘废气分别引至2个集中除尘间，经“旋风除尘器布袋除尘器”处理由除尘间排气窗排放；②脲醛胶废气：项目刷胶和压板工序设集气罩收集至喷漆线新建有机废气处理装置处理达标经高排气筒有组织排放；③锅炉房1锅炉烟气经“旋风除尘+布袋除尘”处理达标后，引至15m高烟囱排放，锅炉房2锅炉烟气经“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘”处理达标后，引至18m高烟囱排放；④喷漆线的干燥间全封闭，干燥间和喷漆房废气收集经初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔处理达标后通过排气筒有组织排放；⑤喷漆线打磨工序设集气罩和水膜除尘处理打磨废气，废气经处理后由打磨间排气窗排放。 无组织排放和有组织排放均达到相应标准要求 锅炉房烟囱未达到35m ①现两锅炉房的15m、18m高烟囱无法继续加高，整改要求重新建设2个35m高烟囱，并按要求设置永久采样孔和采样平台 噪声 项目生产设备安装于生产车间内、设备安装减震垫、隔声罩，厂区建设2.5m高围墙，西厂界100m长隔声屏 厂界噪声达标 无 / 固废 ①生活垃圾：送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置；②竹片边角料等：收集做项目锅炉燃料和竹炭厂生产原料；③车间粉尘除尘设施收集的粉尘：收集做项目锅炉燃料和竹炭厂生产原料；④燃生物质锅炉产生的炉渣和除尘产生的渣：定期运送至洪江区生活垃圾填埋场处置；⑤空脲醛树脂桶：暂存危险废物暂存间，定期由脲醛树脂厂家回收重复利用；⑥空油漆、稀释剂和固化剂桶：暂存在危险废物暂存间，定期由厂家回收重复利用。 压板后续加工工序切割产生的边角废料一并被用作锅炉燃料，其他固体废物得到有效处置 压板后的板材因含脲醛树脂胶，不能做燃料燃烧 压板后续加工工序切割产生的边角废料集中收集与生活垃圾一并外运洪江区生活垃圾填埋场处置；喷漆打磨除尘收集的沉渣采用专用容器收集暂存在车间内的危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置

# 建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 洪江区位于湖南省西部、怀化市东南部、沅江中游地区，东、北与洪江市接壤，南、西与会同县毗邻。其地理坐标为：东经109°51′58″~110°03′56″、北纬27°03′35″~27°11′05″。东西宽20km，南北长14km，总面积115km2。 本项目厂址位于洪江区横岩乡横岩村，厂址中心地理位置坐标：东经109.957180000，北纬27.129698190。（地理位置详见附图一）。 2、地质地貌 洪江区地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山主脉西部山麓、沅水中游地区。境内三面环山，沅水及支流巫水贯穿全境。地势东、南、西三面向北倾斜。山、丘、岗、平地貌类型齐全，以河谷盆地为主。境内最高峰为西南部的横岩乡大岩湾，海拔862m；最低点为东北部的桂花园乡岩坝头之沅水出境处，海拔160m。 本区域地貌属侵蚀构造低山丘陵垄脊宽谷地貌，一般标高350~720m，相对切深250~500m，坡度20~25o，谷宽30~70m，山脊和宽谷大致呈东北向平行相间布列。区域地表风化强烈，二级夷平面发育，一般标高600~720m。地质结构自下而上依次为白垩系上统小洞组和第四系更新统。白垩系上统小洞组底部为紫红色块状砾岩与砂砾岩，砂砾岩局部夹灰绿色砾岩、砂砾岩；中部为灰绿色、紫红色、棕红色含钙砾砂岩与块状长石石英砂岩，长石石英砂岩间夹薄层泥沙岩；上部为砖红色钙质泥质粉砂岩与细砂岩，细砂岩夹灰绿色长石石英砂岩。第四系更新统下部为砾石层，上部为橙黄色亚粘土砂质粘土。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目建设场地属抗震设防烈度6度与小于6度的过渡地带，但根据怀化市有关文件规定，怀化市洪江区建筑抗震设防烈度定为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s。 3、水文 本区域溪河统属沅水水系，主要河流有沅水及支流巫水。沅水自西北部的横岩乡下菖蒲入境，向东偏南流经城区中心，纳入巫水后折向北流，至萝卜湾西折转向北偏东，于东北部的桂花园乡岩坝头之公溪河口出境，蜿蜒贯穿全境，干流长25.9km。巫水于南部的常青乡带子街入境，蜿蜒北流，于城区中心汇入沅水，干流长5.8km。 沅水，又名沅江，发源于贵州省东南部，有南北两源，南源龙头江自贵州省都均县的云雾山；北源重安江出自麻江及平越县之间大山，两水在贵州省炉山县汊河口汇合后称清水江，东流至黔城与与舞水汇合后称沅江，然后经溆浦、辰溪至沅陵折向东北，经桃源、常德由德山入西洞庭的目平湖，全长1033km，落差1035m，流域平均坡度0.594‰，流域面积89163km2。纳污水体沅水河段平均水宽297m，平均水深3.87m，平均流速0.696m/s，平均坡降0.86‰，多年平均流量800m3/s，多年年平均径流量252×108m3，枯水期平均流量217m3/s，平水期平均流量604m3/s，丰水期平均流量1932m3/s，历史最高洪水位为153m。 巫水古称运水，又称竹舟江、熊溪、雄溪。其发源有两处，西源为城步县东巫山，东源为广西北石坳。全流程244km。自会同县黄茅流入洪江，辗转5.6km，至犁头嘴处（洪江大桥）汇入沅水，集水面积4205km2。据黄茅水文站1968至1986年资料，巫水最高水位标高184.24m，最低水位标高169.59m；年平均径流量90.1m3/s，枯季年均径流量43.1m3/s。 4、气候气象 洪江区属亚热带季风湿润气候区，洪江区属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖湿气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据洪江区气象局提供的资料，域地面要素特征如下： 年平均气压 995.1hPa 年平均气温 17.0 ℃ 极端最高气温 39.7 ℃ 极端最低气温 -11.0 ℃ 年平均降水量 1485mm 最大日降水量 151 mm 相对湿度 81% 平均日照时数 1354.3h 年平均风速 1.7m/s 全年盛行风向 NE 夏季主导风 WS 静风频率 35% 区域年、季风向频率玫瑰图 详见图2 -1。 图2 -1 区域年、季风向频率玫瑰图 5、土壤 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要为红壤、黄壤、黄棕壤等。项目区域周围地区成土母质母岩主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应。 6、动植物 （1）陆生动物 项目所在区域野生脊椎动物有黄鼬、鸬鹚、眼镜蛇、青蛙、中华大蟾蜍等，为常见种类，评价区域内目前尚没有发现国家重点保护动物。 水生生物 洪江区沅水流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、呆鲤、镜鲤、火鲤、黄颡鱼、胡鲶、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲫、鳊、鳜、白甲鱼、鸭鱼等24种，其中以鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴产量较丰实，优势科为鲤科。主要水生植物有马来眼子菜、轮叶黑藻聚草等40余种。评价区域内目前尚没有发现国家重点保护鱼类和水生植物以及重点鱼类产卵场。 （3）陆生植物 本区域地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。区域内陆生植物资源丰富，优势科为松科、杉科、樟科、壳斗科、杨柳科等。主要植被类型有常绿松杉针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。森林覆盖率65.8%。评价区域内目前尚没有发现国家重点保护植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境保护目标 1、环境空气质量现状监测与评价 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。为了解项目所在区域的空气环境质量，本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市2019年环境空气质量年报》中的数据及结论。 同时，为了更准确的调查了解本项目所在区域环境空气质量现状，本环评委托湖南普实检测技术有限公司于2018年10月9日~13日对项目周边区域环境空气质量进行了一期环境空气质量现状监测。 1.1、基本污染物 根据《怀化市2019年环境空气质量年报》，洪江区环境空气质量监测结果见下表。 表3-1 2019年洪江区城市环境空气污染物浓度情况 单位：ug/m³（COmg/m³） 基本污染物 SO2 NO2 PM10 CO O3 PM2.5 2019年年均值 9 9 40 1.4（年95%浓度） 128（年90%浓度） 28 2018年年均值 12 9 46 1.3（年95%浓度） 120（年90%浓度） 28 评价指标值 60 40 70 4 160 35 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 从表中数据可知，2019年洪江区环境空气常规6项指标，PM10年均值、SO2年均值、NO2年均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数、PM2.5年均值，均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量为达标区域。 1.2、环境空气现状监测 （1）监测因子、点位 本次大气监测在项目所在区域布设了2个监测点位，监测点位及监测项目见下表。（具体监测点位位置见附图三） 表3-2 环境空气质量现状监测点位表 地理位置 监测点位名称 监测项目 洪江区横岩乡横岩村 G1项目车间内 SO2、NO2、PM10、挥发性有机物、二甲苯 G2项目用地西侧横岩村居民点处 （2） 监测时间和频次 湖南普实检测技术有限公司于2018年10月9日至2018年10月13日对项目区域环境空气质量现状进行了一期监测，连续采样5天，NO2、SO2监测日均浓度，PM10监测日均浓度，TVOC监测8小时平均浓度，二甲苯监测1小时浓度。 （3） 采样与分析方法 采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）之规定执行。 监测项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）之规定执行，具体详见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测项目分析方法表 序 号 监测项目 分析方法 最低检出限 1 二氧化硫 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 0.004mg/m3 2 二氧化氮 盐酸萘乙二胺比色法 0.003mg/m3 3 PM10 重量法 0.001mg/m3 4 挥发性有机物 GB/T18883-2002附录C 空气中挥发性有机物（TVOC）的检验方法 0.5×10-3mg/m3 5 二甲苯 《环境空气苯系物的测定 活性碳吸附/二氧化碳-气相色谱法》HJ584-2010 1.5×10-3mg/m3 （4） 评价标准与评价方法 SO2、NO2、PM10评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，挥发性有机物、二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。 评价方法：采用占标率法进行评价，其公式为： Ii=Ci/Si×100% 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率 Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3 Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m。 （5） 监测及评价结果统计 监测及评价结果统计见表3-4。 表3-4 项目环境空气质量现状监测数据统计汇总 单位：mg/m3 监测 点位 监测项目 采样时间 采样个数 浓度范围（mg/m3） 标准值（mg/m3） 最大浓度占标率% 超标率 达标情况 G1 SO2 2018年10月9日~10月13日 5 0.032~0.036 0.15 24 0 达标 NO2 5 0.038~0.042 0.08 52.5 0 达标 PM10 5 0.059~0.065 0.15 43.3 0 达标 挥发性有机物 5 0.316~0.425 0.6（8h均值） 70.8 0 达标 二甲苯 5 2.4×10-3~2.8×10-3 0.20 0.93 0 达标 G2 SO2 2018年10月9日~10月13日 5 0.026~0.032 0.15 15.3 0 达标 NO2 5 0.032~0.035 0.08 43.8 0 达标 PM10 5 0.052~0.058 0.15 38.7 0 达标 挥发性有机物 5 0.203~0.215 0.6（8h均值） 35.8 0 达标 二甲苯 5 1.5×10-3L 0.20 / 0 达标 根据环境空气质量现状监测结果表明，区域环境空气监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。 2、声环境质量现状监测与评价 （1） 监测布点及监测工况 本次声环境现状监测在项目厂界布设4个监测点位，其厂界声环境检测工况为项目加工车间正常生产工况。 （2）监测时间及监测频次 湖南普实检测技术有限公司于2018年10月9日至10月10日对项目现场进行了一期监测，连续监测2天，每天昼、夜间各监测一次。 （3） 声环境质量现状评价 项目厂界噪声与《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准进行比较，得出厂界噪声现状评价结论。 （4） 监测结果与评价 噪声监测统计结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果表 单位：dB（A） 点位编号 采样位置 监测时间 监测结果 Leq dB(A) 达标情况 昼间 夜间 N1 项目厂界东侧1m处 2018年10月9日 57.2 45.2 达标 2018年10月10日 58.2 45.1 达标 N2 项目厂界南侧1m处 2018年10月9日 55.6 42.6 达标 2018年10月10日 55.2 42.2 达标 N3 项目厂界西侧1m处 2018年10月9日 52.8 40.5 达标 2018年10月10日 51.5 41.3 达标 N4 项目厂界北侧1m处 2018年10月9日 56.1 43.8 达标 2018年10月10日 55.3 44.2 达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） N1、N4执行4类标准 70 55 / N2、N3执行2类标准 60 50 / 由表3-5可知，项目厂界声环境均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。 3、地表水环境质量现状监测与评价 本项目区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。为了解项目所在区域的地表水环境质量，本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市2019年水环境质量年报》中沅水干流洪江区断面的数据及结论。 同时，为了更准确的调查了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用湖南润美环保科技有限公司《怀化泰通新材料科技有限公司年产 5000 吨阻燃剂光引发剂项目环境影响报告书》（报批稿）中2017年6月对地表水环境进行的监测数据。 3.1区域环境质量公报 根据《怀化市2019年水环境质量年报》，洪江区、洪江市共设地表水监测断面3个，其中2个断面位于洪江区境内（萝卜湾国控断面和集中式饮用水水源地洪江区水厂断面），1个断面位于外县（考核洪江区，为位于洪江市的沙湾省控断面）。地表水水质评价依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 2019年洪江全区水环境质量总体保持较好水平，3个监测断面的水质均达到Ⅱ类，达到了2019年年度水质考核目标，水质达标率100%，详见表3-6。 表3-6 2019年洪江区地表水水质状况 断面名称 所在河流 断面属性 水质类别 2019年考核目标 2019年 2018年 萝卜湾 沅江 国控断面 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 沙湾 沅江 县界（洪江区-洪江市） Ⅱ Ⅱ Ⅱ 洪江区水厂 巫水 饮用水，县界（会同县-洪江区） Ⅱ Ⅱ Ⅱ 3.2历史监测资料收集 （1）监测断面布设及监测项目 在项目所在区域的沅江布设了3个监测断面，监测断面具体布设情况及监测因子见表3-7。 表3-7 地表水环境质量现状监测断面表 监测断面编号及名称 监测因子 W1园区污水处理厂排污口上游500m断面 pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类、苯、甲苯、氯化物 W2园区污水处理厂排污口下游500m断面 W3园区污水处理厂排污口下游2500m断面 （2） 监测时间及监测频次 2017年6月19日至6月21日对区域地表水进行一期监测，连续监测三天，每天监测一次（取瞬时样）。 （3）评价方法及监测结果统计 ① 评价标准与评价方法 根据地表水体功能区划区域地表水各个监测断面监测项目评价标准均采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1之Ⅲ类标准限值。 评价方法采用单因子超标率及《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式如下： Si,j=Ci，j/Cs，j 式中：Si,j——标准指数； Ci——评价因子i在j点的实测浓度，mg/L； Si——评价因子i的评价标准限值，mg/L。 对于pH值： SpH。J=(7.0-pHj)/（7.0-pHsd） pHj≤7.0 SpH，J=( pHj -7.0)/（pHsu -7.0） pHj＞7.0 式中：SpH。J——单项水质参数pH在j点的标准指数； pHj——水质参数pH在j点的浓度； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，则水质超标越严重。 ②监测及评价结果统计 区域地表水监测及评价结果统计见表3-8。 表3-8 地表水历史监测数据统计与评价(单位:mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L) 监测因子 项目 数值 pH值 SS* CODcr BOD5 氨氮 总磷 石油类 苯 甲苯 氯化物 W1 最小值 7.30 32 8 1.7 0.290 0.03 ND ND ND 22 最大值 7.33 35 9 1.9 0.297 0.04 ND ND ND 25 平均值 / 34 9 1.8 0.294 0.03 - - - 23 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 最大Sij 0.17 - 0.45 0.48 0.29 0.2 - - - 0.1 W2 最小值 7.39 22 10 2.2 0.345 0.02 ND ND ND 19 最大值 7.40 25 11 2.3 0.351 0.03 ND ND ND 20 平均值 / 24 11 2.2 0.348 0.03 - - - 19 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 最大Sij 0.2 - 0.55 0.58 0.35 0.15 - - - 0.08 W3 最小值 7.20 20 8 1.7 0.116 0.02 ND ND ND 26 最大值 7.21 23 10 2.0 0.224 0.03 ND ND ND 29 平均值 - 22 9 1.9 0.220 0.03 - - - 28 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 最大Sij 0.11 - 0.5 0.5 0.22 0.15 - - - 0.12 GB3838-2002 Ⅲ类标准 6～9 ≤25 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.7 ≤250 注：ND代表低于该方法检出限。 从上表可知，评价范围内沅江3个监测断面的pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002表1中Ⅲ类水质标准要求，苯、甲苯能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，Ⅲ类水质标准要求，氯化物能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。 综上所述，项目区域为水环境质量达标区。 4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-9 项目环境保护目标一览表 项目 环境保护目标 相对项目厂界方位及距离 相对项目厂界中心坐标、高差 功能及规模 保护级别 水环 境 沅江 北面 50m （0,280） -10 渔业用水，大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 洪江区工业集中区污水处理厂 东北面 8700m （7000，5100）-33 工业废水处理厂 / 大气 环境 横岩村居民 东面 25~100m （90,0） 住宅26户，约100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 下瓦厂居民 东面 620~700m （755,155） 住宅6户，约24人 横岩村田湾里居民 南面 60~200m （-48,-310） 住宅12户，约46人 横岩村田湾里居民 西南面150~200m （-260,-255） 住宅5户，约20人 横岩村居民 西面 5~200m （） （-90,40） 住宅26户，约100人 王家亭子居民 西面 270~900m （） （-360,210） 住宅14户，约56人 横岩村居民 北面5m （20,215） 住宅4户，约16人 沅河村居民 北面510~880m （450,740） 住宅15户，约60人 声 环 境 横岩村居民 东面 25~100m / 住宅26户，约110人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 横岩村田湾里居民 南面 60~200m / 住宅12户，约46人 横岩村田湾里居民 西南面150~200m / 住宅5户，约20人 横岩村居民 西面 5~200m / 住宅26户，约100人 横岩村居民 北面5m / 住宅4户，约16人 生态 环境 竹林地 东、南、西面 / / / 注：本次评价以厂区中心东经109.95718，北纬27.12969819为原点坐标（0，0），正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向建立直角坐标系给出环境保护目标对应坐标。 表3-10 项目环境保护目标一览表 项目 环境保护目标 相对项目厂界方位及距离 相对项目厂界中心坐标、高差 功能及规模 保护级别 环境风险 沅江 北面 50m （0,280） -10 渔业用水，大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 横岩村居民 东面 25~100m （90,0） 住宅26户，约100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 下瓦厂居民 东面 620~700m （755,155） 住宅6户，约24人 横岩村田湾里居民 南面 60~200m （-48,-310） 住宅12户，约46人 横岩村田湾里居民 西南面150~200m （-260,-255） 住宅5户，约20人 横岩村居民 西面 5~200m （） （-90,40） 住宅26户，约100人 王家亭子居民 西面 270~900m （） （-360,210） 住宅14户，约56人 横岩村居民 北面5m （20,215） 住宅4户，约16人 沅河村居民 北面510~880m （450,740） 住宅15户，约60人

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，二甲苯、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。 表4-1 环境空气质量标准 （单位ug/m3） 污染物 浓度限值 小时平均 日平均 年平均 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 － 150 70 PM2.5 / 75 35 CO 10000 4000 / O3 200 160（8小时平均） / TSP - 300 二甲苯 200（1h平均值） TVOC 600（8h平均值） 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中水域功能Ⅲ类标准，其中“SS”执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中二级标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境执行标准 （单位mg/m3） 类别 pH SS* CODCr BOD5 NH3-N 粪大肠菌群 Ⅲ类 6~9 25 20 4 1.0 10000 类别 TP 石油类 苯 甲苯 氯化物 - Ⅲ类 0.2 0.05 0.01 0.7 250 - 3、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别 执行时段 昼 间 夜 间 GB3096-2008中2类 60 50 GB3096-2008中4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目生活废水经化粪池处理后用于周边果园及农田作农肥，不外排；蒸煮废水全部回用于锅炉水膜除尘利用，锅炉水膜除尘、车间粉尘水膜除尘和打磨间水膜除尘定期更换废水在厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，委托采用专用污罐车清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江。 表4-4 污水执行标准 （单位mg/m3） 项目 pH SS CODCr BOD5 NH3-N TP TN （GB8978-1996）中三级标准 6~9 400 500 300 - - - 洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准 6~9 230 350 170 25 4 32 （GB18918-2002）中表1之一级A标准 6~9 10 50 10 5(8） 1.0 15 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 本项锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放标准；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中表2之无组织排放监控浓度限值；喷漆线有机废气和刷胶、压合有机废气经收集处理达标由≥15m排气筒有组织排放，废气排放的污染物苯系物、非甲烷总烃和总挥发性有机排放浓度及排放速率均执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准要求，厂界无组织苯系物、非甲烷总烃排放浓度限值执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）中表2标准要求。各污染物排放标准值见表4-5、表4-6。 表4-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 项目 颗粒物 SO2 NO2 表2中燃煤锅炉 50mg/m³ 300mg/m³ 300mg/m³ 表4-6 大气污染物排放执行标准 执行标准 污染物名称 标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物（粉尘） 120mg/m³ 排气筒15m，排放速率3.5kg/h 无组织：1.0mg/m³，周界外浓度最高点 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017） 苯系物 25mg/m³ 排放速率4kg/h 无组织：1.0mg/m³，周界外浓度最高点 非甲烷总烃 40mg/m³ 排放速率8.0kg/h 无组织：2.0mg/m³，周界外浓度最高点 挥发性有机物 50mg/m³ 排放速率10kg/h 3、噪声 营运期项目东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1之4类标准，南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1之2类，具体标准值见表4-7所示。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 单位：dB(A) 声环境功能区类别 执行时段 昼 间 夜 间 GB 12348-2008中2类 60 50 GB 12348-2008中4类 70 55 4、固体废物 生活垃圾由环卫部门清运处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准（环境保护部公告2012年第36号），危险废物暂存管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2012年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目产污环节，参照国家十三·五期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十三·五”总量控制指标范围内的污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOX及总挥发性有机物。 本项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏做农肥，不外排，生产废水在厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，项目废水委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，尾水最终排入沅水。项目生产废水量为2724t/a ，经洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排，其外排CODCr量为0.1362t/a、NH3-N量为0.0038t/a，其总量纳入洪江区工业集中区污水处理厂，总量指标应报市生态环境局审批后进行核减。 企业生物质蒸汽锅炉烟气经处理达标后排放，根据核实锅炉废气排放SO2为13.0688t/a、NOX为5.7642t/a。根据企业排污权证[（怀）排污权证（2019）第46号]，企业2014通过初始分配获得二氧化硫13.12t/a、氮氧化物5.77t/a。经核算项目排放二氧化硫量和氮氧化物量均未超过排污权指标。项目排放的挥发性有机物量为0.54638t/a，怀化市挥发性有机物虽尚未有规定的总量控制要求，但要作为参考总量备查。 项目总量控制指标详见表4-8。 表4-8 项目总量控制指标表 单位：t/a 控制指标 CODCr NH3-N SO2 NOX 挥发性有机物 处理后排放量 0.1362 0.0038 13.0688 5.7642 0.54638 企业已获批总量指标量 0 0 13.12 5.77 0 拟申请新增指标量 0.1362 0.0038 0 0 0.54638 |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程及产污节点图 竹制刀叉勺、竹菜板和竹集成板材生产工艺流程及产污点图 图5-1 竹制旅游工艺品（小家具）生产工艺流程及产污点图

二、产污环节： 根据前述工艺流程，本扩建补办环评项目生产过程中各类污染因素分析如下： 1、废气 项目废气主要工艺废气；其中工艺废气包含①下料、砂光、打磨、铣边和型面等工艺产生的竹屑粉尘；②底漆、面漆后砂光工序产生的涂料粉尘；③喷漆等工序产生的油漆废气。 2、废水 项目废水主要为职工生活污水及废气处理装置喷淋更换废水。 3、噪声 项目噪声主要来自各种机械设备运作噪声。 4、固体废物 项目固废主要有：①下料、铣边等过程产生的边角料；②收集的竹屑粉尘；③收集的涂料粉尘；④职工生活垃圾；⑤喷漆及干燥废气处理设施更换的过滤棉、废活性碳和废UV灯管、喷漆线原料废包装桶；⑥厂区机械设备维修维护产生的废机油、润滑油等废矿物油。 三、污染源强分析 3.1、施工期污染源强分析 本项目为扩建补办环评，项目无新增建设用地，无新建厂房，项目扩建旅游工艺品（小家具）生产线已于2018年建成运营，竹制刀叉勺生产线经在现家具车间2内安装生产线设备及环保设备设施，因此，本报告不再对施工期的环境影响进行分析、预测及评价。 3.2、营运期环污染源强分析 1、水污染源分析 项目废水主要为职工生活污水。 （1）生活污水 项目扩建后新增劳动定员6人（合计劳动定员56人）。全厂生活污水产生量为5.78m3/d，1734m3/a（按年工作300天计算）。污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，污染物浓度一般约为CODCr:150～250 mg/L、BOD5:120～200mg/L、NH3-N:20～35mg/L、SS:80～400 mg/L。项目厂区内现设置有化粪池，生活废水经现化粪池收集处理后做周边农田或林木农肥，不外排。根据现场调查，项目生活废水处理方式可行，未造成水污染影响。 （2）生产废水 项目厂区生产废水包括蒸煮废水、锅炉水膜除尘废水和喷漆打磨工序水膜除尘废水。根据生产核算，项目蒸煮水一个工作日内循环多次利用，每天更换，更换废水年产生量为300t；锅炉水膜除尘水循环利用，安装一了台机械过滤机处理沉淀池废水，沉淀池内废水每月更换4次，更换废水年产生量为2400t；喷漆打磨间除尘废水循环利用，废水每月更换1次，年更换量为24t。现状蒸煮废水和喷漆打磨间除尘更换废水均排至锅炉水膜除尘沉淀池用于水膜除尘水利用，锅炉水膜除尘定期更换废水经机械过滤机处理用于浇炭利用，不外排，其浇炭利用会影响炭的品质，该处置方式不可行。 整改处理措施：建设单位根据环保需要及区域条件，将项目定期更换的蒸煮废水、锅炉水膜除尘废水和喷漆打磨间水膜除尘废水在厂区内集中收集并预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，委托采用专用污罐车清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江。 根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对厂区蒸煮废水和锅炉除尘废水水质的检测生产废水污染物因子见表5-1。喷漆打磨间水膜除尘废水水质类比锅炉除尘废水废水水质。 表5-1 现状生产废水水质监测结果(单位:mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群MPN/L) 监测因子 类型 pH值 SS CODCr BOD5 氨氮* 总磷* TN* 石油类 粪大肠菌群 蒸煮废水300t/a 4.73 236 434 133 3.87 3.17 152 ND 4000 锅炉除尘废水2400t/a 5.78 144 193 87 1.07 0.13 3.86 ND 4000 喷漆打磨除尘废水24t/a 5.78 144 193 87 1.07 0.13 3.86 ND 4000 混合废水2724t ＜6 156 222 93 1.40 0.47 20.6 ND 4000 （GB8978-1996）表4之三级标准、 6～9 400 500 300 - - - 30 5000 洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准 6~9 230 350 170 25 4 32 - - 项目蒸煮废水的pH值、SS、CODCr、TN浓度均超过洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准要求，项目各类生产废水的pH值均超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准要求。根据项目废水量及浓度核算，项目生产废水全部混合后的水质除pH值不符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准要求，其他因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准要求。 项目生产废水委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理，其水质应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准要求。因此，项目生产废水需在厂内经预处理达到标准要求再清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理。环评建议在锅炉房2旁建设50m³预处理池及2m³溶药池，项目可采用石灰或片碱做中和剂，投入溶药池内溶解，再投加至50m³预处理池将生产废水的混合废水中和达标。项目生产废水的混合废水经预处理达标后由专用污水罐车密闭运输至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江。 2、大气污染源分析 项目废气主要为：①下料、砂光、打磨、铣边和型面等工艺产生的竹屑粉尘；②生物质蒸汽锅炉废气；③喷漆等工序产生的油漆废气；④喷漆后打磨工序产生的涂料粉尘。 根据现场调查及现状污染源监测，项目存在的问题和环评整改要求如下： （1）锅炉 ①锅炉烟囱高度不符合要求 根据现场调查，项目配备了两台4t/h 的燃生物质蒸汽锅炉，为碳化罐、蒸煮池、竹片烘干和恒温室以及喷漆后的烘烤箱供热使用。项目锅炉房1锅炉每天运行时长为8h，年运行时间2400h，耗生物质量为1500t/a；锅炉房2锅炉每天运行时长为24h，年运行时间7200h，耗生物质量为2500t/a（该锅炉兼利用机制竹炭炭窑废气（煤气2448t/a）做燃料）。锅炉房1锅炉烟气现采取处理措施为“旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+15m烟囱排放”，锅炉房1锅炉烟气现采取处理措施为“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱排放”。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对2台锅炉烟气的采样检测结果显示，两台锅炉烟囱经现处理措施处理排放的各类污染物均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2“燃煤锅炉”标准（颗粒物≤50mg/m³、二氧化硫≤300mg/m³、氮氧化物≤300mg/m³、烟气黑度≤1级）。但烟囱高度不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5”要求的35m高。 ②整改要求 环评要求项目两锅炉房均按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5”要求，将现状15m和18m的两个烟囱重新建设成两个35m高烟囱，并按要求设置永久采样孔和采样平台。 （2）竹屑粉尘 根据现场调查，项目生产工艺中锯断、刨铣、钻、抛光、打磨、雕刻等加工工序会产生粉尘2020年4月前经车间安装的塑料集气管连接至集中除尘间1的二级旋风除尘器+水浴除尘器和集中除尘间2的袋式除尘器处理后均经6m 排气筒排放。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对集尘间排气筒废气的采样检测结果显示，除尘间排气筒出口粉尘监测的排放平均浓度为1.9mg/m³，最大浓度为2.2mg/m³，平均排放速率为0.053kg/h，最大排放速率为0.062kg/h，核算经排气筒排放的粉尘量为0.3t/a。粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16294-1996）表2之二级标准要求（颗粒物≤120m³，排气筒达不到15m，其排放速率标准值应按外推计算结果在严格50%执行，则计算出6m高排气筒严格50%的排放速率为0.28kg/h）。 因厂区规范化整改，企业于2020年4月规范车间竹屑粉尘废气的收集与处理措施，将全厂各车间竹屑粉尘废气点安装集气管路，统一集气经2套“旋风除尘+布袋除尘”处理达标由除尘间排气窗排放。类比根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对集尘间排气筒废气的采样检测结果，项目车间加工过程产生的竹屑粉尘经“旋风除尘+布袋除尘”处理措施处理达标排放可行。 （3）压板有机废气 项目竹片刷胶、压板工序中使用脲醛树脂胶会挥发出挥发性有机物，项目竹片刷胶、压板工序中使用脲醛树脂胶挥发的挥发性有机物量为0.496t/a。根据调查，2019年12月前项目刷胶和压板工序未采取任何废气收集及处理措施，该工段产生的挥发性有机物废气为无组织排放。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对压板车间外无组织废气的采样检测结果显示，压板间刷胶和压合工序无组织排放的非甲烷总烃、苯系物均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准要求。 根据《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）“5.3.4产生含挥发性有机物废气的家具生产活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按规定安装、使用挥发性有机物防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”项目刷胶和压板工序无法完全密闭，2019年12月进行了整改，刷胶、压板工序安装了集气罩收集挥发性有机废气至喷漆线安装的“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理达标后由排气筒有组织排放，集气罩收集效率达到80%，废气处理设施挥发性有机物处理效率90%，则有组织集气罩收集的挥发性有机物量为0.3968t/a，处理后排放量为0.03968/a，排放速率0.0165kg/h，排放浓度小于50mg/m³，未能收集的到的挥发性有机物无组织排放，排放量为0.0992t/a（排放速率0.0661kg/h）。 （4）喷漆线废气 本项目小家具生产使用的油漆来自展辰新材料集团股份有限公司，油漆、稀释剂及固化剂中均含挥发性有机物。项目家具喷漆线主要有喷漆、晾干等工序，喷漆在喷漆房内操作，经喷漆的工件再进入晾干车间。根据有机溶剂挥发情况，调漆、喷漆工序约占25%，其余均在晾干阶段挥发完毕（约75%）。则各工序有机溶剂挥发情况具体见表5-2 表5-2 喷漆线有机溶剂各工序挥发情况汇总表 单位：t/a 溶剂成分 有机废气产生量 调漆、喷漆废气（25%） 晾干废气（75%） 挥发性有机物 5.334 1.334 4.0 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物，以二甲苯计） 1.36 0.34 1.02 根据调查，2019年12月前项目喷漆房废气由喷漆间内集气管道直接抽至15m排气筒有组织排放，干燥间为敞开式其废气未收集处理为无组织排放。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对喷漆房外无组织废气的采样检测结果显示，喷漆生产线车间外非甲烷总烃、苯系物无组织排放浓度符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准限值。 根据《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）“5.3.4产生含挥发性有机物废气的家具生产活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按规定安装、使用挥发性有机物防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”2019年12月怀化市恒裕竹木开发有限公司委托湖南广吉环保设备有限公司针对项目喷漆线和压板间挥发性有机废气设计处理措施。项目将干燥间全封闭，并在压板间刷胶和压板工序安装集气罩，将喷漆间、干燥间和刷胶压板工序废气收集经“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”装置处理达标后通过15m高排气筒有组织排放。 治理效果 喷漆间和干燥间均进性密闭处置，并设置全室抽风设施进行抽风集气，集气效率以95%计，安装的抽风风机风量：11698~23397m3/h，有机废气处理装置综合处理效率可达90%以上。采取上述措施后，2019年12月怀化市恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理设施排气筒废气进行了检测，本项目油漆废气排放情况见表5-5。 表5-5 喷漆线油漆废气排放情况汇总表 排放方式 污染因子 排放源 喷漆线 3#排气筒（喷漆房东侧） 产生量 最大产生速率 削减量 排放量 最大排放速率 t/a kg/h t/a t/a kg/h 有组织 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物，以二甲苯计） 1.292 0.498 1.1628 0.1292 0.0498 挥发性有机物 5.0673 1.848 4.5606 0.5067 0.1848 无组织 污染因子 排放源 喷漆线（喷漆间、干燥间） 产生量 最大产生速率 削减量 排放量 最大排放速率 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物） 0.068 0.025 0 0.068 0.025 挥发性有机物 0.2667 0.098 0 0.2667 0.098 项目喷漆线治理设施安装完毕并委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年12月对其进行验收检测，委托采集了处理设施排气筒废气，检测因子有苯、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯和挥发性有机物，根据湖南昌旭环保科技有限公司2019年12月16日出具的检测报告（报告编号：HNCX19B12044），项目挥发性有机废气经收集处理有组织排放的挥发性有机物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准要求。项目有机废气处理设施排气筒排放的污染物检测结果统计见表5-3（摘录部分）。（检测报告见附件） 表5-3 项目有机废气处理设施排气筒排放污染物检测结果统计 项目 二甲苯 非甲烷总烃 挥发性有机物 标干流量m³/h 浓度mg/m³ 速率kg/h 浓度mg/m³ 速率kg/h 浓度mg/m³ 速率kg/h 处理设施排气筒检测孔 第一次 14.1 0.286 2.08 0.042 32.1 0.650 20254 第二次 16.3 0.331 2.13 0.043 31.8 0.646 20329 第三次 15.4 0.310 2.03 0.041 31.2 0.629 20153 （DB43/1355-2017）表1标准限值 25 4.0 40 8.0 50 10.0 - 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 - 喷漆打磨粉尘 主要来自项目家具喷底漆后的打磨工序，该粉尘来自油漆的不挥发份，主要成分为树脂和涂料填料。根据项目喷漆物料用量计算打磨的涂料粉尘产生量为0.08t/a。打磨间的砂光粉尘抽风经水膜除尘器处理达标引至车间排气窗排放，风机风量1000m³/h，水膜除尘效率以90%计，涂料粉尘经处理后排放量为0.008t/a，排放速率为0.0033kg/h，排放浓度0.33mg/m³。 （4）全厂废气排放情况 废气经处理后排放的污染物汇总如表5-6。 表5-6 废气经处理后排放情况汇总表 排放方式 项目 处理措施及效果 排放量 最大排放速率 最大排放浓度 t/a kg/h mg/m³ 锅炉房1锅炉烟囱（1#） 有组织 SO2 旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+整改新建35m烟囱 1.275 - 300 NOX 1.53 - 300 颗粒物 0.282 - 50 锅炉房2锅炉烟囱（2#） 有组织 SO2 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+整改新建35m烟囱（除尘率达99.5%，脱硫率达15%） 11.7938 - 300 NOX 4.2342 - 300 颗粒物 0.83 - 50 喷漆线排气筒（3#） 有组织 挥发性有机物（刷胶和压板） 集气罩收集至喷漆线挥发性有机废气处理设备处理（集气效率80%，挥发性有机物去除率90%） 0.03968 0.65 50 挥发性有机物（喷漆线） 密闭喷漆房和干燥间，全抽风集气至“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性碳吸附塔”处理达标后由15m高排气筒排放（集气效率95%，挥发性有机物去除率90%） 0.5067 甲苯、二甲苯、乙苯等总和（苯系物）（喷漆线） 0.1292 0.644 25 无组织 项目 处理措施及效果 排放量（t/a） 最大排放速率（kg/h） 甲苯、二甲苯、乙苯等总和（苯系物）（喷漆线） 密闭喷漆房和干燥间 0.068 0.025 挥发性有机物（喷漆线） 0.2667 0.098 挥发性有机物（刷胶和压合） 刷胶和压合工序安装集气罩 0.0992 0.0661 颗粒物（全厂车间竹屑粉尘） 车间安装集气管路，竹屑粉尘废气经集气管路收集经2套“旋风除尘器+袋式除尘”处理后由除尘间排气窗排放，车间内未收集到的粉尘自然沉降后，通过车间排气窗排放 1.04 0.2893 颗粒物（打磨间涂料粉尘） 密闭打磨间，安装水膜除尘处理后车间顶部排放 0.008 0.0033 3、噪声污染源分析 项目噪声主要来自各种机械设备运作噪声，其中高噪声设备有风机、裁板机、压刨机、钻床、砂光机等。根据项目加工设备及同类型企业类比调查，项目主要设备噪声源强见表5-7。 表5-7 主要噪声设备源强 序号 噪声源名称 声源dB（A） 治理措施 1 裁板据 85 安装于家具间内，底座安装减震垫 2 压刨机 85 安装于家具间内，底座安装减震垫 3 钻床 80 安装于家具间内，底座安装减震垫 4 砂光机 85 安装于打磨间，底座安装减震垫 5 风机 90 安装于风机房内，安装减震垫和隔声罩 根据湖南普实检测技术有限公司2018年10月9日至10日对项目正常生产状况下的厂界噪声现场检测，项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 4、固体废物污染源分析 项目固体废物包括生活垃圾、竹片边角料等、车间粉尘除尘收集的灰渣、燃生物质锅炉产生的炉渣和除尘设施产生的灰渣、空脲醛树脂桶、油漆和稀释剂桶、废UV灯管以及厂区机械设备维修维护产生的废机油、润滑油等废矿物油等。 生活垃圾：项目定员56 人，有20人在厂区内食住，项目生活垃圾产生量为11.4t/a，送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置。 压板前工序废料：项目在压板前工序的锯竹、粗刨、精刨、选片和锯切等过程中会产生竹片边角料、竹丝和竹粉，根据项目生产统计，废料年共产生量为11720t。产生的废料用做项目锅炉燃料和南面机制竹炭厂生产原料。 压板后续加工工序废料：项目在压板后工序的精刨、抛光、钻孔、铣边和锯切等过程中会产生竹片边角料和竹粉，根据项目生产统计，废料年共产生量为600t。产生的废料集中收集整改要求定期清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 车间粉尘除尘设施收集的粉尘：粉尘旋风除尘设施和布袋除尘器收集的竹屑粉尘量为59.4t/a，集中收集暂存于制炭车间1的楠竹废屑堆存间，收集做项目竹炭厂生产原料。 燃生物质锅炉产生的炉渣：项目年使用生物质燃料约4000t，灰分含量为10%，颗粒物占灰分含量为37.6%，则项目年产生炉渣量为249.6t，定期清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 锅炉除尘产生的渣：项目锅炉废气除尘渣产生量为221.288t/a。收集的灰渣与锅炉炉渣一并清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 空脲醛树脂桶：本项目年使用脲醛树脂98t，脲醛树脂以200kg为一桶，则本项目年使用脲醛胶约490桶，脲醛胶桶净重10kg，则年产生脲醛胶空桶4.9t/a，暂存在单板车间单独设置的危险废物暂存间，定期由脲醛树脂厂家回收重复利用，不废弃。 空油漆、稀释剂和固化剂桶：项目采购桶装油漆、稀释剂和固化剂，产生的空桶量约0.1t/a，空桶暂存于单板车间单独设置的20㎡危险废物暂存间内，定期交厂家回收重复利用。 喷漆线打磨间除尘渣：项目打磨砂光车间涂料粉尘产生量约0.08t/a，经水膜除尘装置收集处理后引至车间顶部排放，排放量为0.008t/a，故收集的涂料粉尘量约0.072t/a，采用专用容器收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处理。 废过滤棉、废活性碳和废UV灯管：项目有机废气处理设施初效过滤棉过滤+UV光氧化+活性塔吸附塔处理达标排放，过滤棉因吸附油漆颗粒需定期更换（根据项目设备采购合同，初效过滤棉更换周期为每12-15天更换一次），更换产生的废过滤棉量为4.0t/a；本项目UV光氧化装置中的UV灯管坏了需进行更换，更换量约10只/a（0.005t/a）；项目活性炭吸附塔中，活性碳因吸附有机物饱和需定期进行更换（为保证活性碳吸附效率，根据项目设备采购合同要求活性碳每3-4个月更换一次），吸附塔每次填活性碳量为0.5t，每3-4个月全部更换一次，则每年产生的废活性碳量为2t。（项目初效过滤棉和活性碳更换周期应根据生产运行实际情况灵活设置） 项目更换的废过滤棉因吸附了油漆，废UV灯管、废活性碳均属危险废物，应要求分类收集暂存至危险废物暂存间，委托有资质单位清运进行无害化处置。 废机油和润滑油 项目生产设备维护维修过程产生的废机油和废润滑油等约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》其属HW08废矿物油与含矿物油废物，要求采用专用容器收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位清运进行无害化处置。 表5-8 扩建后总工程固体废物产生量汇总表 固废名称 属性 产生量（t/a） 处理、处置方式 生活垃圾 一般固废 11.4 分类收集定期送附近生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置 压板后续工序废料 一般固废 600 压板前工序废料 一般固废 10180 堆存于制炭车间1内，做项目锅炉燃料和竹炭厂生产原料 车间粉尘除尘设施收集的灰渣 一般固废 59.4 燃生物质锅炉炉渣 一般固废 249.6 清运至洪江区生活垃圾填埋场处置 锅炉除尘产生的渣 一般固废 221.288 空脲醛树脂桶 HW49其他废物 4.9 暂存危险废物暂存间，定期由脲醛树脂厂家回收重复利用 空油漆、稀释剂和固化剂桶 0.1 暂存危险废物暂存间，定期交厂家回收重复利用 喷漆线打磨除尘渣 HW12染料、涂料废物 0.072 分类收集暂存危险废物暂存间，委托湖南瀚洋环保科技有限公司定期清运处置 废过滤棉 HW49其他废物 4.0 废活性碳 2.0 废UV灯管 0.005 废机油和润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 0.02 四、项目“三本账”分析 表5-9 工程“三本账”统计表 单位：t/a 类别 污染物 现有工程排放量 扩建工程排放量 “以新带老”削减量 扩建完成后总排放量 增减量变化 废水 生活污水 0 0 0 0 0 碳化废水 废水量 0 0 -300 300 +300 锅炉废气除尘更换废水 0 0 -2400 2400 +2400 车间竹屑粉尘除尘更换废水 240 0 240 0 -240 喷漆打磨粉尘除尘更换废水 0 24 0 24 +24 废气 有组织 车间竹屑粉尘 0.6 0 0.6 0 -0.6 锅炉烟尘（颗粒物） 1.112 0 0 1.112 0 锅炉SO2 13.0688 0 0 13.0688 0 锅炉NOX 5.7642 0 0 5.7642 0 施胶、压板挥发性有机物 0.03968 0 0 0.03968 0 喷漆房苯系物 0.1292 0 0 0.1292 0 喷漆房挥发性有机物 0.5067 0 0 0.5067 0 无组织 车间竹屑粉尘 1.04 0 0 1.04 0 施胶、压板挥发性有机物 0.0992 0 0 0.0992 0 喷漆房苯系物 0.068 0 0 0.068 0 喷漆房挥发性有机物 0.2667 0 0 0.2667 0 涂料粉尘 0.008 0 0 0.008 0 固废 生活垃圾 11.4 0 0 11.4 0 压板前工序废料 0 0 0 0 0 压板后续加工工序废料 600 0 0 600 车间除尘设施收集的灰渣 0 0 0 0 0 燃生物质锅炉炉渣 249.6 0 0 249.6 0 锅炉除尘产生的渣 221.288 0 0 221.288 0 空脲醛树脂桶 0 0 0 0 0 涂料、稀释剂和固化剂废桶 0 0 0 0 0 涂料粉尘 0.072 0 0 0.072 0 废过滤棉 0 4.0 0 4.0 +4.0 废活性碳 0 2.0 0 2.0 +2.0 废UV灯管 0 0.005 0 0.005 +0.005 废机油和废润滑油 0.02 0 0 0.02 0

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 家具车间、单板车间、生产车间 | 竹屑粉尘 | 63.6t/a | 无组织 | 1.04t/a，≤1.0mg/m3 |
|  | 锅炉废气 | 颗粒物 NOX SO2 | 222.4t/a 5.7642t/a 15.1504t/a | 有组织 | 1.112t/a，≤50mg/m3 5.7642t/a，≤300mg/m3 13.0688t/a，≤300mg/m3 |
|  | 家具车间1（施胶和压合、喷漆房） | 苯系物挥发性有机物 | 1.36t/a 5.83t/a | 有组织 | 0.1292t/a，≤25mg/m3 0.54638t/a，≤50mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.068t/a，0.025kg/h 0.3659t/a，0.1641kg/h |
|  | 打磨间 | 粉尘 | 0.08t/a | 无组织 | 0.008t/a，0.0033kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 产生量CODCr BOD5 NH3-N | 1734t/a 250mg/L 150mg/L 27mg/L | 0 |
|  | 生产废水（蒸煮废水300t/a、锅炉除尘废水2400t/a、喷漆打磨除尘废水24t/a） | 废水量 pH值 SS CODCr BOD5 NH3-N TP TN | 2724t/a ＜6 156mg/L 222mg/L 93mg/L 1.40mg/L 0.47mg/L 20.6mg/L | 2724t/a 6~9 156mg/L 222mg/L 93mg/L 1.40mg/L 0.47mg/L 20.6mg/L |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 11.4t/a | 11.4t/a |
|  | 压板前工序 | 边角废料 | 11720t/a | 0 |
|  | 压板后续工序 |  | 600t/a | 600t/a |
|  | 除尘间 | 竹屑粉尘和渣 | 59.4t/a | 0 |
|  | 锅炉房 | 炉渣和除尘渣 | 470.888t/a | 470.888t/a |
|  | 有机废气处理间 | 涂料粉尘 | 0.072t/a | 0.072t/a |
|  |  | 废过滤棉 | 4.0t/a | 4.0t/a |
|  |  | 废活性碳 | 2.0t/a | 2.0t/a |
|  |  | 废UV灯管 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 家具间 | 原料废包装桶 | 5.0t/a | 0 |
| 固废 | 厂区 | 废机油和润滑油 | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 噪声 | 加工各环节 | 设备噪声 | 65~90dB（A） | / |
| 其它 | / |
| 主要生态影响 本次扩建在现工程车间内，无新增建设用地，项目运营期仅在厂房内生产，因此本项目建设对生态环境影响极小。 |

# 环境影响分析

一、营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）废水源强 由工程分析可知，项目全厂废水主要为职工生活污水和生产废水，其中生产废水主要为锅炉废气处理循环更换废水、蒸煮废水和打磨水膜除尘器更换的废水。生活污水合计产生量为1734t/a（5.78t/d），污染物浓度一般约为CODCr:150～250 mg/L、BOD5:120～200mg/L、NH3-N:20～35mg/L、SS:80～400 mg/L。根据生产核算，项目蒸煮水一个工作日内循环多次利用，每天更换，更换废水年产生量为300t；锅炉水膜除尘水循环利用，安装一了台机械过滤机处理沉淀池废水，沉淀池内废水每月更换4次，更换废水年产生量为2400t；喷漆打磨间除尘废水循环利用，废水每月更换1次，年更换量为24t。建设单位根据环保需要及区域条件，将项目定期更换的蒸煮废水、锅炉水膜除尘废水和喷漆打磨间水膜除尘废水在厂区内混合并预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，委托采用专用污罐车清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江。 环评建议在锅炉房1旁建设50m³预处理池及2m³溶药池，项目可采用石灰或片碱做中和剂，投入溶药池内溶解，再投加至50m³预处理池将生产废水的混合废水中和达标。项目生产废水的混合废水经预处理达标后由专用污水罐车密闭运输至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江。 （2）地表水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏做农肥利用，不外排；车间竹屑粉尘除尘更换废水、蒸煮废水和锅炉废气处理更换废水在厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，委托采用专用污罐车清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江。本项目废水依托洪江区工业集中区污水处理厂处理达标排放，废水不直接排放，建设项目评价等级确定为三级B。 废水回用可行性分析 项目全厂生活污水产生量为1734t/a，厂区现设有25m³化粪池收集处理，并定期清运做周边农田及林木农肥，不外排。项目周边为林地和少量的耕地，根据现场调查，项目生活污水未设排污口，废水全部做农田及林木农肥不外排。 废水委托处理可行性分析 ①洪江区工业集中区污水处理厂简况 洪江区工业集中区污水处理厂已于 2015 年建成并投入使用，设计总规模为3万m3 /d，其中一期建设规模为1万m3 /d，二期建设规模为2万m3 /d。目前一期已完成相关环评手续且已建成投产，二期还未开始建设，具体的建设时间未定。 洪江区工业集中区污水处理厂位于洪江区工业集中区内基坑道终端培雅化工厂前，污水处理厂占地面积23873㎡，其中一期工程占地14543㎡，现采用取“预处理→调节池→混凝沉淀池→水解酸化池→CASS池→接触消毒池→出水池→沅江”的污水处理工艺和“污泥浓缩→改性调理→机械压滤脱水”的污泥处理工艺，污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1与表4之三级标准。2019年进行了污水处理厂一期提质改造工程，提质改造在调节池后设芬顿系统及在CASS池后设超滤-反渗透系统，提质改造后出水由原《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准提质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 ②废水接纳可行性分析 洪江区工业集中区污水处理厂自2015年建成投入使用以来，各项设备运行正常，各项指标均稳定达标。出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，出水排入沅水。 本项目废水量较小，废水总量为 2724t/a，根据 《洪江区工业集中区污水处理厂一期提质改造项目环境影响报告表》，洪江区工业集中区污水处理厂计划将提质改造工程分2期建设，1期设计规模为2000m³/d，2期设计规模为8000m³/d，同时，根据洪江区金益水处理有限公司2018年度进水情况表可知，2018年中日进水量年平均值为1803.81m³/d，由此可见，污水处理厂尚有一定的处理余量，完全可接纳本项目废水。 根据工程分析，项目生产废水经集中混合预处理前后水质情况见下表。 表7-1 混合废水预处理前后水质（单位mg/m3） 项目 pH SS* CODCr BOD5 NH3-N* TP* TN* 预处理前 ＜6 156 222 93 1.40 0.47 20.6 预处理措施 加碱中和（采用石灰或片碱做中和剂），建设50m³预处理池及2m³溶药池 预处理后 6~9 156 222 93 1.40 0.47 20.6 GB8978-1996中表4之三级标准 6~9 400 500 300 - - - 本项目生产废水经预处理后水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，项目废水可运输至洪江区工业集中区污水处理厂处理。 废水排放对地表水环境影响分析 本项目废水产生量较小，废水总量为 2724t/a，项目废水经厂区相应污水处理设施处理后，排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准。项目废水经洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，尾水最终排入沅水。 项目废水经洪江区工业集中区污水处理厂处理前后污染物排放情况见下表。 表7-2 项目生产混合废水预处理后由后洪江区污水处理厂处理前后 废水量 2724t/a 项目 pH SS* CODCr BOD5 NH3-N* TP* TN* 预处理后（mg/m3） 6~9 156 222 93 1.40 0.47 20.6 产生量（t/a） - 0.4249 0.6047 0.2533 0.0038 0.0013 0.0561 洪江区污水处理厂出水浓度（mg/m3） 6~9 10 50 10 8 1.0 15 洪江区污水处理厂处理后排放量（t/a） - 0.0272 0.1362 0.0272 0.0038 0.0013 0.0408 从表7-2可以看出，本项目废水污染物污水处理厂处理负荷量不大，对洪江区工业集中区污水处理厂污水处理影响很小。 洪江区工业集中区污水处理厂2015年建成投产至今，一直处于设备运行正常、尾水稳定达标排放状态。本项目废水排放量较小，经预处理达标后运输至洪江区工业集中区污水处理厂处理，不会对周边水体环境产生不良影响，污水处理厂处理达标的外排尾水对沅水水质影响不大。 根据以上分析，本项目外排的达标废水进入洪江区工业集中区污水处理厂处理后再排入地表水环境，不直接进入沅水，因此对地表水环境影响轻微。 2、大气环境影响分析 根据工程分析，项目全厂排放的废气主要为锅炉烟气、车间竹屑粉尘废气、施胶和压合及喷漆房排放的有机废气。 （1）锅炉烟气 锅炉房1锅炉烟气现采取处理措施为“旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+15m烟囱排放”，锅炉房1锅炉烟气现采取处理措施为“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱排放”。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对2台锅炉烟气的采样检测结果显示，两台锅炉烟囱经现处理措施处理排放的各类污染物均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2“燃煤锅炉”标准（颗粒物≤50mg/m³、二氧化硫≤300mg/m³、氮氧化物≤300mg/m³、烟气黑度≤1级）。环评要求项目两锅炉房均按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5”要求，将现状15m和18m的两个烟囱重新建设成两个35m高烟囱，并按要求设置永久采样孔和采样平台。 锅炉烟气排放情况见表7-3。 表7-3 锅炉烟气排放情况一览表 污染物名称 治理措施及效果 排放量 排放速率 排放浓度 达标情况 废气量 “旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+35m烟囱排放 10525m³/h / / / 二氧化硫 1.272t 0.531kg/h 51mg/m³ 达标 氮氧化物 1.53t 0.638kg/h 61.1mg/m³ 达标 颗粒物 0.282t 0.118kg/h 11.3mg/m³ 达标 废气量 旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘器+35m高烟囱（除尘率达99.5%，脱硫率达15%） 6787m³/h / / / 二氧化硫 11.7938t 1.638kg/h 241mg/m³ 达标 氮氧化物 4.2342t 0.588kg/h 86.6mg/m³ 达标 颗粒物 0.83t 0.115kg/h 17mg/m³ 达标 执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的排放限值要求，颗粒物≤50mg/m³、二氧化硫≤300mg/m³、氮氧化物≤300mg/m³。 （2）车间竹屑粉尘 根据调查，2020年4月前项目生产工艺中锯断、刨铣、钻、抛光、打磨、雕刻等加工工序会产生粉尘经车间安装的塑料集气管连接至集中除尘间1的旋风除尘器+水浴除尘器和集中除尘间2的袋式除尘器处理后均经6m 排气筒排放。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对集尘间排气筒废气的采样检测结果显示，除尘间排气筒出口粉尘监测的排放平均浓度为1.9mg/m³，最大浓度为2.2mg/m³，平均排放速率为0.053kg/h，最大排放速率为0.062kg/h，核算经排气筒排放的粉尘量为0.3t/a。粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16294-1996）表2之二级标准要求（颗粒物≤120m³，排气筒达不到15m，其排放速率标准值应按外推计算结果在严格50%执行，则计算出6m高排气筒严格50%的排放速率为0.28kg/h）。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对厂界无组织废气的采样检测结果，车间竹屑粉尘废气经集尘间处理，项目厂界无组织颗粒物最大浓度为0.394mg/m³，其符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2之无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点颗粒物≤1mg/m³要求。 因厂区规范化整改，企业于2020年4月规范车间竹屑粉尘废气的收集与处理措施，将全厂各车间竹屑粉尘废气点安装集气管路，统一集气经2套“旋风除尘+布袋除尘”处理达标由除尘间排气窗排放。规范整改后的“旋风除尘+布袋除尘”系统除尘效率更高，且车间集尘更规范，因此，类比2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对车间竹屑粉尘厂界无组织废气的采样检测结果，项目车间加工过程产生的竹屑粉尘经“旋风除尘+布袋除尘”处理措施处理达标排放可行。 车间竹屑粉尘排放情况见表7-4。 表7-4 车间竹屑粉尘排放情况一览表 全厂无组织排放 污染物名称 处理措施 排放量 最大排放速率 排放浓度 颗粒物 车间安装集气管路，竹屑粉尘废气经集气管路收集经2套“旋风除尘器+袋式除尘”处理后由除尘间排气窗排放，车间内未收集到的粉尘自然沉降后，通过车间排气窗排放排放高度：6m 1.04t/a 0.3073kg/h 0.394mg/m³ 执行标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2之无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点≤1mg/m³。 （3）施胶和压合排放的废气以及喷漆房排放的废气 根据《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）“5.3.4产生含挥发性有机物废气的家具生产活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按规定安装、使用挥发性有机物防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》“（2）木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60 %以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%；严格控制使用挥发性有机物含量超过700 g/L 的溶剂型木器家具涂料。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，全面禁止无挥发性有机物 收集、净化措施的露天喷涂作业，采用封闭式无尘喷漆房、涂装车间空气循环利用或干式喷漆房改造废气收集系统，有机废气收集效率不低于80%；设置废溶剂回收设备、废漆和废溶剂的有效收集利用减少挥发性有机物排放；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。” 项目挥发性有机物控制应全面按照《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》要求实施。 ①施胶和压合排放的废气 项目竹片刷胶、压板工序中使用脲醛树脂胶会产生挥发性有机物，2019年12月前项目刷胶和压板工序未采取任何废气收集及处理措施，工段产生的挥发性有机废气为无组织排放。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对压板车间外无组织废气的采样检测结果显示，压板间刷胶和压合工序无组织排放的非甲烷总烃、苯系物均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准要求。 根据调查，项目于2019年12月整改在刷胶、压板工序安装集气罩了收集废气至喷漆线安装的“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理后由15m 高排气筒排放（集气罩收集效率达到80%，处理效率90%）。经收集处理有组织排放可有效减少刷胶、压板工序挥发性有机物排放，进一步减少其无组织排放，类比2019年10月采取整改措施前的无组织检测结果，在采取整改措施后项目无组织废气排放的非甲烷总烃、苯系物均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准要求。 ②喷漆房有机废气 2019年12月怀化市恒裕竹木开发有限公司委托湖南广吉环保设备有限公司针对项目喷漆线和压板间挥发性有机废气设计处理措施，项目将干燥间全封闭，并在压板间刷胶和压板工序安装集气罩，将喷漆房、干燥间和刷胶压板工序废气收集经“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”装置处理达标后通过≥15m高的排气筒有组织排放。 喷漆室和干燥车间均进步密闭，并设置全室抽风设施进行抽风集气，集气效率达95%，安装的抽风风机风量：11698~23397m3/h，有机废气处理装置综合处理效率可达90%以上。项目喷漆线治理设施于12月初安装完毕投入使用，并同时委托湖南昌旭环保科技有限公司对“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理设施排气筒废气进行了验收检测，根据湖南昌旭环保科技有限公司2019年12月16日出具的检测报告（报告编号：HNCX19B12044），项目挥发性有机废气经收集处理有组织排放的挥发性有机物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准要求。（检测报告见附件） 表7-5 项目有机废气污染物经处理后排放情况汇总表 单位：t/a 排放方式 污染因子 排放源 处理措施及效果 核算排放量 实际检测最大值 排放速率 排放浓度 t/a kg/h mg/m³ 有组织 喷漆房 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物） 经初效过滤棉+UV光氧化装置+活性碳吸附塔处理达标后由15m高排气筒排放（3#排气筒）（集气效率95%，挥发性有机物去除率90%），总风量11698~23397m3/h 0.1292 0.331 16.3 挥发性有机物 0.5067 0.650 32.1 施胶和压合（挥发性有机物） 安装集气罩收集废气至喷漆线安装的“初效过滤棉+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理后由15m 高排气筒排放（集气效率80%，挥发性有机物去除率90%） 0.03968 无组织 污染因子 排放源 处理措施及效果 核算排放量 核算最大排放速率 检测最大排放浓度 t/a kg/h mg/m³ 喷漆房 甲苯、二甲苯、乙苯总和（苯系物） 加强厂房通风，排放高度6m，长×宽=62.5m×16m 0.068 0.025 0.531 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 0.2667 0.098 3.87 挥发性有机物（施胶和压合）（以非甲烷总烃计） 加强厂房通风，排放高度6m，长×宽=30m×8m 0.0147 0.0061 2.34 颗粒物（喷漆打磨间） 水膜除尘器处理后经车间排气窗排放（除尘效率90%） 0.008 0.0033 0.394 苯系物排放和挥发性有机物有组织排放执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）（苯系物有组织排放浓度25mg/m³、排放速率4kg/h、无组织排放浓度1.0mg/m³，挥发性有机物有组织排放浓度50mg/m³、排放速率10kg/h）。 综上，项目排放的各类废气污染物均可达到相应排放标准要求。 图7-1 项目有机废气处理工艺流程图 （4）大气污染环境影响预测与评价 ①大气环境影响等级判定 本项目的大气污染源为锅炉烟气、车间竹屑粉尘、施胶和压合废气、喷漆房废气等。按《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为 Pi=（Ci/C0i）×100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci ---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i --第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。 评价工作等级按表7-6的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者( Pmax )和其对应的D10%。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。 表7-6 大气评价工作等级划分 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 根据污染源核实情况，污染源强及排放参数见下表。 表7-7 废气有组织排放源参数 排气筒名称 污染物 排放标准 排气筒高度m 排气筒出口内径m 废气流量m3/h 烟气温度℃ 年排放量t/a 最大排放速率kg/h 1#排气筒（锅炉1） SO2 300mg/m³ 35 1.0 10425 40 1.275 0.531 NOX 300mg/m³ 1.53 0.638 PM10 50mg/m³ 0.282 0.118 2#排气筒（锅炉2） SO2 300mg/m³ 35 1.0 6787 40 11.7938 1.638 NOX 300mg/m³ 4.2342 0.588 PM10 50mg/m³ 0.83 0.115 3#排气筒（有机废气处理设施） 苯系物 25mg/m³，4kg/h 15 0.7 20254 20 0.1292 0.331 挥发性有机物 50mg/m³，10kg/h 0.54638 0.650 表7-8 废气面源参数 名称 污染物 面源宽度m 面源长度m 面源角度° 有效高度m 年排放量t 年排放小时数/h 最大排放速率kg/h 施胶和压合 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 8 30 0 6 0.0992 2400 0.0661 喷漆房 苯系物 16 62.5 0 6 0.068 4800 0.025 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 16 62.5 6 0.2667 4800 0.098 打磨间 颗粒物 5 8 0 6 0.008 2400 0.0033 生产厂房 颗粒物 90 180 0 6 1.04 2400 0.3073 估算模型参数见表7-9： 表7-9 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市 人口数（城市选项时） 2万人 最高环境温度 39.7℃ 最低环境温度 -11.0℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 √ 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线烟熏 □是 √ 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式AERSCREEN进行估算，污染源排放预测见下表7-10： 表7-10 项目废气排放估算模型计算结果 污染源 污染因子 Pmax(%) 最大地面浓度（mg/m³） 最大地面浓度出现的距离（m） 推荐评价等级 1#排气筒（锅炉1） 颗粒物（PM10） 0.21 0.000939 126 三级 SO2 0.84 0.004213 126 三级 NOX 2.02 0.005038 126 二级 2#排气筒（锅炉2） 颗粒物（PM10） 0.23 0.00105 119 三级 SO2 2.99 0.014957 119 二级 NOX 2.15 0.005369 119 二级 3#排气筒（喷漆房有机废气） 苯系物（以二甲苯计） 5.86 0.011712 82 二级 挥发性有机物 1.92 0.022999 82 二级 生产厂房 颗粒物 4.63 0.041691 91 二级 施胶和压合间 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 3.12 0.062464 16 二级 喷漆房 苯系物（以二甲苯计） 6.78 0.013564 32 二级 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 2.66 0.053171 32 二级 打磨间 颗粒物 0.44 0.003969 10 三级 从估算结果可知，项目喷漆线的无组织排放苯系物（以二甲苯计）最大落地浓度的占标率最大为6.78%，即1%≤Pmax＜10%，因此本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ②环境影响分析 根据表7-10预测结果可知，项目整改完成后投产，锅炉烟气经现污染治理措施处理达标由整改新建35m高烟囱排放（1#、2#排气筒），喷漆房和刷胶压合工序的有机废气废气经有效收集至“初效过滤+UV光氧化装置+活性塔吸附塔”处理达标由≥15m高排气筒排放（3#排气筒），车间竹屑粉尘经集气管路收集至除尘间的2套“旋风除尘+布袋除尘”处理由除尘间排气窗排放，喷漆打磨间粉尘由水膜除尘处理由打磨间排气窗排放，其各污染物最大地面浓度占标率均小于10%，其浓度贡献值较小，对区域环境空气影响小。 根据表7-10预测结果可知，项目整改完成后投产，车间竹屑粉尘、施胶和压合间有机废气、喷漆房有机废气和打磨间涂料粉尘无组织排放的最大地面浓度占标率均小于10%，类比2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目厂界无组织颗粒物、苯系物和非甲烷总烃的检测结果，其厂界无组织排放浓度均符合相应排放标准要求。 ③大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模型的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大地面浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。因此，本项目无需设置大气防护距离。 综上所述，该建设项目的废气污染物经过有效治理，不会对周围大气环境产生明显影响。 ④卫生防护距离 卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。 本项目无组织排放来自于家具车间1的施胶和压合、喷漆线有机废气的收集过程以及生产车间的粉尘，少量未被收集的挥发性有机物和粉尘呈无组织排放。本项目车间设有门窗，因此，本项目无组织排放的废气主要通过车间门窗排出。 采用GB/T3840-91《制定大气污染物排放的技术方法》中，关于有害气体卫生防护距离制定方法的计算公式，计算本工程需要设置的卫生防护距离。 计算公式如下： 式中 ：Cm----------标准浓度限值，mg/m3 L----------所需卫生防护距离，m r----------有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；r=(s/π)0.5 Qc----------有害气体无组织排放量，kg/h A,B,C,D----------卫生防护距离计算系数，根据GB/T3840-91选取，A=400， B=0.01，C=1.85，D=0.78 依据本项目无组织排放的污染物源强（详见表7-8），以及对应的环境标准和当地气象资料，按GB/T3840-91中规定的卫生防护距离划分原则，计算各污染物的卫生防护距离，具体详见图7-2、图7-3。 图7-2 家具车间1挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放卫生防护距离计算图 图7-3 粉尘无组织排放卫生防护距离计算图 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中第7.3条规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。第7.5条规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，根据卫生防护距离级差规定，本项目生产车间设卫生防护距离为100m。 根据上述要求，环评建议本项目卫生防护距离设为100m，范围为项目生产车间边界外扩100m距离范围。经现场勘察，本项目生产车间边界外扩100m距离范围内的居民住户有东面12户、南面6户、西面18户、北面4户居民住宅共160人，今后在该卫生防护距离内不应规划学校、医院、居民区、食品厂等环境敏感点。 污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 主要排放口 1 / / / / / 主要排放口合计 SO2 / NOx / 颗粒物 / 一般排放口 1 1#排气筒（锅炉1） SO2 ≤300 - 1.275 NOX ≤300 - 1.53 颗粒物 ≤50 - 0.282 2 2#排气筒（锅炉2） SO2 ≤300 - 11.7938 NOX ≤300 - 4.2342 颗粒物 ≤50 - 0.83 5 3#排气筒（喷漆房线） 苯系物（以二甲苯计） ≤25 0.0498 0.1292 TVOC ≤50 0.65 0.54638 一般排放口合计 SO2 13.0688 NOx 5.7642 颗粒物 1.112 挥发性有机物 0.54638 苯系物（以二甲苯计） 0.1292 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 13.0688 NOx 5.7642 颗粒物 1.112 挥发性有机物 0.54638 苯系物（以二甲苯计） 0.1292 ②无组织排放量核算 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产厂房 锯截、抛光、型面、刨铣等 颗粒物 车间安装集气管路，竹屑粉尘废气经集气管路收集经2套“旋风除尘器+袋式除尘”处理后由除尘间排气窗排放，车间内未收集到的粉尘自然沉降后，通过车间排气窗排放 GB16297-1996 1.0 1.04 2 喷漆房 喷漆、干燥 苯系物（以二甲苯计） 封闭车间，加强通风 DB43/1355-2017 1.0 0.068 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） GB37822-2019 10 0.2667 3 施胶和压合间 施胶、压合 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 刷胶和压合工序安装集气罩，加强通风 0.0992 4 打磨间 砂光 颗粒物 密闭打磨间，安装水膜除尘处理后车间排气窗排放 GB16297-1996 1.0 0.008 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 1.048 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 0.3659 苯系物（以二甲苯计） 0.068 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 SO2 13.0688 2 NOx 5.7642 3 颗粒物 2.16 4 挥发性有机物 0.91228 5 苯系物（以二甲苯计） 0.068 声环境影响分析 本项目噪声主要来自设备运行，如锯竹机、开片机、粗刨机、碳化炉、精刨机、砂光机、抛光机、液压机、锯机、钻机、雕刻机、打包机、风机及叉车等设备。项目生产设备均安装于生产车间内，高噪声风机安装隔声罩并设封闭风机房，固定生产设备均安装减震垫，厂区建设有2.5m高实体围墙，西厂界100m长隔声屏，项目生产设备噪声经厂房隔声、距离衰减及围墙阻隔后噪声较小。根据湖南普实检测技术有限公司于2018年10月9日至10月10日对项目现场进行的一期监测结果显示，项目生产运行时噪声在厂界处可达标。 为保证项目厂界噪声达标，保护厂界外居民点声环境质量。本环评建议企业应采取以下噪声防治措施。 ①对高噪声设备所处厂房可加装吸声、隔声效果好的墙体材料； ②加强现生产车间与厂界围墙区域绿化，以实现绿化降噪、降尘效果； ③优化生产方式，加强生产管理，严禁高噪声设备夜间运行； ④加强运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间（22:00~06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛。 ⑤加强设备的维修保养，定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生，确保运转良好，不增加不正常运行噪声。 因此， 本项目噪声在落实环保对策的情况下不会对当地声环境质量现状造成显著影响。 4、固体废物环境影响分析 根据工程分析，本项目固体废弃物主要有边角废料和竹屑粉尘除尘渣、涂料粉尘、废过滤棉、废活性炭、废包装桶（油漆、稀释剂和固化剂桶）和员工生活垃圾。 各固体废物产生及属性判定情况具体见表7-14。 表7-14 各类固体废物产生及排放情况汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 产生量(t/a) 1 压板前工序废料 断料、锯截 固态 竹木纤维 一般废物 11720 2 压板后续工序废料 切割、下料 固态 竹木纤维 一般废物 600 3 竹屑粉尘除尘渣 除尘间除尘 固态 竹木纤维 一般废物 59.4 4 燃生物质锅炉炉渣 锅炉 固态 竹木灰，无机物 一般废物 249.6 5 锅炉除尘产生的渣 锅炉除尘 固态 221.288 6 废包装桶 脲醛树脂胶 压板 固态 塑料、树脂、溶剂 危险废物 5.0 油漆 调漆、喷漆 固态 稀释剂 固态 固化剂 固态 7 涂料粉尘 水膜除尘器 固态 漆渣 危险废物 0.072 8 废过滤棉 初效过滤装置 固态 纤维、油漆 危险废物 4.0 9 废活性炭 活性炭吸附塔 固态 活性碳、溶剂 危险废物 2.0 10 生活垃圾 员工办公 固态 / 一般废物 11.4 （1）一般废物 由前述分析可知，竹木边角废料、收集的竹屑粉尘、锅炉灰渣、生活垃圾等均属于一般固废。边角废料、收集的竹屑粉尘和锅炉灰渣经分类集中收集暂存于制炭车间1内废料堆存间内，压板前工序废料和收集的竹屑粉尘做项目锅炉燃料和南面机制竹炭厂原料利用；压板后续工序废料和锅炉灰渣堆存于制炭车间1内外运废料堆存间内，于员工生活垃圾定期送附近生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门定期清运。根据现场调查，项目一般工业固体废物暂存于防风雨设置的制炭车间1内的废料堆存间内可行，另外根据《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，建设单位应按以下要求建设固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 （2）其他废物 根据分析可知，本项目废胶水桶及油漆、稀释剂、固化剂废包装桶属HW49其他废物，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期由原料供应厂家回收利用。根据环函[2014]126号《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，用于原始用途的含有或者直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。但废包装桶在厂内收集、暂存仍需按照危险固废的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。 （3）危险废物 根据工程分析可知，收集的涂料粉尘属于HW12染料、涂料废物，废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油和废润滑油属于HW49其他废物，上述均属危险废物，厂区应按要求设危险废物暂存间，危险废物分类收集暂存于暂存间内，并委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运安全处置。 企业与湖南瀚洋环保科技有限公司签订了危险废物委托处置合同，根据湖南瀚洋环保科技有限公司危险废物经营许可证，其核准经营危险废物类别包含了本项目所产生的危险废物，本项目危险废物委托处理可行。 根据现场调查，项目单板车间内设一个20㎡独立危险废物暂存间，危险废物暂存间大门按要求设有标识标牌，危险废物暂存间内按要求进行了防渗处理，建设了防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。现状危险废物暂存的危险废物未按要求粘贴标签以及设立管理台账。 整改要求：企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求将危险废物分类装入符合标准的容器内，并粘贴危险废物标签，不得将不相容的危险废物堆放在一起，做好相应的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。危险废物外运应采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 综上，本项目产生的各类固体废弃物均能落实妥善处置措施，不会对周边环境产生不良影响。 5、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目为家具制造生产属于制造业中的Ⅲ类建设项目，项目可能对土壤造成的影响为项目生产废水渗入土壤及胶粘剂、油漆泄露渗入土壤的污染影响；项目总占地面积为28470㎡，项目占地规模属小型（≤5hm2）；项目周边存在园地及居住区，项目周边土壤环境敏感程度为敏感。对照表7-15污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 表7-15 污染影响评价工作等级分级表 敏感程度 敏感程度 评价工作等级 占地 规模 Ι类项目 Ⅱ类项目 Ш类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目为家具制造项目，项目可能污染土壤的途径为生活污水经化粪池入渗土壤、生产废水经生产废水收集处理池入渗土壤、胶粘剂和喷漆线使用的油漆、稀释剂和固化剂等泄漏入渗土壤、危险废物、生活垃圾和其他废物堆存入渗土壤而造成土壤污染。 根据现场调查，项目生活污水和生产废水收集处理池为混凝土池体，并进行了防渗处理，项目厂区厂房地面和厂内道路全部进行了硬化处理；生活垃圾在厂内由可封闭的垃圾桶暂存，定期送附近生活垃圾集中收集点；边角废料、竹粉和竹丝等、锅炉灰渣和除尘渣等一般固体废物均暂存于防风雨的厂房内；收集的胶粘剂、油漆、稀释剂和固化剂废桶以及废活性碳和废过滤棉均分类暂存于单板车间内单独设立的危险废物暂存间，危险废物暂存间根据参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2008）进行防渗处理；胶粘剂和喷漆线使用的油漆、稀释剂和固化剂全部为桶装包装，均储存在原料仓库内，原料仓库地面全硬化处理，原料储存量较小，原料泄露几率较小。根据生产工艺分析，项目胶粘剂和喷漆线使用的油漆、稀释剂和固化剂在使用过程中不存在易泄露难发现的死角区，因此，使用过程中的泄露可及时发现并采用锯末吸附收集（吸附后的锯末应采用封闭容器收集交有资质单位处理），不会造成入渗土壤而污染土壤的情况。 因此，在采取以上措施前提下，项目不会造成土壤污染影响。 6、环境风险评价 6.1评价依据 （1）风险调查 本项目为竹制品加工项目，根据项目所使用的主要原辅料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围为：脲醛树脂胶、油漆、稀释剂和固化剂。涉及的风险物质类型和储量情况如表 7-16所示，风险物质特性见表7-17。 表7-16 风险物质类型和储量情况一览表 原料名称 年耗量(t) 主要成分 物理性质 贮存方式和贮存量(t) 贮存位置 脲醛树脂胶 98 脲醛树脂、甲醛 液体 200kg/桶的塑料桶包装储存，4t 原料仓库1内 油漆 4.8 醇酸树酯、滑石粉、钛白粉、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯 液体 20kg/桶的塑料桶包装储存，1.2t 稀释剂 2.4 乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯等 液体 20kg/桶的塑料桶包装储存，0.6t 固化剂 2.4 邻苯二甲酸二异丁酯、乙酯、丁酯、二甲苯等 液体 20kg/桶的塑料桶包装储存，0.6t 表7-17 所含成分的危险特性 名称、分子式 理化性质 稳定性和危险性 毒理学资料 二甲苯C8H10 无色透明挥发性液体，有气味似苯。不溶于水，能与无水乙醇乙醚和许多有机溶剂混溶。分子量106.17，相对密度0.864，蒸气压0.80kPa（20℃），沸点135~145℃。 稳定性：稳定 危险性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快容易产生和积聚静电。 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的 地方，遇明火会引 着回燃。侵蚀某些塑料制品、橡胶和涂层。不完全燃烧产生一氧化碳。 急性毒性：人经口LDLO：50mg/m3。大鼠经口半数致死剂量（LD50）：4300mg/kg。对皮肤粘膜的刺激作用较甲苯为强，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚，重症者有躁动、抽搐或昏迷；并伴有眼及上呼吸道刺激症状，可出现结膜及咽炎。液体污染眼，可引起结膜炎及角膜损害。引起人眼刺激的浓度为200ppm。 甲醛 HCHO 无色透明气体或液体，有刺鼻气味。极易溶于水，溶于醇、醚、丙酮、苯。分子量30.03，相对密度1.607，蒸气压436.77kPa（20℃），熔点-92℃，沸点-19.5℃。 稳定性： 危险性：工业甲醛为36%～37%的水溶液。高毒、有腐蚀性且易燃。气体很危险，蒸气中等危险。当甲醛水溶液易气化，放出甲醛气体，遇空气形成爆炸性混合物。大约在180℃时与氮氧化物反应而引起爆炸。也能与高氯酸、苯类、过甲酸、硝基甲烷、碳酸镁、双氧水发生剧烈反应。 急性毒性：人吸入最低中毒浓度（TCLO）：17mg/m3。30min大鼠经口半数致死剂量（LD50）：800mg/kg，大鼠经口半数致死浓度（LD50）：590mg/m3，短期吸入高浓度蒸气后迅速出现眼结膜角膜炎、鼻炎、咽喉炎、支气管炎，可有眼刺激、流泪、流涕、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、胸痛、胸闷、呼吸困难等。重症者发生喉头痉挛或水肿致窒息及肺炎。肺水肿较少见。口服甲醛溶液可致消化道灼伤。出现口、咽、胸骨后及上腹部烧灼痛、血性呕吐物、血便、也可有胃肠道穿孔，休克、肾和肝脏损害。 水生生物毒性：LC5029.4mg/L。96h（黑鲦鱼）。 （2）风险潜势初判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目选取生产用原料脲醛树脂胶内的主要有害物质甲醛和油漆、稀释剂及固化剂中有害物质二甲苯进行判定其危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量，具体情况见下表。 表7-18 建设项目重大危险源识别 原料名称 年耗量(t) 贮存场所贮存量(t) 危险成分及含量 危险成分储存量(t) 临界量(t) 脲醛树脂胶 98 4t，200kg/桶的铁桶包装储存 甲醛，0.3% 0.012 0.5 油漆、稀释剂和固化剂 9.6 2.4t，20kg/桶的塑料桶包装储存 二甲苯，14% 0.336 10 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算 Q 值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn 为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由于：Q=0.012/0.5+0.336/10=0.348＜1。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C.1.1，当 Q 小于 1 时，该 项目环境风险潜势为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3 评价工作等级划分，环境风险潜势为 I 的项目进行简单分析即可。 6.2环境敏感目标概况 项目环境风险保护目标情况见下表所示。 表7-19 环境风险保护目标一览表 环境保护目标 相对项目厂界方位及距离 相对项目厂界中心坐标 功能及规模 保护级别 沅江 北面50m （0,280） -10 渔业用水，大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 横岩村居民 东面 25~100m （90,0） 住宅26户，约100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 下瓦厂居民 东面 620~700m （755,155） 住宅6户，约24人 横岩村田湾里居民 南面 60~200m （-48,-310） 住宅12户，约46人 横岩村田湾里居民 西南面150~200m （-260,-255） 住宅5户，约20人 横岩村居民 西面 5~200m （-90,40） 住宅26户，约100人 王家亭子居民 西面 270~900m （-360,210） 住宅14户，约56人 横岩村居民 北面5m （20,215） 住宅4户，约16人 沅河村居民 北面510~880m （450,740） 住宅15户，约60人 6.3环境风险识别 通过危险分析和生产作业过程危险性分析，确定项目主要危险场所和设施为原料仓库、施胶和压合间、调漆、喷漆和干燥间等。 结合重大危险源辨识标准，综合考虑本项目商品的储存量、理化特性、可燃性、爆炸性等指标，确定甲醛和二甲苯为主要危险物。 项目风险源主要来自施胶和压合间、喷漆房、原料仓库和废气处理设施。主要风险类型有火灾爆炸及引起的二次污染、有毒有害物质泄漏等。主要影响途径有大气环境和水环境，具体见下表。 表7-20 建设项目环境风险识别览表 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境保护目标 家具车间1 施胶和压合间 脲醛树脂胶 胶水中甲醛扩散，造成空气污染 大气环境 周边居民点 喷漆房 油漆、稀释剂、固化剂 原料中挥发性有机物扩散，造成空气污染； 原料泄露引起燃爆，未燃烧的挥发性有机物扩散，同时产生废气污染和消防废水泄露等二次污染。 大气环境、水环境 周边居民点和沅江 原料仓库1 原料仓库1 脲醛树脂胶、油漆、稀释剂、固化剂 废气处理设施 废气处理设施 挥发性有机物、粉尘 挥发性有机物、粉尘未经处理直接排放，造成空气污染 大气环境 周边居民点 6.4环境风险分析 （1）火灾爆炸影响分析 ①废气影响分析 火灾爆炸原因可能有两方面原因，一是喷漆使用的涂料里含有的挥发性有机物是易燃物质。在喷漆作业中达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。二是车间竹屑粉尘遇火爆炸，当车间竹屑粉尘除尘系统中相对密闭空间且通气不畅， 存在足以点燃爆炸性粉尘混合物的火花、电弧或高温时，竹屑粉尘除尘系统有燃烧爆炸 的风险。 火灾爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量颗粒物，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响。涂料、稀释剂和固化剂火灾爆炸时，同时伴随着物料的泄漏影响周围大气环境，火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳、二氧化碳、有机物等，其烟气对眼睛、呼吸道以及皮肤有一定的刺激性，过度接触可导致反胃，头疼、发寒、发烧、呕吐等症状。粉尘燃爆时，会引起粉尘外泄扩散，造成周围空气粉尘污染。 本项目建设单位采取竹屑粉尘除尘室内要始终保持负压，保证通风量；除尘器要定期检查，注意保养；除尘器内要避免冲击火花；应及时清除干净积灰，除尘器燃烧爆炸风险可以降至最小。对于涂料、稀释剂和固化剂，应控制减少厂内贮存量，加强储运管理和防火管理，将风险降至最小。 ②消防废水影响分析 油漆、稀释剂和固化剂泄露发生火灾爆炸事故产生的消防废水，事故废水中的主要污染物为油漆、稀释剂和固化剂。考虑最严重情况下，发生泄露爆炸时，部分未完全燃烧的油漆、稀释剂和固化剂燃烧形成聚合树脂以及部分未燃烧的物料进入消防废水。通过事故应急池收集后，可有效避免消防废水对外环境的影响。 （2）物料泄露影响分析 存放在制版车间油漆仓库内的桶装涂料、稀释剂等桶体破损泄漏或是倾倒，涂料 和稀释剂中的有机挥发物挥发到空气中，通过车间换风系统向外扩散，造成空气污染和危害周围人体健康。项目位于横岩村，项目周边有较多居民点分布。若物料泄露时，不能及时收集处置，挥发的有机物仍会对周边居民点有一定的不利影响。项目的涂料、稀释剂均为小桶贮存，若出现泄漏，多以小量泄漏情况为主，挥发的有机物影响范围不大。 （3）废气处理设施故障风险分析 废气处理设施发生故障时，会使废气收集措施收集率或处理措施处理效率达不到要求，使呈粉尘、有机废气无组织排放，或呈现高浓度直排情况。在废气处理设施出现故障，尤其是完全失效时，污染物对区域环境空气影响存在一定的影响，需及时采取措施，减轻对区域受影响人群和环境空气的不利影响。 6.5环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①危险品储运安全措施 （1）危险品装卸入库时应严格检查数量、质量、包装等情况，建立严格的入库管理制度，定期检查，专人装卸，对于有毒及腐蚀性危险品装卸时操作人员应穿戴相应的防护用品。 （2）涂料和稀释剂不得露天堆放，生产配套辅料仓库阴凉通风，温度不宜超过 30℃，远离火种、热源，与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用，搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。项目各化学品使用、储存、运输、装卸等严格按照《化学危险品安全管理条例》执行。 （3）危险品仓库要定期巡视，检查，安装气体浓度自动报警装置，防止物料泄漏事故发生。 （4）危险品运输车辆应有明显识别标志，厂内行车路线应根据应急预案设定的方向执行。对于车辆要定期保养维修，确保车辆处于适用状态，消除运输隐患。 ② 安全生产风险管理措施 （1）划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 （2）对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取安全防范措施和自身保护措施。 （3）加强涉及危险品员工的管理工作，设专人负责各类危险品的储运、厂内调配及适用。加强对各类操作人员、特种作业人员的安全技能教育、培训和考核，特别是调漆、喷漆作业人员并经考核合格后持证上岗。 （4）对于使用危险品进行的生产活动，应制定严格的操作规程及规范，防止工人误操作，确保危险品的安全使用，尤其是严禁明火靠近危险品的使用及储存地点。调漆、喷烘漆时，均应该在机械通风系统启动后才能进行工作，并注意防火防爆。 （5）为相关员工配备必要的劳保防护口罩、手套、防护镜等劳动保护，现场配备长管呼吸器、空气呼吸器、洗眼器、氧气袋、应急灯、排风扇等应急设施。 （6）厂区配备规范的消防设施，作到安全设施与主体工程同时设计、同时安装、 同时投用。 ③事故处理及影响减缓措施 （A）物料泄漏后的应急措施 项目物料若出现泄漏多以小量泄漏情况为主。泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，废水进行收集处理。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。在进行事故处置时，应严禁明火作业，避免在事故处置过程中引发次生事故灾害。 （B）消防废水处置措施 环评要求在厂区锅炉房1处新建 1 个 100m3事故应急池，事故应急池距离沅江直线距离180m。项目所在厂房地面均已硬化防渗处理，项目所在厂房四周均设置集水沟，集水沟与事故应急池相连接。在发生重大火灾、爆炸事故，人员不能靠近时，使事故情况下漆料、稀释剂和含漆料和稀释剂的消防水通过集水沟进入事故应急池，达到防止事故情况下物料及含有物料的消防水进入河流污染附近水体水质的目的。同时，关闭雨水总排口阀门，开启事故应急阀，定期巡视雨水排口情况，避免消防废水外溢。 （C）废气处理设施故障处置措施 企业需加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和活性炭吸附系统的正常运行。一旦出现废气处理设施彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 （2）事故应急预案 企业应编制突发环境应急预案并报相关部门备案。应急预案包括应急计划区，应急组织机构、人员，预案分级响应条件，应急救援保障，报警、通信联络方式，应急环境监测、抢险、救援及控制措施，应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划，事故应急救援关闭程序与恢复措施，应急培训计划，公众教育和信息，记录和报告等内容。应急预案应满足《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事故应急预案》等法律法规。同时，企业配备应急物资、定期组织应急演练，培训学习。 6.6分析结论 本项目生产场所及贮存场所中不存在重大危险源，日常生产存在仓库泄漏及潜在的火灾风险。经制定一系列事故防范措施及完备的环境风险应急预案，能够将事故风险对环境的影响程度降到最低。 综上所述，事故风险环境影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，风险影响水平可以接受。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产8万件竹制旅游工艺品（小家具）项目 建设地点 湖南省怀化市洪江区横岩乡横岩村 地理坐标 经度 109.95718 纬度 27.12969819 主要危险物质及分布 本项目涉及的物质物质为脲醛树脂胶、油漆、稀释剂和固化剂，主要贮存于原料仓库内。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ⑴本项目所用原料、辅料及产品发生火灾，产生大量的颗粒物、氮氧化物、CO、二甲苯等有毒有害物质通过环境空气对周边环境和保护目标造成影响；消防产生的废水外排对区域地表水环境造成影响。 ⑵废气处理措施失效造成有机废气超标排放对区域环境空气和环境敏感目标造成不利影响。 ⑶废胶水桶、废包装桶、废过滤棉、废活性炭在危废间暂存和储运过程发生泄露，对区域土壤、地表水和地下水造成不利影响。 风险防范措施要求 ⑴、整体防范措施：企业应设立环境风险机构，负责建立和健全本企业环境风险防范的制度，根据本企业的生产特点，制定化学品环境污染事故防范措施，并落实在企业各生产环节。 ⑵、危废泄露风险防范措施：项目原辅料和产品应根据物料的化学性质相抵触及禁忌进行分开存放，并设置好带有名称、性质、存放日期等的标志。项目在车间原料仓库、危废间的地面设置防渗漏、防腐蚀措施。 ⑶、废气风险排放防范措施：加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和活性炭吸附系统的正常运行。一旦出现废气处理设施彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 ⑷、火灾防范措施：生产厂房可燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。生产车间和原辅料及产品仓库禁止明火进入。设100m³事故应急池，收集贮存火灾事故消防废水，防止废水直接排入附近沅江内。 填表说明（列表项目相关信息及评价说明）： 二、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目应根据环保的要求进行项目环保设施的建设和管理，并指派专人负责厂区内各类环保设备及设施的维护与保养，废水外运处理、沉淀池沉渣定期清理、危险废物定期清运处置等应设立环保台账。 （2）环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号），本项目属简化管理的行业。根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业（HJ 1027-2019）》，结合本项目工程特点及项目生产污染物排放特征，提出本项目监测计划如表7-22。根据本项目的实际情况，其环境监测工作可委托有资质监测单位完成。 表7-22 污染物排放监测计划表 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气 1#排气筒（锅炉1） SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 1次/月 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放标准 2#排气筒（锅炉2） 3#排气筒（喷漆房有机废气） 苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物 1次/年 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准 无组织废气 上风向2~50m处设1个参照点，下风向2~50m范围内设1~3个监控点 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃 1次/半年 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准，苯系物、非甲烷总烃执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017）中表2标准，挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） 生产废水 综合废水处理池 pH值、CODCr、NH3-N 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准 噪声 4个厂界 昼间等效A声级、夜间等效A声级 1次/季度 西、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1之2类，东、北厂界执行4类标准 三、产业政策合理性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”的内容，本项目为鼓励类第一大类农林业中第33小类“竹藤、花卉基地建设、产品开发及精深加工”。因此，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。 四、选址合理性分析 本项目位于湖南省怀化市洪江区横岩乡横岩村，地处黔洪公路和洪会公路交叉口，其地理位置优越，交通发达，原辅材料运输便捷；本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物，按照环评要求，采取相应处理措施后，对 周围环境产生的影响较小，不会降低该区域现有环境功能；根据洪江区文化旅游广电体育局文件《关于同意怀化市恒裕竹木开发公司竹制旅游工艺品（小家具）项目的通知》（洪区旅广体发[2019]47号）和 怀化市洪江区自然资源局文件《关于同意怀化市恒裕竹木开发公司竹制旅游工艺品（小家具）项目选址的通知》（洪区自然资发[2019]51号），“竹制旅游工艺品（小家具）生产线项目”将作为配套洪江区旅游开发有益的一部分，符合该区区域规划，怀化市洪江区文化旅游广电体育局和怀化市洪江区自然资源局均对该项目的建设同意并支持。因此，本项目选址合理。 五、项目环保投资估算 本项目扩建总投资1200万元，预计新增用于环境保护的投资为66万元，占项目总投资的5.5%。各分类投资费用详见下表所示。 表7-23 项目环境保护投资估算一览表 项目 防治污染因子 治理措施 投资（万元） 废水处理 生产废水 蒸煮废水 每日更换，排入整改建设50m³预处理池处理后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达标排放 依托 打磨间除尘废水 每月更换，排入整改建设50m³预处理池处理后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达标排放 依托 锅炉废气处理废水 经100m³三级沉淀池处理后循环利用，并经一台机械过滤器处理 依托现有 沉淀池废水每月更换4次，每次更换50m³；建设50m³预处理池和2m³溶药池，经预处理后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达标排放 12 生活污水 化粪池25m³，化粪池处理后做周边农田及林木农肥，不外排 依托现有 废气治理 竹屑粉尘 车间安装集风管路，竹屑粉尘产尘点经集风管路收集至集中除尘间处理达标排放；定期清扫车间地面积尘 依托现有 除尘间1安装“旋风除尘+布袋除尘器+6m高排气筒”，除尘间2安装“旋风除尘+布袋除尘器” 10 锅炉废气 锅炉房1锅炉安装“旋风除尘+布袋除尘”，锅炉房2锅炉安装“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘”处理达标排放 依托现有 锅炉房1和锅炉房2整改各新建一个35m高烟囱及采样平台、采样孔 10 打磨间涂料粉尘 设封闭独立车间，集气后由水膜除尘器处理达标由车间排气窗排放 2 喷漆房有机废气 设封闭喷漆间及15m高排气筒一个 依托现有 干燥间全封闭，喷漆间和干燥间废气全部收集由“初效过滤+UV光氧化装置+活性炭吸附塔”处理达标由≥15m高排气筒排放 18 施胶和压合工序废气 施胶和压合工序安装集气罩、风管及集气风机 5 废气收集至喷漆房废气处理装置处理达标排放 依托喷漆房废气处理装置 噪声治理 设备噪声 设备安装减震垫，车间隔声，厂区2.5m高围墙，项目西面邻敏感居民处围墙安装了100m长隔声屏。 依托现有 固废治理 一般废物 生活垃圾、生物质锅炉炉渣和废气处理收集的尘渣集中收集送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处置 依托现有 压板后续加工工序废料集中收集暂存制炭车间1内，定期与生活垃圾一并送附近生活垃圾集中收集点由环卫部门统一清运处理 1.0 压板前工序废料和竹屑粉尘集中收集暂存于制炭车间1内，做锅炉燃料及南面机制竹炭厂原料 依托 危险废物 废包装桶集中收集暂存厂区危险废物暂存间，定期交生产厂家回收利用 依托现有 废过滤棉、废活性碳、废UV灯管、涂料粉尘、废机油和废润滑油采用专用容器分类收集暂存现厂区危险废物暂存间，委托有资质单位处理 7.0 环境风险 消防废水 在厂区低地势处（锅炉房1旁）建设100m³事故应急池 1.0 合计 / 66 六、项目环保竣工验收内容 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布实施），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 本项目为以污染影响为主的建设项目，应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告。 参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》提出本项目环境保护设施竣工验收、监测内容见表7-24。 表7-24 项目环保竣工验收一览表 类别 环境保护措施及检查内容 验收标准 废水 生产废水 蒸煮废水回用于锅炉水膜除尘利用，锅炉排污水回用于烟气水膜除尘塔，烟气水膜除尘塔定期更换废水和打磨间水膜除尘定期更换废水，经新建50m³预处理池和2m³溶药池预处理达标后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区污水处理厂进水水质标准 生活污水 厂区设25m³化粪池，定期清掏做周边农田及林木农肥利用 经收集处理后做农肥，不外排 废气 车间竹屑粉尘 车间内设集气管路，废气经集气管路收集至集中除尘间，经除尘间1的“旋风除尘+布袋除尘”和除尘间2的“旋风除尘+布袋除尘器”处理达标后由除尘间排气窗排放；加强车间地面积尘清扫 颗粒物厂界无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中表2之无组织排放监控浓度限值 打磨间粉尘 设独立封闭的打磨间，车间粉尘废气收集至水膜除尘器处理达标后由打磨间排气窗排放 锅炉废气 锅炉房1锅炉废气经“旋风除尘+布袋除尘”处理达标，锅炉房1锅炉废气经“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘”处理达标，两锅炉房各新建1个35m高烟囱排放处理达标的锅炉烟气 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放标准 喷漆房废气 设独立封闭的喷漆间、干燥间，车间整体集气，废气经“初效过滤+UV光氧化装置+活性碳吸附塔”处理达标后由≥15m高排气筒排放 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017） 施胶和压合废气 施胶和压合工序安装集气罩及集气管路至喷漆房废气处理设施处理达标排放 噪声 设备噪声 项目固定设备安装于封闭厂房内，安装减震垫，厂区2m高围墙，项目西面邻敏感居民处围墙安装了100m长隔声屏；加强厂区绿化 西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、北厂界噪声执行4类标准 固废 一般固废 压板前工序废料和竹屑粉尘集中收集暂存于制炭车间1内的废屑堆场，做锅炉燃料及南面机制竹炭厂原料 回用 生物质锅炉炉渣和废气处理收集的尘渣、压板后续加工工序废料集中收集暂存于制炭车间1内的外运废屑堆场，于生活垃圾定期送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处置 由环卫部门处理 危险废物 收集的涂料粉尘、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油和废润滑油为危险废物，集中收集于专用容器内暂存危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运安全处置；对暂存间建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，设记录台账 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2012年第36号）要求 油漆、稀释剂和固化剂包装桶集中收集暂存于危险废物暂存间，由产品供应商回收利用 环境风险 锅炉房1处建设100m³事故应急池，事故应急池距离沅江直线距离180m；编制突发环境事故应急预案 /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产厂房 | 竹屑粉尘 | 车间内设集气管路，废气经集气管路收集至集中除尘间，除尘间1安装“旋风除尘+布袋除尘器”，除尘间2安装“旋风除尘+布袋除尘器”，废气经除尘器处理达标后由除尘间排气窗排放；加强车间地面积尘清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 打磨间 | 涂料粉尘 | 设独立封闭的打磨间，废气经集气至袋式除尘器处理达标后引至车间顶部排放 |  |
|  | 锅炉房 | 颗粒物、NOX、 SO2 | 锅炉房1锅炉安装“旋风除尘+布袋除尘”，锅炉房2锅炉安装“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘”处理达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放标准 |
|  | 施胶和压合 | 挥发性有机物、非甲烷总烃 | 设独立封闭施胶和压合间，车间整体集气，废气经活性碳吸附塔处理由15m高排气筒排放（3#排气筒） | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  | 喷漆房 | 苯系物 挥发性有机物 | 设独立封闭的喷漆间、干燥间，车间整体集气，废气经“初效过滤+UV光氧化装置+活性碳吸附塔”处理达标后由≥15m高排气筒排放（3#排气筒） |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、TP、NH3-N、BOD5 | 经化粪池处理后用于周边农田和林木农肥 | 综合利用，不外排 |
|  | 生产废水 | pH、CODCr、NH3-N、BOD5、SS | 蒸煮废水回用于锅炉水膜除尘利用，锅炉排污水回用于烟气水膜除尘塔，烟气水膜除尘塔定期更换废水和打磨间粉尘水膜除尘塔定期更换废水，经新建50m³预处理池和2m³溶药池预处理达标后委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处置 | 无害化处置，不成为新的污染源 |
|  | 工业固废 | 一般废物 | 压板前工序废料和竹屑粉尘集中收集暂存于制炭车间1内，做锅炉燃料及南面机制竹炭厂原料 | 回用 |
|  |  |  | 生物质锅炉炉渣和废气处理收集的尘渣、压板后续加工工序废料集中收集暂存制炭车间1内，与生活垃圾一并送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处置 | 由环卫部门处理 |
|  | 工业固废 | 危险废物 | 收集的涂料粉尘、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油和废润滑油为危险废物，集中收集于专用容器内暂存危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运安全处置；对暂存间建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，设记录台账 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求 |
|  | 工业固废 | 其他 | 油漆、稀释剂和固化剂包装桶集中收集暂存于危险废物暂存间，由产品供应商回收利用 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 项目固定设备安装于封闭厂房内，安装减震垫，厂区2.5m高围墙，西厂界100m长隔声屏；加强厂区绿化，厂界噪声达到相应标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本次扩建在现工程车间内，无新增建设用地，项目运营期仅在厂房内生产，因此本项目建设对生态环境影响极小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 怀化市恒裕竹木开发有限公司于怀化市洪江区横岩乡横岩村（现厂区内）扩建年产各类竹制旅游工艺品（小家具）8万件建设项目。在原厂区家具车间内增设竹制旅游工艺品（小家具）制作生产线、竹制刀叉勺生产线，并设一条自动喷漆生产线，并配套相应的环保设施，项目办公生活用房、用水、用电等设施均依托原有工程。 2、环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量现状 根据《怀化市2019年环境空气质量年报》，2019年洪江区环境空气常规6项指标，PM10年均值、SO2年均值、NO2年均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数、PM2.5年均值，均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量为达标区域。 （2）水环境质量现状 根据怀化市生态环境局公开发布的《怀化市2019年水环境质量年报》中的数据及结论，2019年洪江全区水环境质量总体保持较好水平，3个监测断面的水质均达到Ⅱ类，达到了2019年年度水质考核目标，水质达标率100%，项目区域为水环境质量达标区。 （3）声环境质量现状 噪声现场监测数据表明，项目所在地声环境质量分别达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类、2 类标准。 3、污染物达标排放情况及环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 项目生活污水经化粪池处理后外运做周边农田和林木农肥，不外排；打磨间粉尘除尘更换废水、蒸煮废水和锅炉废气处理更换废水在厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，委托采用专用污罐车清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1之一级A标准排入沅江，对区域水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 车间竹屑粉尘：车间内设塑料管集气管路，废气经集气管路收集至集中除尘间，除尘间1安装“旋风除尘+袋式除尘器”，除尘间2安装“旋风除尘+袋式除尘器”处理达标后由除尘间排气窗排放，并加强车间内地面积尘清扫。粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中表2之无组织排放监控浓度限值。 锅炉废气：锅炉房1锅炉烟气现采取处理措施为“旋风除尘+袋式除尘（除尘率达99.5%）+15m烟囱排放”，锅炉房2锅炉烟气现采取处理措施为“旋风除尘+水膜除尘+湿电除尘+18m烟囱排放”。根据2019年10月怀化恒裕竹木开发有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对2台锅炉烟气的采样检测结果显示，两台锅炉烟囱经现处理措施处理排放的各类污染物均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2“燃煤锅炉”标准（颗粒物≤50mg/m³、二氧化硫≤300mg/m³、氮氧化物≤300mg/m³、烟气黑度≤1级）。环评要求项目两锅炉房均按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5”要求，将现状15m和18m的两个烟囱重新建设成两个35m高烟囱，并按要求设置永久采样孔和采样平台。 项目有机废气：设独立封闭的喷漆间、干燥间，车间整体集气，废气经“初效过滤+UV光氧化装置+活性碳吸附塔”处理达标后由≥15m高排气筒排放；设独立封闭打磨间，涂料粉尘废气收集经水膜除尘器处理达标由车间排气窗排放； 项目施胶和压合工序设集气罩及集风管路收集有机废气至喷漆房安装的“初效过滤+UV光氧化装置+活性碳吸附塔”处理达标后由≥15m高排气筒排放。颗粒物厂界无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之无组织排放浓度限值要求，苯系物、非甲烷总烃、挥发性有机物排放符合湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）相关标准限值。经预测估算，项目废气排放最大地面浓度占标率均小于10%，项目废气经处理达标排放对区域大气环境影响较小。经现状检测，项目有机废气经收集至“初效过滤+UV光氧化装置+活性碳吸附塔”处理后可达标排放。 （3）声环境影响分析结论 项目固定设备安装于封闭厂房内，安装减震垫或隔声罩，高噪声设备所在厂房墙面安装吸声材料，厂区2.5m高围墙，西厂界100m长隔声屏；加强厂区绿化。厂界噪声达到相应标准要求。 （4）固体废物影响分析结论 项目生活垃圾集中收集送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期清运处置。 项目在压板前工序的锯竹、粗刨、精刨、选片和锯切等过程中会产生竹片边角料、竹丝和竹粉，集中收集后暂存于制炭车间1的楠竹废屑堆存间内，做项目锅炉燃料和南面机制竹炭厂原料利用。 项目在压板后工序的精刨、抛光、钻孔、铣边和锯切等过程中会产生竹片边角料和竹粉，集中收集后暂存制炭车间1内外运废料堆场定期清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 燃生物质锅炉产生的炉渣和锅炉除尘产生的渣集中收集暂存制炭车间1内外运废料堆场定期清运至洪江区生活垃圾填埋场处置。 项目收集的涂料粉尘、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油和废润滑油等为危险废物，集中收集于专用容器内暂存危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行定期清运安全处置；对暂存间建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，设记录台账。 项目脲醛树脂胶废桶、油漆、稀释剂和固化剂包装桶集中收集暂存于危险废物暂存间，由产品供应商回收利用。 项目建设单位在运营过程中，只要落实各项环保措施，则本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生明显不利影响。 （6）总量控制 本项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏做农肥，不外排，生产废水在厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准及洪江区工业集中区污水处理厂进水水质标准，项目废水委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，尾水最终排入沅水。项目生产废水量为2724t/a ，经洪江区工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排，其外排CODCr量为0.1482t/a、NH3-N量为0.0041t/a，其总量纳入洪江区工业集中区污水处理厂，总量指标应报市生态环境局审批后进行核减。 项目燃生物质蒸汽锅炉烟气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的排放限值要求由拟整改建设的35m高烟囱排放，经核算排放的废气污染物涉及总量控制因子的SO2：13.0688t/a、NOX ：5.7642t/a。根据企业排污权证[（怀）排污权证（2019）第46号]，企业2014年通过初始分配获得二氧化硫13.12t/a、氮氧化物5.77t/a。经核算项目排放二氧化硫量和氮氧化物量均未超过排污权指标，因此，企业无需对大气污染物总量控制指标进行重新申报及购买。项目排放的挥发性有机物量为0.54638t/a，怀化市挥发性有机物虽尚未有规定的总量控制要求，但要作为参考总量备查。 4、环境风险影响评价分析结论 根据风险分析结果可知，本项目生产场所及贮存场所中不存在重大危险源，日常生产存在仓库泄漏及潜在的火灾风险。经制定一系列事故防范措施及较为完备的环境风险应急预案，能够将事故风险对环境的影响程度降到最低。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，属于“鼓励类” 项目，项目选址合理。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状良好，本项目在切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议与要求 （1）精心维护，确保设备设施正常运行，降低设备噪声。 （2）工程应加强车间通风，以确保工人身体健康。 （3）加强车间墙体、门窗等隔声，降低对周边声敏感点的影响。 （4）加强设备维修，及时检修、更换破损的污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，确保环保设施正常运行。 （5）加强厂区清洁工作，保障员工工作环境的清洁和整洁。

# Text boxes

蒸汽

噪声、固废

噪声、固废

噪声

噪声、废水

撞片开条

选竹锯截

粗铣、粗刨

软化、碳化

蒸汽

固废

胶水

烘烤房干燥、恒温室陈化

人工配选片

刷胶

精刨、精铣

人工挑选

有机废气

噪声、粉尘、固废

配件

锯板成形及抛光

组装

竹集成板材

组坯压制

植物油蒸汽

规格竹集成板材

锯板及抛光

竹菜板成品入库

刷植物油养生

外售

用于后续生产工艺品（小家具）

噪声、粉尘、边角料

噪声、粉尘、边角料

噪声、粉尘

竹集成板材程

素材下料

零部件定厚砂光

零部件铣边、钻孔及型面

废气

喷漆

干燥

打磨砂光

喷漆

干燥

组装检验

五金配件

粉尘

成品入库（工艺品（小家具））

检验

装饰及预装配

损耗1.156t/d

4.624t/d

5.78t/d

4.624t/d

定期清掏作周边农田农肥使用，不外排

化粪池

生活用水

蒸发损失及竹片吸收12t/d

1.0t/d

13t/d

蒸煮碳化废水

蒸煮、碳化用水

用水总量68.26t/d

每月更换4次沉淀池的废水，每次更换50t，年更换废水2400t，委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理

8t/d

1.0t/d

损失28.8t/d

23t/d t/d

锅炉除尘用水

锅炉排水12.8t/d

115.2t/d

损耗12.8t/d

128t/d

25.6t/d

102.4t/d

冷却循环系统

锅炉用水用水

0.08t/d

0.88t/d

每月更换1次沉淀池的废水，每次更换2t，年更换废水24t，委托清运至洪江区工业集中区污水处理厂处理

损耗0.8t/d

喷漆打磨除尘用水

7.12t/d

噪声、固废

蒸汽

噪声、固废

噪声

噪声、废水

选竹锯截

撞片开条

粗铣、粗刨

软化、碳化

噪声、粉尘、固废

蒸汽

固废

胶水

烘烤房干燥、恒温室陈化

人工配选片

刷胶

精刨、精铣

人工挑选

有机废气

下料

仿形、定型

锯切

噪声、粉尘、固废

成品（竹制刀叉勺）

微波干燥

检验包装

有机废气

噪声、粉尘、固废

配件

锯板成形及抛光

组装

竹集成板材

组坯压制

植物油蒸汽

规格竹集成板材

锯板及抛光

竹菜板成品入库

刷植物油养生

用于后续生产工艺品（小家具）

外售

噪声、粉尘、边角料

噪声、粉尘、边角料

噪声、粉尘

竹集成板材程

素材下料

零部件定厚砂光

零部件铣边、钻孔及型面

废气

干燥

打磨砂光

喷漆

干燥

喷漆

组装检验

五金配件

粉尘

成品入库

成品入库

检验

装饰及预装配

施胶、压合废气

≥15m高排气筒排放（3#排气筒）

活性碳吸附塔

UV光 氧化塔

初效过滤

喷漆间废气

干燥间废气